Załącznik Nr 9 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”, spełniającego następujące wymagania:

- Ciągnik musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku. Ciągnik musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2021 r. poz.450 ze zm.)

- Ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu   
po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji  typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 343 ze zm.)

- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

- Rok produkcji ciągnika min. 2021 r.

- Ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany o pojemności skokowej minimum 5200 cm3 o mocy znamionowej minimum  120 KM, maksimum 160 KM.

- Norma emisyjna spalin minimum min. Stage V.

- Przekładnia typy Powershift z biegami pełzającymi.

- Prędkość maksymalna min. 40 km/h.

- Rewers elektrohydrauliczny.

- Napęd 4x4 z funkcją automatycznego załączenia.

- Min. 3 prędkości tylnego wałka WOM.

- Min. 3 pary gniazd hydraulicznych tylnych.

- Przedni TUZ.

- Min. 1 para gniazd hydraulicznych przednich do podłączenia np. pługa do odśnieżania.

- Układ pneumatyczny m.in. do przyczep min. 2 obwody.

- Amortyzowana przednia oś.

- Hydraulika: Układ hydrauliczny o wydajności pompy min.100 l/min.

- Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa.

- Sterowanie: układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem hydraulicznym.

- Układ hamulcowy: hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie.

- Hamulec postojowy mechaniczny sterowany ręcznie.

- Kabina amortyzowana.

- Klimatyzacja.

- Lampa błyskowa.