OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu komputerowego dla Grantobiorców Uniwersytetu Gdańskiego 
według 3 części z prawem opcji.

CZĘŚĆ I

TABELA 1. Komputer przenośny, zamówienie podstawowe: 1 szt., zamówienie objęte prawem opcji: maksymalnie 2 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry techniczne Wyświetlacz o przekątnej od 10” do 11”, jasności co najmniej 600 nits, wyposażony w powłokę antyodblaskową i odporną na odciski palców. Rozdzielczość wyświetlacza nie mniejsza niż 2388 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pojemność pamięci masowej nie mniejsza niż 120 GB. Procesor oferowanego komputera musi osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 15 200 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu, który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Komputer wyposażony w rozwiązanie umożliwiające indywidualną identyfikację biometryczną użytkownika o co najmniej funkcjonalnościach: odblokowanie urządzenia, logowania się do aplikacji, ochronę danych osobowych w aplikacjach i płatności elektronicznych. Waga nie przekraczająca 500 g. Co najmniej jeden port cyfrowy kompatybilny z USB typu C o przepustowości co najmniej 40 Gb/s. |
| Pozycja 2: Wyposażenie Komputer wyposażony w głośniki, co najmniej dwa mikrofony i dwie kamery (przednia i tylna). Wbudowana karta Wi-Fi 6E w standardzie minimum IEEE 802.11 w wersji minimum ax. Wbudowany moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.3 Wbudowany akumulator o pojemności 28 Wh. |
| Pozycja 3: Kompatybilność, gwarancja, niezawodność i jakość wytwarzania. Komputer musi posiadać wsparcie producenta do systemu operacyjnego iPadOS w wersji co najmniej 17. Komputer musi być objęty bezpłatnym wsparciem producenta udzielanym telefonicznie w przypadku kwestii dotyczących podstawowej konfiguracji, instalowania i łączności w okresie 90 dni od daty przekazania komputera Zamawiającemu. Komputer ma być objęty gwarancją przez okres 12 miesięcy. |
| Pozycja 4: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji Komputer musi umożliwiać zablokowanie nienaturyzowanego dostępu do urządzenia poprzez utworzenia hasła wprowadzanego w momencie uruchomienia komputera. Komputer musi umożliwiać sprzętowe szyfrowanie plików do których dostęp odbywa się za pomocą elektronicznego klucza szyfrowania o długości co najmniej 256 bit. Komputer musi umożliwiać całkowite i bezpowrotne usunięcie spersonalizowanych danych użytkownika. |
| Pozycja 5: System operacyjny System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość automatycznej wymiany materiałów elektronicznych będących wynikiem prac dydaktycznych i administracyjnych poprzez usługę iCloud firmy Apple lub równoważną. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na zdalne przechowywanie osobistych treści Użytkownika takich jak: dokumenty, notatki, kalendarze, przypomnienia. Usługa równoważna musi umożliwiać wymianę ww. opisanych dokumentów dla użytkowników korzystających z adresu https://www.icloud.com. Powyższa usługa musi być świadczona bezpłatnie, w trybie on-line, z dostępem do min. 5 GB przestrzeni na przechowywanie ww. materiałów. Możliwości prowadzenia wideokonferencji ze współpracującymi pracownikami, studentami i jednostkami naukowymi za pomocą usługi FaceTime firmy Apple lub równoważnej. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę informatyczną lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na nawiązanie połączenia video i audio dla osób korzystających z przenośnych urządzeń iPhone i iPad z systemem iOS X. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wszystkie ww. funkcjonalności muszą być realizowane bez stosowania oprogramowania pośredniczącego: konwerterów, emulatorów i obsługiwać język polski i angielski. |

TABELA 2. Akcesoria do komputera, zamówienie podstawowe: 1 szt., zamówienie objęte prawem opcji: maksymalnie 2 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Rysik producenta komputera Rysik ma być kompatybilny z oferowanym komputerem z tabeli 1. Rysik ma umożliwiać przymocowanie magnetyczne do boku komputera z tabeli 1. Rysik ma umożliwiać bezprzewodowe parowanie z komputerem i bezprzewodowe ładowanie akumulatora. Rysik ma umożliwiać funkcjonalność zmiany używanego w aplikacji narzędzia, poprzez dwukrotne stuknięcie w korpus rysika. |
| Pozycja 2: Etui z odłączaną klawiaturą i wskaźnikiem dotykowym Etui kompatybilne z oferowanym komputerem z tabeli 1. Zintegrowana klawiatura umożliwiająca podświetlenie klawiszy o co najmniej 16 poziomach jasności. Klawiatura zasilana poprzez dedykowane złącze po przyłączeniu komputera z tabeli 1. Dedykowane miejsce do przechowywania rysika z tabeli 2 pozycji 1. Regulowana podstawka umożliwiająca ułożenie kąta pracy komputera co najmniej w trybach: pisanie, oglądanie, rysowanie, czytanie. Wydzielony obszar umożliwiający sterowanie za pomocą gestów takich jak: machnięcia i przewijanie, których celem jest przeglądanie dokumentów i przechodzenie między stronami w sieci. |

CZĘŚĆ II

TABELA 3. Komputer przenośny, zamówienie podstawowe: 1 szt., zamówienie objęte prawem opcji: maksymalnie 2 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry techniczne Wyświetlacz o przekątnej od 10,0” do 11,0”, jasności co najmniej 500 nits, wyposażony w powłokę odporną na odciski palców. Rozdzielczość wyświetlacza nie mniejsza niż 2360 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pojemność pamięci masowej nie mniejsza niż 250 GB. Urządzenie wyposażone w czujnik umożliwiający indywidualną identyfikację biometryczną użytkownika o co najmniej funkcjonalnościach: odblokowanie urządzenia, logowania się do aplikacji, ochronę danych osobowych w aplikacjach i płatności elektronicznych. Waga nie przekraczająca 500 g. Co najmniej jeden port USB typu C. |
| Pozycja 2: Wyposażenie Komputer wyposażony w głośniki, co najmniej dwa mikrofony i dwie kamery (przednia i tylna). Wbudowana karta Wi-Fi 6 w standardzie minimum IEEE 802.11 w wersji minimum ax. Wbudowany moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.2 Wbudowany akumulator o pojemności 28 Wh. |
| Pozycja 3: Kompatybilność, gwarancja, niezawodność i jakość wytwarzania. Komputer musi posiadać wsparcie producenta do systemu operacyjnego iPadOS w wersji co najmniej 17. Komputer musi być objęty bezpłatnym wsparciem producenta udzielanym telefonicznie w przypadku kwestii dotyczących podstawowej konfiguracji, instalowania i łączności w okresie 90 dni od daty przekazania komputera Zamawiającemu. Komputer ma być objęty gwarancją przez okres 12 miesięcy. |
| Pozycja 4: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji Komputer musi umożliwiać zablokowanie nienaturyzowanego dostępu do urządzenia poprzez utworzenia hasła wprowadzanego w momencie uruchomienia komputera. Komputer musi umożliwiać sprzętowe szyfrowanie plików do których dostęp odbywa się za pomocą elektronicznego klucza szyfrowania o długości co najmniej 256 bit. Komputer musi umożliwiać całkowite i bezpowrotne usunięcie spersonalizowanych danych użytkownika. |
| Pozycja 5: System operacyjny System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość automatycznej wymiany materiałów elektronicznych będących wynikiem prac dydaktycznych i administracyjnych poprzez usługę iCloud firmy Apple lub równoważną. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na zdalne przechowywanie osobistych treści Użytkownika takich jak: dokumenty, notatki, kalendarze, przypomnienia. Usługa równoważna musi umożliwiać wymianę ww. opisanych dokumentów dla użytkowników korzystających z adresu https://www.icloud.com. Powyższa usługa musi być świadczona bezpłatnie, w trybie on-line, z dostępem do min. 5 GB przestrzeni na przechowywanie ww. materiałów. Możliwości prowadzenia wideokonferencji ze współpracującymi pracownikami, studentami i jednostkami naukowymi za pomocą usługi FaceTime firmy Apple lub równoważnej. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę informatyczną lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na nawiązanie połączenia video i audio dla osób korzystających z przenośnych urządzeń iPhone i iPad z systemem iOS X. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wszystkie ww. funkcjonalności muszą być realizowane bez stosowania oprogramowania pośredniczącego: konwerterów, emulatorów i obsługiwać język polski i angielski. |

TABELA 4. Akcesoria do komputera z tabeli 3, zamówienie podstawowe: 1 szt., zamówienie objęte prawem opcji: maksymalnie 2 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Rysik producenta komputera Rysik ma być kompatybilny z oferowanym komputerem z tabeli 3 Rysik ma umożliwiać przymocowanie magnetyczne do boku komputera z tabeli 3. Rysik ma posiadać wbudowane złącze USB do parowania z komputerem i ładowania akumulatora. |
| Pozycja 2: Etui producenta komputera Etui kompatybilne z oferowanym komputerem z tabeli 3. Etui przyłączane magnetycznie do krawędzi komputera, o co najmniej funkcjonalnościach: otwarcie automatycznie wybudzi komputer z trybu uśpienia, a zamknięcie – usypia. Regulowana podstawka umożliwiająca ułożenie kąta pracy komputera co najmniej w trybach: czytania, oglądania, pisania lub rozmawiania. |
| Pozycja 3: Szkło ochronne na ekran Szkło dopasowane do wymiarów oferowanego komputerem z tabeli 3. Szkło ma być odporne na zarysowania, posiadać powłokę minimalizującą zabrudzenia na powierzchni ekranu (tzw. oleofobowa) i antybakteryjną. Stopień twardości co najmniej 9H. |

TABELA 5. Komputer przenośny, zamówienie podstawowe: 1 szt., zamówienie objęte prawem opcji: maksymalnie 2 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 13,0” do 13,9” Fizyczna rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 2560 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Matryca o jasności nie mniejszej niż 500 nits. Procesor oferowanego komputera musi osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 18 500 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu, który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Dysk półprzewodnikowy o pojemności minimum 500 GB. Minimalna liczba portów: dwa porty cyfrowe kompatybilne z USB typu C o przepustowości co najmniej 40 Gb/s. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wymagane porty nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek lub konwerterów. |
| Pozycja 2: Wyposażenie Komputer wyposażony we wbudowany głośnik lub głośniki, co najmniej dwa mikrofony, gniazdo słuchawkowe, kamerę internetową, baterię o pojemności min. 50 Wh. Interfejs sieci Wi‑Fi 6E w standardzie minimum IEEE 802.11 w wersji minimum ax. Moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.3. Wbudowana klawiatura w układzie ISO z podświetleniem. Tabliczka z panelem dotykowym z gradacją nacisku umożliwiająca precyzyjne sterowanie kursorem. Fizyczny czujnik biometryczny umożliwiający autoryzację użytkownika komputera za pomocą unikatowych cech osobistych (np. linie papilarne). Dołączony zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V z przewodem do ładowania. |
| Pozycja 3: Kompatybilność, gwarancja producenta/Wykonawcy, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi posiadać wsparcie producenta do systemu operacyjnego macOS Sonoma. Komputer musi być objęty bezpłatnym wsparciem producenta udzielanym telefonicznie w przypadku kwestii dotyczących podstawowej konfiguracji, instalowania, montażu i łączności w okresie 90 dni od daty przekazania komputera Zamawiającemu. Komputer musi być objęty gwarancją producenta przez okres 12 miesięcy. |
| Pozycja 4: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji Komputer musi umożliwiać zablokowanie nienaturyzowanego dostępu do urządzenia poprzez utworzenie hasła wprowadzanego w momencie uruchomienia komputera. Komputer musi umożliwiać sprzętowe szyfrowanie plików do których dostęp odbywa się za pomocą elektronicznego klucza szyfrowania o długości co najmniej 256 bit. Komputer musi umożliwiać całkowite i bezpowrotne usunięcie spersonalizowanych danych użytkownika. |
| Pozycja 5: System operacyjny System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość automatycznej wymiany materiałów elektronicznych będących wynikiem prac dydaktycznych i naukowych poprzez usługę iCloud firmy Apple lub równoważną. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na zdalne przechowywanie osobistych treści Użytkownika takich jak: dokumenty, notatki, kalendarze, przypomnienia. Usługa równoważna musi umożliwiać wymianę ww. opisanych dokumentów dla użytkowników korzystających z adresu https://www.icloud.com. Powyższa usługa musi być świadczona bezpłatnie, w trybie on-line, z dostępem do min. 5 GB przestrzeni na przechowywanie ww. materiałów. Możliwość prowadzenia wideokonferencji ze współpracującymi pracownikami, studentami i jednostkami naukowymi za pomocą usługi FaceTime firmy Apple lub równoważnej. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę informatyczną lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na nawiązanie połączenia video i audio dla osób korzystających z przenośnych urządzeń iPhone i iPad z systemem iOS X. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wszystkie ww. funkcjonalności muszą być realizowane bez stosowania oprogramowania pośredniczącego: konwerterów, emulatorów i obsługiwać język polski i angielski. |

TABELA 6. Akcesoria do komputera z tabeli 5, zamówienie podstawowe: 1 szt., zamówienie objęte prawem opcji: maksymalnie 2 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Pokrowiec Pokrowiec o rozmiarze dostosowanym do oferowanego komputera z tabeli 5. Pokrowiec zamykany na suwak uniemożliwiający wysunięciu komputera, suwak osłonięty materiałem od strony zewnętrznej i wewnętrznej zabezpieczający obudowę komputera podczas wkładania lub wyjmowania. Wnętrze podszyte miękkim materiałem. Zewnętrzna tkanina wykonana z tworzyw sztucznych (np. neoprenowa) o wysokiej gęstości. |

CZĘŚĆ III

TABELA 7. Komputer przenośny, zamówienie podstawowe: 1 szt., zamówienie objęte prawem opcji: maksymalnie 2 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 14,0” do 14,9” Fizyczna rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 3024 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Matryca o jasności nie mniejszej niż 600 nits i częstotliwością odświeżania równą lub większą 120 Hz. Procesor oferowanego komputera musi osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 18 500 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu, który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Dysk półprzewodnikowy o pojemności minimum 500 GB. Minimalna liczba portów: dwa porty cyfrowe kompatybilne z USB typu C o przepustowości co najmniej 40 Gb/s. Co najmniej jeden port HDMI. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wymagane porty nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek lub konwerterów. |
| Pozycja 2: Wyposażenie Komputer wyposażony we wbudowany głośnik lub głośniki, co najmniej dwa mikrofony, gniazdo słuchawkowe, gniazdo na kartę w standardzie SDXC, kamerę internetową, baterię o pojemności min. 70 Wh. Interfejs sieci Wi‑Fi 6E w standardzie minimum IEEE 802.11 w wersji minimum ax. Moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.3. Wbudowana klawiatura w układzie ISO z podświetleniem. Tabliczka z panelem dotykowym z gradacją nacisku umożliwiająca precyzyjne sterowanie kursorem. Fizyczny czujnik biometryczny umożliwiający autoryzację użytkownika komputera za pomocą unikatowych cech osobistych (np. linie papilarne). Dołączony zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V z przewodem do ładowania. |
| Pozycja 3: Kompatybilność, gwarancja producenta/Wykonawcy, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi posiadać wsparcie producenta do systemu operacyjnego macOS Sonoma. Komputer musi być objęty bezpłatnym wsparciem producenta udzielanym telefonicznie w przypadku kwestii dotyczących podstawowej konfiguracji, instalowania, montażu i łączności w okresie 90 dni od daty przekazania komputera Zamawiającemu. Komputer musi być objęty gwarancją producenta przez okres 12 miesięcy. |
| Pozycja 4: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji Komputer musi umożliwiać zablokowanie nienaturyzowanego dostępu do urządzenia poprzez utworzenie hasła wprowadzanego w momencie uruchomienia komputera. Komputer musi umożliwiać sprzętowe szyfrowanie plików do których dostęp odbywa się za pomocą elektronicznego klucza szyfrowania o długości co najmniej 256 bit. Komputer musi umożliwiać całkowite i bezpowrotne usunięcie spersonalizowanych danych użytkownika. |
| Pozycja 5: System operacyjny System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość automatycznej wymiany materiałów elektronicznych będących wynikiem prac dydaktycznych i naukowych poprzez usługę iCloud firmy Apple lub równoważną. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na zdalne przechowywanie osobistych treści Użytkownika takich jak: dokumenty, notatki, kalendarze, przypomnienia. Usługa równoważna musi umożliwiać wymianę ww. opisanych dokumentów dla użytkowników korzystających z adresu https://www.icloud.com. Powyższa usługa musi być świadczona bezpłatnie, w trybie on-line, z dostępem do min. 5 GB przestrzeni na przechowywanie ww. materiałów. Możliwość prowadzenia wideokonferencji ze współpracującymi pracownikami, studentami i jednostkami naukowymi za pomocą usługi FaceTime firmy Apple lub równoważnej. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę informatyczną lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na nawiązanie połączenia video i audio dla osób korzystających z przenośnych urządzeń iPhone i iPad z systemem iOS X. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wszystkie ww. funkcjonalności muszą być realizowane bez stosowania oprogramowania pośredniczącego: konwerterów, emulatorów i obsługiwać język polski i angielski. |