Ruda Śląska, dnia 12.01.2023 r.

TI/1/2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej oraz tłoczni ścieków w rejonie ul. Wiosennej, Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”.

- Lokalizacja.

Miasto Ruda Śląska, dzielnica Bielszowice, rejon ul. Wiosennej, Kokota, Noblistów Śląskich.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej oraz tłoczni ścieków w rejonie ul. Wiosennej, Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”.

- Koncepcja przedprojektowa obejmuje:

- Sporządzenie zaktualizowanej mapy zasadniczej do celów projektowych wraz z wypisami 
z rejestru gruntów lub wykazem działek z określeniem podmiotów ewidencyjnych (1 : 500).

- Uzyskanie materiałów dotyczących wpływu prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej (map z izoliniami osiadań terenu) na obszar objęty przedmiotem zamówienia do końca koncesji.

- Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej istniejących sieci kanalizacyjnych, przyłączy kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Ustalenie trasy projektowanych urządzeń kanalizacyjnych i odcinka wodociągu zasilającego hydrant zlokalizowany na terenie tłoczni ścieków na mapie do celów projektowych w skali 1:500.

- Sporządzenie profili podłużnych kanalizacji uwzględniających wpływ eksploatacji górniczej.

- W przypadku kolizji planowanych prac z istniejącym drzewostanem sporządzenie inwentaryzacji zieleni wraz z oznaczeniem (ponumerowaniem) drzew w terenie.

- Wykonanie opinii geotechnicznej gruntu w miejscu posadowienia tłoczni ścieków, na trasie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz w drodze wraz z określeniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi, po wcześniejszym uzyskaniu zgód Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

- Uzyskanie brakujących zgód właścicieli terenu na przeprowadzenie inwestycji, oraz deklaracji na włączenie się do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej (oryginały dla inwestora). 
Po wyborze Wykonawcy dokumentacji projektowej, PWiK przekaże uzyskane zgody i deklaracje.

- Uzyskanie zgód na włączenie się do prywatnej sieci wodociągowej w ul. Wiosennej (oryginały dla inwestora).

UWAGA! Zatwierdzenie koncepcji przedprojektowej przez Zamawiającego, uzyskanie deklaracji na włączenie się do nowobudowanej sieci oraz uzyskanie zgód właścicieli terenu (za wyjątkiem działek o użytku drogowym będących własnością Gminy Ruda Śląska w przypadku konieczności uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych) jest podstawą do dalszego projektowania.

- Część projektowa - zakres opracowania obejmuje:

  - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

  - Uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

  - Opracowanie wszelkich dodatkowych projektów narzuconych przez użytkowników i administratorów infrastruktury nadziemnej i podziemnej (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego uzbrojenia, itp.).

  - Dokonanie niezbędnych uzgodnień i uwzględnienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub przezbrojeniu urządzeń podziemnych.

  - Uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.

  - Uzyskanie decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na wycinkę drzew (gdy wymagane).

  - Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Wydział Dróg i Mostów.

  - Opracowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Wydział Dróg 
i Mostów.

  - Opracowanie przedmiaru robót (dla zakresu realizowanego przez Zamawiającego tj. bez przyłączy).

  - Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (dla zakresu realizowanego przez Zamawiającego tj. bez przyłączy).

  - Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Urzędu Miasta – Wydziału Urbanistyki i Architektury.

- Nadzór autorski, który obejmuje w szczególności:

  - Czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

  - Wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji.

  - Uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcą zadania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.

Nadzór autorski realizowany będzie poprzez stawiennictwo Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego oraz dokonywanie czynności koniecznych do rozwiązania zgłoszonego przez Zamawiającego problemu, w całym okresie realizacji robót.

Konieczność podjęcia jakichkolwiek czynności mających na celu usunięcie błędów 
w dokumentacji projektowej lub uzupełnienie jej braków nie jest traktowane jako płatny nadzór autorski.

- Wytyczne do projektowania:

  - Zaprojektować kanalizację grawitacyjną o średnicy ø 200mm umożliwiającą odprowadzanie ścieków ze wszystkich budynków i działek zlokalizowanych w rejonie ul. Wiosennej (od pkt. A do tłoczni ścieków - pkt T) oraz w ul. Kokota (od pkt. B do tłoczni ścieków - pkt T).

  - Zaprojektować tłocznię ścieków na działce  nr 1390/87 - pkt T (wytyczne dotyczące tłoczni ścieków zostały podane w załączniku nr 2), oraz kanalizację tłoczną o średnicy 
ø 160mm w ul. Wiosennej (od tłoczni ścieków - pkt T z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Noblistów Śląskich - studnia k 143).

  - Zaprojektować odcinek wodociągu o średnicy ø 90mm (od włączenia do prywatnego wodociągu  w ul. Wiosennej – pkt C do hydrantu na terenie tłoczni ścieków – pkt T ).

  - W zakresie opracowania jest projekt tłoczni ścieków, kanałów głównych wraz z przyłączami 
z zastrzeżeniem, że inwestorami przyłączy będą właściciele działek (powyższą informację należy umieścić w projekcie) oraz odcinka wodociągu (zgodnie z załącznikiem mapowym, 
w którym wrysowana trasa kolorem brązowym, zielonym i niebieskim ma charakter poglądowy, wybór odpowiedniej trasy leży w gestii projektanta). Lokalizację studzienek na kanale głównym należy uzgodnić z właścicielami nieruchomości. Po stronie właścicieli działek jest budowa przyłączy kanalizacyjnych, celem włączenia się do sieci.

  - Trasę projektowanych przewodów należy usytuować na terenach stanowiących własność lub użytkowanie gminy Miasta Ruda Śląska bądź Skarbu Państwa, w pasach drogowych poza jezdnią, lub ewentualnie, jeżeli brak jest technicznych możliwości, w pasie jezdni czy też na terenach innych właścicieli, z uwzględnieniem kolizji z istniejącym drzewostanem. W przypadku lokalizacji przewodów pod jezdnią należy uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.	 
Wybór optymalnego rozwiązania należy do projektanta.

  - W dokumentacji należy uwzględnić studnie rewizyjne z betonu min. C 35/45 (ekspozycja betonu XA3) lub alternatywnie z tworzyw sztucznych z PE-HD lub PP lub polimerobetonu. Należy zastosować włazy z zamknięciem, z logo PWiK, które mogą być umieszczone w pasie drogowym. Kanalizację grawitacyjną należy zaprojektować z rur PVC litych z wydłużonym kielichem (zgodnie z PN-EN-1401). Przewód tłoczny zaprojektować z rur PE HD 100 RC PN 16.

  - Na podstawie opinii wydanej przez zakład górniczy oraz w razie takiej konieczności zastosowane materiały winny posiadać dokument wystawiony przez instytut badawczy, potwierdzający przydatność do stosowania na terenach szkód górniczych.

- Projektant dostarczy:

- Oryginał opinii Narady Koordynacyjnej wraz z mapą zasadniczą z naniesionym uzbrojeniem (kopię należy dołączyć do każdego egz. Projektu).

- Oryginały decyzji, uzgodnień, warunków, deklaracji, zgód na wejście w teren oraz pozostałe pisma otrzymane z Urzędu Miasta, instytucji, osób prywatnych, itp.

- Listę działek, na których prowadzona będzie inwestycja, włącznie z określeniem właściciela terenu.

- Pismo  z  Wydziału  Dróg  i  Mostów  Urzędu  Miasta  w  Rudzie  Śląskiej:
-  uzgadniające  projekt  budowlany, 
-  zatwierdzające projekt odtworzenia nawierzchni.,

-  zatwierdzające projekt organizacji ruchu.

- Kserokopię wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenia wraz z oświadczeniem 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na  cele  budowlane.

- Oryginał zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych wraz 
z dziennikiem budowy.

- Inwentaryzację geodezyjną istniejących sieci kanalizacyjnych, przyłączy kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Kompletną dokumentację techniczną (6 egz.)

- projekt budowlany – 6 egz. składający się z:

  - projektu zagospodarowania działki lub terenu

  - projektu architektoniczno-budowlanego

  - projektu technicznego (o szczegółowości na poziomie projektu wykonawczego) wraz 
z oświadczeniem projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego

- projekt budowlany, który zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nie będzie zawierał danych osobowych – 1 egz.

- projekt odtworzenia nawierzchni – 3 egz.

- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu – 3 egz.

- projekt geotechniczny – 3 egz.

- inwentaryzację zieleni wraz z decyzją o wycince drzew – 3 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

- przedmiar robót – 3 egz.

- wersję elektroniczną w formacie PDF oraz w wersjach edytowalnych (kosztorys 
w formacie *.ath, część rysunkowa w plikach z rozszerzeniem *.DWG, *.DXF).

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz.2351 tekst jednolity);

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z póź zm.),

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609),

d) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463 z póź zm.).

- Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania Ustawy z dnia 19.07.2019r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 04.04.2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Kserokopie wszelkich wystąpień do Urzędu Miasta, instytucji, osób prywatnych itp., 
na każdym etapie projektowania. Zastrzegamy sobie dostarczanie tych dokumentów 
na bieżąco osobiście lub e-mailem na adres: w.witalinska@pwik.com.pl lub m.wojcicka@pwik.com.pl

- Wymagania dotyczące teczek

- rozmiar i waga:

- twarde oprawy z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie),

- szerokość maksymalnie do 50 cm,

- wysokość maksymalnie do 33 cm,

- waga poszczególnych teczek do 10 kg,

- głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi,

- teczki należy opisać na 4 ścianach oraz na wewnętrznej stronie teczki.

- Termin realizacji zamówienia:

  - Rozpoczęcie prac projektowych – w dniu podpisania umowy.

  - Dostarczenie Zamawiającemu gotowej i kompletnej dokumentacji projektowej wraz 
z pozwoleniem na budowę lub z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych – do dnia 29.12.2023r.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (przekazania terenu budowy) do dnia zakończenia robót budowlanych (odbioru końcowego robót).

- Dodatkowych informacji udziela:

- w sprawach technicznych: Dominik Kordjaka (telefon nr 32 342-42-50 lub 691-704-728)

-	w sprawach formalnych: Łukasz Poterejko (telefon nr 32 342-42-18 lub 693-620-708)

- w sprawach AKPiA: Piotr Bartoszek (telefon nr 32 342-42-74 lub 695-401-110)

W ofercie należy podać koszt z rozbiciem na część koncepcyjną i projektową. Do oferty należy dołączyć szczegółowy harmonogram prac projektowych oraz ich wycenę (załącznik nr 3).

Załączniki:

- plan sytuacyjny – (załącznik nr 1)

- wymagania dotyczące projektu tłoczni ścieków – (załącznik nr 2)

- wzór sporządzenia wyceny poszczególnych prac projektowych – (załącznik nr 3)

- wzór oświadczenia zgody na wejście w teren – (załącznik nr 4)

- wzór deklaracji – (załącznik nr 5)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zastrzega sobie uzgadnianie rozwiązań projektowych we wstępnej fazie realizacji dokumentacji (przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną) oraz w fazie końcowej przed zgłoszeniem zadania do Urzędu Miasta.