Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Dostawa paneli ściennych z gazami medycznymi na 6 stanowisk.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2024 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | Panel ścienny pionowy 2 stanowiskowy 2 kpl. | Podać typ, producent |  |
|  | Panel przeznaczony do obsługi stanowiska pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Gniazda zasilające rozmieszczone są symetrycznie po prawej oraz po lewej stronie panelu. | TAK, podać |  |
|  | Udźwig min. 150 kg | TAK, podać |  |
|  | Wykończenie bocznych ścianek panelu: anodowane aluminium. | TAK, podać |  |
|  | Gniazda zasilające minimum: Gniazda elektryczne (230V) – 8 + 8 szt. Gniazda wyrównania potencjałów (PE) – 8 + 8 szt. Przygotowane pod instalację gniazd niskoprądowych – 2 + 2 szt. Gniazdo sieci komputerowej (RJ45) – 2 + 2 szt. Tlen (O2) – 1 + 1 szt. Sprężone powietrze (Air) – 1 + 1 szt. Próżnia (VAC) – 1 + 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE minimum Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka na kolumnie, – 2 szt. Drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek – 2szt. Półka 530x480 mm z szynami montażowymi po bokach – 1 szt. Szuflada – 1 szt. Koszyki – 4 szt. Wysięgnik obrotowy do mocowania kardiomonitora na kolumnie – 2 szt. Pionowa rura montażowa do pomp infuzyjnych38mm – 50 cm – 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Panel ścienny pionowy 1 stanowiskowy 2 kpl | Podać typ, producent |  |
|  | Panel przeznaczony do obsługi stanowiska pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Gniazda zasilające rozmieszczone są symetrycznie po prawej oraz po lewej stronie panelu. | TAK, podać |  |
|  | Udźwig min. 150 kg | TAK, podać |  |
|  | Wykończenie bocznych ścianek panelu: anodowane aluminium. | TAK, podać |  |
|  | Gniazda zasilające minimum: Gniazda elektryczne (230V) – 8 szt. Gniazda wyrównania potencjałów (PE)– 8 szt. Przygotowane pod instalację gniazd niskoprądowych– 2 szt. Gniazdo sieci komputerowej (RJ45) – 2 szt. Tlen (O2) – 2 szt. Sprężone powietrze (Air) – 2 szt. Próżnia (VAC) – 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie minimum: Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka na kolumnie, – 1 szt. Drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek – 1 szt. Półka min. 530x480 mm z szynami montażowymi po bokach – 1 szt. Szuflada – 1 szt. Koszyki – 2 szt. Wysięgnik obrotowy do mocowania kardiomonitora na kolumnie – 1 szt. Pionowa rura montażowa do pomp infuzyjnych38mm – 50 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty