# Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ II:

## OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

## I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie wentylacji podłogi sportowej.

- II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zadania jest wykonanie nadmuchu warstw podposadzkowych mające na celu prawidłową wentylacje przestrzeni pod podłogą sportową na hali sportowej przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz. Nadmuch realizowany będzie za pomocą 4 wentylatorów, a wywiew będzie następował w wyfrezowanych szczelinach wykonanych w listwach przypodłogowych wokół podłogi. W ramach zadania przewidziane jest również  wykonanie instalacji elektrycznej, służącej zasilaniu wentylatorów oraz prac budowlanych towarzyszące.

Zamawiane roboty zilustrowane i opisane w niżej wymienionym opracowaniu projektowym ze względu na swój charakter nie wymagają uzyskania przed ich rozpoczęciem pozwolenia na budowę, jak również nie podlegają zgłoszeniu do organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

Niemniej jednak Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika budowy, który będzie pełnił nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót przedmiotowego zadania.

Ogólny opis parametrów technicznych budynku hali sportowej przy PZPO w Bieczu:

Budynek hali sportowej został zbudowany w latach 2009-2010 przy Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu i funkcjonalnie jest z nim połączony. Hala pełni zarówno funkcje dydaktyczno-sportowe jak i jest wykorzystywana do organizowania imprez o charakterze masowym, a ponadto służy jako gminna hala sportowa.

Obiekt składa się z części niższej – dwukondygnacyjnej obejmującej główne wejścia, szatnie, toalety, pomieszczenia porządkowe i techniczne oraz kotłownię, oraz wyższej zagospodarowanej na halę sportową przystosowaną do rozgrywania meczy piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, odbywania ćwiczeń gimnastycznych oraz organizacji imprez sportowych o charakterze masowym. W części wyższej urządzona jest również czterorzędowa widownia.

Podstawowe parametry budynku hali sportowej przy PZPO w Bieczu

Konstrukcja:

- fundamenty –  ławy i stopy żelbetowe,

- ściany zewnętrzne – pustak ceramiczny MAX ocieplony styropianem 10 cm,

- ściany wewnętrzne – cegła pełna, cegła dziurawka,

- stropy – Teriva III oraz monolityczne żelbetowe,

- dach (w części dwukondygnacyjnej konstrukcja drewniana (dźwigar kratowy), pokrycie – papa termozgrzewalna w układzie dwuwarstwowym; nad salą gimnastyczną konstrukcja dźwigarów i płatwi z drewna warstwowo klejonego, ocieplony wełną mineralną twardą, pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej).

Parametry techniczne:

| Parametr: | Hala sportowa |
| --- | --- |
| powierzchnia użytkowa | 2 508,10 m2 |
| powierzchnia całkowita | 1 920,20 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 2 151,20 m2 |
| kubatura | 19 688,00 m3 |
| Wysokość budynku | 11,45 m |

Realizowane niniejszym zamówieniem prace będą wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły - podczas prowadzenia robót musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania placówki przy jak najmniejszej uciążliwości dla przebywających na jej terenie. W związku z tym, Wykonawca winien brać pod uwagę prowadzenie robót                            w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także w soboty. Wykonawca winien przeprowadzić konsultacje w tej sprawie z Użytkownikiem (Dyrektor PZPO w Bieczu); konsultacje te mogą mieć wpływ na złożoną ofertę oraz na harmonogram robót.

Dokumentacja budowlana sporządzona przez firmę: Tomasz Pruchnicki Projektowanie Nadzory Budowlane Kosztorysowanie i Doradztwo Techniczne, z siedzibą przy ul. Kościuszki 26/16, 38-300 Gorlice, stanowiąca część składową opisu  przedmiotowego zadania, szczegółowo ilustruje i opisuje zakres robót do wykonania. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia należy między innymi wykonać:

1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:

1.a. Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, demontaże, itp.)

1.b. Zasadnicze roboty przewidziane do wykonania w zakresie remontu:

Przedmiotem zadania jest wykonanie instalacji wentylacji nadmuchowej podposadzkowej na  hali sportowej przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Bieczu.

W ramach realizacji zadania wykonać należy między innymi:

- instalację nadmuchową warstw podposadzkowych;

- instalację elektryczną zasilającą wentylatory;

- roboty towarzyszące w tym przebicia, uzupełnienia tynków, okładzin, szpachlowanie, malowanie.

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zadania został określony w:

- projekcie budowlanym,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- przedmiarze robót,

- wymogach określonych w SWZ oraz we wzorze (projekcie) umowy.

Uwaga!

Dokumenty wymienione w poz. od a do c, zostały zaprezentowane w wersji elektronicznej w formie odrębnych folderów. Te dokumenty w dalszej części niniejszej OST, nazywane będą materiałami przetargowymi.

II.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do:

-  przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlanej,  wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w SST, niniejszej OST i w umowie, a także ustaleniami z Zamawiającym / Użytkownikiem,

-  prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym.

- zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego w potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z zabezpieczeniem dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na teren budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb. W ramach przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac możliwy do wykorzystywania na potrzeby tymczasowego zagospodarowania terenu budowy.

Wszystkie roboty i czynności związane z zagospodarowaniem terenu budowy, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.

- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej - gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej),

- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni            w jednolitą odzież roboczą oznakowaną logo Wykonawcy. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone       w cenę umowną),

- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),

- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie,

- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, - Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401,

- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatniego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki aby zachować wymagane przepisy         i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresiezanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),

- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny      z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania),

- zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót,

- usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów 
z tym związanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji.

- opracowania planu  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza.

- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla obiektu w którym będą prowadzone roboty,

-  stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu,

-  ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia,

-  ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania własne,

- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót,

-  likwidacji zaplecza robót,

-  wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (t .j  Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 ze zm.),

- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,

- wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,

- przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia,

- zapewnienia gwarancji, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy w okresie objętym gwarancją i rękojmią.

Ponadto:

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia z Użytkownikiem budynku, szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac oraz zasad postępowania podczas wykonawstwa robót, tzw. programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tak aby w konsekwencji ww. budynek mógł być podczas prowadzenia  prac  bezkolizyjnie użytkowany.

Przedmiary robót

Załączone przedmiary robót: „Wentylacja podpodłogowa”

Roboty branży budowlanej i elektrycznej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 18

III. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY

W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym.

Cenę zamawianego zadania Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym: dokumentacji budowlanej (Załącznik graficzny –roboty budowlane), specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, projektu umowy, oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych pomiarów i kalkulacji.

Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania, a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:

- podatek VAT,

- koszty robót przygotowawczych,

- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,

- koszty organizacji zaplecza i placu robót,

- koszty doprowadzenia, założenia podliczników, czy zużycia energii elektrycznej i wody przez cały

okres trwania robót,

- nakłady wynikające z niezbędnych napraw, reperacji i odtworzenia ścian, bądź zewnętrznego  otoczenia budynku.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.

Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny ofertowej (kosztorys wraz  z ewentualną kalkulacją innych elementów kosztowych). Zaleca się jednak, aby Wykonawcy (Ofertodawcy) pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów (kosztorysy uproszczone) w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej. Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie ewentualnych potrzeb w tym zakresie. Kalkulacja kosztów winna być opracowana w następujący sposób:

Kosztorys ofertowy o uproszczonym charakterze, należy sporządzić wg następującej formuły:

C k = sumie ( L x Cj ) + podatek VAT gdzie:

Ck – cena kosztowa,

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj –ustalona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto.

Uproszczone kosztorysy ofertowe, zawierające wszystkie branże, należy wykonać w oparciu o dołączone przedmiary robót. Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu ofertowego w takim samym układzie merytorycznym jak to wskazano w przedmiarach robót i dołączenia do tego kosztorysu szczegółowych zestawień materiałów, które swym zakresem obejmować powinny występujące w tym kosztorysie wszystkie branże.

Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą stałe i będą obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w złotych (PLN).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót, są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji pozyskanych z dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznych, szczegółowych oględzin przyszłego terenu budowy, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.

- Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Deklaracja ta ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.

        - Zatwierdzam:

Daniel Markowicz

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji

- Załączniki:

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Opracował:

Tomasz Przybyłowicz

Gorlice 03.03.2023 r.