OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA:

Montaż instalacji fotowoltaiki z magazynem energii w ośrodku wypoczynkowym UWM w Bałdach

ADRES OBIEKTU:

Ośrodek Wypoczynkowy UWM w Bałdach

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Montaż instalacji fotowoltaiki z magazynem energii w ośrodku wypoczynkowym UWM w Bałdach.

- Zakres zamówienia:

  - Montaż konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne na dachu wiaty z dachówki ceramicznej (kąt nachylenia 450)

  - Montaż modułów fotowoltaicznych na zamontowanej konstrukcji (moc całkowita do 10kWp).

  - Okablowanie z podłączeniem paneli – kabel solarny 4mm2

  - Montaż falownika i rozdzielnic DC/AC

  - Montaż ochronników DC, zabezpieczeń AC

  - Montaż kompletnego magazynu energii 10kWh z okablowaniem

  - Montaż linii kablowej do budynku ośrodka kabel YKY 5x6 (dł. ok. 50m)

  - Montaż linii kablowej oświetleniowej kabel YKY 3x4 (dł. ok. 35m)

  - Montaż uziemienia słupów oświetleniowych (bednarka 25x4mm2)

  - Montaż latarni (słup aluminiowy 4m z wysięgnikiem 0,5m, fundamentem i oprawą LED 54W)

  - Montaż sterowania (zegar astronomiczny) i zabezpieczenia linii oświetleniowej

  - Montaż systemu zdalnego podglądu online parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej

  - Pomiary powykonawcze i uruchomienie instalacji

  - Obsługa geodezyjna (pomiar geodezyjny powykonawczy)

  - Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do OSD oraz uzgodnienia PPOŻ

DODATKOWE WARUNKI :

- Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Zamawiający  wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia.

3.  W pobliżu drzew roboty kablowe wykonywać ręcznie, nie niszcząc systemów korzeniowych drzew

4.  Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania  zamówienia.

5.  Załącznik nr 3 wskazuje wymagane parametry urządzeń

6.  Wymagany okres gwarancji 60 miesięcy

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – 35 dni od podpisania umowy