Opis przedmiotu zamówienia:

Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DP1454N na odcinku Węgój - Łabuchy”.

W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową oraz w imieniu Zamawiającego przygotować wniosek oraz uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162), zwaną w dalszej części niniejszej specyfikacji decyzją ZRID.

- STAN ISTNIEJĄCY

1. Lokalizacja

Droga powiatowa Nr1454N na odcinku od msc. Węgój przez msc. Łabuchy do DK57.

Stan istniejący:

- Na terenie msc. Węgój nawierzchnia bitumiczna, liczne spękania nawierzchni oraz wykoleinowania i zapadliska, na dalszym odcinku nawierzchnia gruntowa;

- jezdnia o szerokości ok. 3,5m;

- liczne drzewa w pasie drogowym;

- brak odwodnienia

- brak chodników w miejscowościach.

2. Urządzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajdują się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

  - Parametry techniczne do projektowania

- Początek opracowania –DP1454N koniec nowej nawierzchni w msc. Węgój;

- Koniec opracowania – DP1454N skrzyżowanie z DK57;

- Kategoria drogi – L;

- Przekrój poprzeczny półuliczny lub uliczny w obrębie miejscowości w przypadku decyzji o lokalizacji chodników;

- Przekrój poprzeczny drogowy poza terenami zamieszkanymi;

- Szerokość pasów ruchu dla przekroju półulicznego i ulicznego – 3,0  m;

-	Szerokość pasów ruchu dla przekroju szlakowego – 2,75 m;

- Szerokość poboczy – minimum 0,75 m;

- Należy dowiązać zakres inwestycji do istniejących i projektowanych układów komunikacyjnych;

  - Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518)

- kategoria ruchu –  KR3;

- nawierzchnia – beton asfaltowy;

W razie potrzeby należy przewidzieć:

- korektę geometrii drogi wraz z poszerzeniami;

- korektę geometrii skrzyżowań;

- ewentualną korektę niwelety drogi;

- poszerzenie granic pasa drogowego;

- budowę odwodnienia;

- przebudowę kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

  - Chodniki

W obrębie miejscowości Węgój i Łabuchy należy przewidzieć wykonanie chodników dla pieszych a w szczególności dojść do przystanków autobusowych.

  - Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wykonawca wykona projekty stałej organizacji ruchu i uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia
 i akceptacje.

W ramach opracowania należy przewidzieć zastosowanie elementów BRD w celu spowolnienia ruchu w obrębie miejscowości oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach szlakowych, a w szczególności wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych.

Na odcinkach pozbawionych krawężników należy przewidzieć wykonanie oznakowania poziomego liniami krawędziowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy zwrócić uwagę na szerokość pasa ruchu.

  - Obiekty inżynierskie

Należy wykonać inwentaryzację istniejących obiektów inżynierskich oraz zaprojektować w razie konieczności ich przebudowę lub remont (w razie potrzeby uzyskać wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia z odpowiednimi organami).

  - Propozycje dotyczące odwodnienia

Należy zastosować odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowów przydrożnych poza terenem zabudowanym. Na terenie zabudowanym należy zaprojektować odwodnienie w taki sposób aby zapobiec zaleganiu lub odprowadzaniu wód opadowych na przyległe posesje. Zaleca się wykonanie odwodnienia liniowego lub kanalizacji deszczową wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń i uzgodnień (w tym uzgodnienie projektu wykonawczego).

Należy wykonać inwentaryzację wszystkich przepustów oraz przewidzieć ich ewentualne oczyszczenie, remont lub przebudowę.

  - Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń obcych infrastruktury technicznej

W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną lub konieczności zabezpieczenia sieci, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem o przebudowę urządzeń na koszt właściciela. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych infrastruktury technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, kolidujących z projektowaną przebudową. Należy uzyskać uzgodnienia z właścicielami istniejącej infrastruktury (w tym uzgodnienie projektu wykonawczego).

  - Oświetlenie

Należy zaprojektować oświetlenie (w miarę możliwości zasilane z istniejącej sieci energetycznej) na terenie zabudowanym oraz w obrębie przejść dla pieszych i przystanków autobusowych.

  - Kanał technologiczny

Należy przeanalizować konieczność wykonania kanału technologicznego i w razie konieczności uwzględnić go w ramach dokumentacji projektowej oraz dopełnić wszelkich wymaganych przepisami prawa formalności (w tym uzyskać konieczne uzgodnienia i zgody).

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania zostaje podzielony na III etapy:

Etap I (50% wartości umowy) – wykonanie koncepcji projektowej, a w tym:

- wykonanie koncepcji;

- sporządzenie wstępnego kosztorysu;

- inwentaryzacja obiektów inżynierskich;

- inwentaryzacja istniejących zjazdów;

- udział w spotkaniach/ konsultacjach z zainteresowanymi mieszkańcami;

- inwentaryzacja szaty roślinnej;

- wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych.

Etap II – (35% wartości umowy) – wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID.

Etap III – (15% wartości umowy) – Nadzór autorski w trakcie realizacji robót w zakresie wynikającym z Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682) Art. 20 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz Art.21. oraz nadzór nad usuwaniem wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową.

  - W kosztorysie inwestorskim i ofertowym należy wyodrębnić wszystkie pozycje kosztorysowe niezwiązane bezpośrednio z wykonaniem jezdni (chodnik, zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie itp.). Kosztorys należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458).

  - Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605). Wykonawca wraz z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności art. 29,30,31.

  - Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń 
i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.

  - Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne decyzje m. in.:

- niezbędne decyzje, opinie administracyjne wymagane przed złożeniem wniosku do decyzji ZRID;

- uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami przebudowywanych oraz zabezpieczanych sieci;

- wszelkie wymagane opinie muszą być pozytywne (niedopuszczalne jest uzyskanie opinii negatywnych);

- prawomocna decyzja ZRID.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, o których mowa w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

  - Szczegółowy zakres opracowania:

  - Opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500

Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności:

- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich w tym inwentaryzacja rowów przydrożnych;

- wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno – wysokościowych) wraz z wykonaniem numerycznego modelu terenu (w ramach pomiaru należy przyjąć przekroje poprzeczne w odstępach nie mniejszych niż 25m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych oraz miejscach o znacznej zmiany kształtu terenu);

- w ramach pomiarów aktualizacyjnych należy wykonać pomiar wszystkich drzew znajdujących się w pasie drogowym;

- opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500;

- położenie punktów granicznych uwidocznionych na mapie do celów projektowych powinno spełniać warunki techniczne, o których mowa w § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022r., poz. 1670);

- rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie.

  - Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego

Badanie powinno być wykonane nie rzadziej, niż co 100m

  - Koncepcja zawierająca plan sytuacyjno- wysokościowy wraz z propozycją rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych orientacyjnym kosztem przebudowy drogi oraz podaniem ilości drzew przewidzianych do wycinki i przedłożenie jej zamawiającemu do zatwierdzenia.

  - Inwentaryzacja obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy.

  - Materiały wymagane do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
w tym raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania, przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  - Materiały wymagane do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 
wraz z uzyskaniem tej decyzji.

  - Przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji okażą się konieczne).

  - Inwentaryzacja przyrodnicza

Należy wykonać inwentaryzację zieleni, w tym pełną inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki.

  - Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym w przypadku, gdy zaprojektowane odwodnienie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

  - Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (w tym warunków technicznych i uzgodnień od właścicieli urządzeń obcych infrastruktury technicznej). Wszelkie wymagane przepisami opinie muszą być pozytywne (Zamawiający nie dopuszcza opinii negatywnych).

Ponadto należy uzyskać uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami przebudowywanych lub zabezpieczanych sieci orz PKP.

  - Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże oraz specyfikę robót budowlanych przedmiotu zamówienia opracowany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, sporządzony zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022r., poz. 1679).

  - Projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 2 § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z późn. zm.).

  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z późn. zm.).

  - Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym - w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 2 § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

  - Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458).

  - W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane (bądź na każde wezwanie Zamawiającego).

  - Kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym.

  - Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji całego zadania z podziałem na odcinki.

  - Projekt stałej organizacji ruchu, zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji 
w Olsztynie, Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie, wszelkie inne wymagane organy oraz zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

  - Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

  - Kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zawierający wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dokumenty wymienione 
w Art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162).

  - Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej w formacie PDF tożsama z wersją papierową (powinna zawierać wszelkie warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje). Ponadto wersja elektroniczna edytowalna wszystkich opracowań (łącznie z częścią rysunkową).

- Wszystkie opracowania branżowe powinny uwzględniać etapowe wykonanie zadania.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości egzemplarzy jak niżej:

| Lp. | Wyszczególnienie elementów dokumentacji | Ilość egzemplarzy |
| --- | --- | --- |
|  | Etap I |  |
| 1 | Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego | 4 |
| 2 | Koncepcja zawierająca plan sytuacyjno – wysokościowy | 4 |
| 3 | Koncepcja organizacji ruchu | 4 |
| 4 | Inwentaryzacja obiektów inżynierskich | 4 |
| 5 | Inwentaryzacja zjazdów | 4 |
| 6 | Inwentaryzacja drzew do wycinki | 4 |
| 7 | Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, zbiorcze zestawienie kosztów | po 4 szt. |
| 8 | Mapa do celów projektowych | 1 |
|  | Etap II |  |
| 9 | Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z decyzją | 1 |
| 10 | Materiały do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z decyzją | 1 |
| 11 | Operat wodnoprawny (jeśli będzie wymagany) wraz z decyzją | 1 |
| 12 | Warunki, uzgodnienia i opinie niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (w tym warunków technicznych i uzgodnień od właścicieli urządzeń obcych infrastruktury technicznej) | 1 kpl. |
| 13 | Projekt budowlany | 7 szt. |
| 14 | Projekt wykonawczy | 7 szt. |
| 15 | Szczegółowe specyfikacje techniczne | 7 szt. |
| 16 | Projekt stałej organizacji ruchu | 7 szt. |
| 17 | Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zawierający wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dokumenty wymienione w Art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162) wraz z wszystkimi załącznikami | 2 szt. |

- SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

- Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace z Zamawiającym.

- Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego – bez dodatkowych roszczeń finansowych.

- Pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu
w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

- wprowadzania rozwiązań zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.

- Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej:

- dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych 
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności;

- rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp.;

- utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej;

- zwielokrotniania dokumentacji;

- udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami budowlanymi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

- Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe 
w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych uzupełnień niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID.

- POZOSTAŁE

  - Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia w następujący sposób:

a)	Etap I – 200 dni, licząc od dnia podpisania umowy,

b)	Etap II – 450 dni, licząc od dnia podpisania umowy,

c)  Etap III – 750 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

2. Oferta

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty w formie ryczałtowej.

3. Płatność

Zamawiający wyznacza wymagane płatności po zakończeniu następujących etapów:

a)	Etap I

b)  Etap II

c)  Etap III

Podstawą płatności jest podpisany protokół odbioru danego etapu robót.

Opracował:

Zatwierdził: