Załącznik nr 3

Hajnówka, dn. 05.08.2021 r.

Ogólne założenia projektowe

do budowy mijanek na drodze leśnej

- Parametry techniczne projektowanych mijanek:

- długość całkowita – 65-75 mb ( w tym mijanka 23 mb )

- szerokość mijanki – 3,0 mb

- szerokość mijanki z drogą 6,0 mb

- szerokość poboczy – 0,50 mb

2. Budowa mijanek polegać będzie na:

- wykonaniu robót ziemnych ( usunięciu warstwy humusu,

wykonaniu nasypów);

- wykonaniu warstwy odsączającej z piasku;

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego;

- na wysokości budowanych mijanek zaplanować wzmocnienie

istniejącej nawierzchni żwirowej poprzez wykonanie warstwy z

mieszanki kruszywa niezwiązanego

3. Dojazd pożarowy nr 15 długość ok. 5,75 km ilość mijanek 16-19 szt.

4. Dojazd pożarowy nr 13 długość ok. 7,95 km ilość mijanek 21-25 szt.

5. Dojazd pożarowy nr 16 długość ok. 2,58 km ilość mijanek 8-11 szt.

6. Zadanie należy podzielić na trzy etapy.

7. Informacje dodatkowe:

- nadleśnictwo posiada mapę do celów projektowych

- decyzję umarzającą postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.