OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu

Zakres Gminy

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu, na całej jej długości, tj. od ulicy S. Małachowskiego do ulicy B. Chrobrego

Przedmiotowa droga przewidziana jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Współzamawiającym na tym zadaniu będzie również Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze Świnoujścia w zakresie modernizacji sieci wody i kanalizacji sanitarnej. Faktury za zakres sieci wod-kan będą wystawiane bezpośrednio na ZWiK Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownie Projektową TRASKO ze Szczecina. Dokumentacja zawiera projekty branżowe budowlane oraz wykonawcze, które stanowią załącznik do SWZ.

- Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji obejmuje m.in.:

- Roboty drogowe:

- rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodników,

- budowę nowych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych,

- przebudowę i budowę chodników i ścieżek rowerowych,

- wykonanie zatok postojowych,

- wykonanie zatok autobusowych,

- wykonanie przystanków autobusowych,

- instalowanie urządzeń małej architektury: ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, punkt napraw rowerów,

- wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zjazdów indywidualnych i publicznych,

- przebudowę nawierzchni skrzyżowań i zjazdów,

- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach przyległych – naruszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- Branża sanitarna – odwodnienie drogi

- budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi, wpustami ulicznymi osadzonymi na studzienkach osadnikowych, osadnikami piasku, wirowymi regulatorami przepływu, zbiornikami retencyjnymi,

- pozostawienie istniejących studni chłonnych,

- Oświetlenie

- przebudowa istniejącego oświetlenia,

- wykonanie oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED na istniejących słupach,

- Urządzenia BRD

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej, tj. zabezpieczenie i przebudowa istniejących urządzeń obcych zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli:

- przebudowa linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV i 0,4 kV ,

- przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej,

- Kolizje: linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

linie teletechniczne

sieć wodociągowa,

sieć kanalizacyjna,

sieć gazowa,

inne sieci, które ujawnią się podczas przebudowy drogi

- Zieleń

- wycinkę i karczowanie drzew kolidujących z inwestycją,

- zabezpieczenie istniejącego drzewostanu,

- wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

- Wykonanie stałej organizacji ruchu dostosowanej do zmienionego układu drogowego.

- Zamówienie obejmuje

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, która stanowi element Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 6.3 do SWZ) zgodnie z załącznikiem „Wykaz dokumentacji projektowej”, (załącznik nr 6.4 do SWZ)

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy 
i dokumentacji  powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (2 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

- W cenie ofery należy ująć również wszelkie koszty wynikające z umowy o roboty budowlane, w tm § 4  [Obowiązki Wykonawcy] , stanowiącej załącznik do SWZ.

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

45233140-2  Roboty drogowe,

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg,

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych.

- Dodatkowe informacje:

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją 
± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych 
w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne 
w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Wykonawca stosowne dokumenty załączy do protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

Zamawiający używając w dokumentacji projektowej odniesień do polskich norm przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, certyfikatów, wspólnych specyfikacji  technicznych, norm międzynarodowych lub innych odniesień o których mowa w art. 42 ust. 3 lit. b Dyrektywy PE i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE ma na myśli normy te lub równoważne

- Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest także uwzględnić:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- opłaty za organizacje ruchu,

- opłaty za odtworzenie nawierzchni.

- Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z właścicielem pasa drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie prowadzenia robót pełne wygrodzenie placu budowy.

- Zamawiający wymaga by minimalny okres gwarancji  i rękojmi wynosił 60 miesięcy.

- Wszystkie istniejące ogrodzenia zniszczone lub przeznaczone na czas wykonywania robót do rozbiórki, należy odbudować.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania 
lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z póź. zm.). Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego 
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

# Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru robót budowlanych przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z uwierzytelnionymi mapami geodezyjnymi powykonawczymi oraz oświadczenie geodety o wykonaniu prac zgodnie z projektem zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacja powykonawcza oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż. Ponadto dla branży elektroenergetycznej należy przedłożyć osobne mapy i szkice dla oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji elektroenergetycznych. Wraz z dokumentacją należy przedłożyć współrzędne geodezyjne w wersji elektronicznej do ewidencji drogowej oraz współrzędne dotyczące robót związanych z likwidacją kolizji z sieciami ENEA Operator, sporządzonych zgodnie z umowami na likwidację kolizji z sieciami ENEA.

# Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.

# Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w trakcie prowadzenia prac stworzenie tymczasowych dowiązań do istniejącej infrastruktury ( zjazdy, skrzyżowań) oraz tymczasowych odtworzeń z materiału betonowego bądź asfaltowego.

- Pozyskane drewno przechodzi na własność wykonawcy, przy czym wykonawca zapłaci zamawiającemu kwotę wartości drewna na podstawie szacunku brakarskiego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz cen jednostkowych z Nadleśnictwa Międzyzdroje.

# Prace na odcinku drogi od ulicy B. Chrobrego do B. Krzywoustego zostaną rozpoczęte nie wcześniej niż 01.10.2024r., z możliwością przeprowadzenia prac wyłącznie wod.- kan we wcześniejszym terminie w porozumieniu z Zamawiającym.

Zakres ZWiK

OPIS ROBÓT SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZADANIA PN.:

„PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI W UL. SIENKIEWICZA

OD UL. CHROBREGO DO UL. MAŁACHOWSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU”.

Kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Projekt zagospodarowania terenu swoim zakresem obejmuje następującą infrastrukturę:

- przebudowę sieci wodociągowej wraz z hydrantami p-poż,

- włączenia do istniejących sieci wodociągowych,

- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,

- włączenia do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej,

- rozbiórkę terenu poza zakresem drogowym,

- odtworzenia terenu poza zakresem drogowym.

Parametryczny techniczne obiektu:

Kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur kamionkowych bezkielichowych w

systemie połączeń E lub G, produkowanych zgodnie z PN-EN 295-1 łączonych za

pomocą złącz PP lub ze stali szlachetnej.

• Likwidacja studni Si

• Ø700mm wytrzymałość na zgniatanie 84kN/m2, o łącznej długości brutto:   52,75m;

• Ø600mm wytrzymałość na zgniatanie 80kN/m2, o łącznej długości brutto: 763,03m;

• Ø400mm wytrzymałość na zgniatanie 75kN/m2, o łącznej długości brutto: 367,38m;

• Ø300mm wytrzymałość na zgniatanie 70kN/m2, o łącznej długości brutto: 398,37m;

• Ø250mm wytrzymałość na zgniatanie 48kN/m2, o łącznej długości brutto:   60,45m;

• Ø200mm wytrzymałość na zgniatanie 48kN/m2, o łącznej długości brutto: 235,54m;

• Ø150mm wytrzymałość na zgniatanie 40kN/m2, o łącznej długości brutto:   88,59m;

Rewizyjne studnie kanalizacyjne –

• z betonu klasy C35/45 Ø1000mm 33szt.;

• z betonu klasy C35/45 Ø1200mm 13szt.;

• z betonu klasy C35/45 Ø1500mm 14szt.;

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur GRP lub K2-Kan o nie gorszych  parametrach dla wykonania głównego kolektora sanitarnego od studni S1 do studni S32. Odejścia od kolektora głównego należy wykonać z materiału zgodnie z projektem. Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z zamiennym rysunkiem profilu dostarczonym przez Zamawiającego.

Sieć wodociągowa - z rur żeliwnych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową:

• Ø250mm o łącznej długości brutto: 429,90m;

• Ø150mm o łącznej długości brutto: 1 161,05m; - informacja w uwagach,

• Ø100mm o łącznej długości brutto: 30,06m; - informacja w uwagach,

• Ø 80mm o łącznej długości brutto: 91,12m;

Odejścia wodociągowe - z rur PE-RC PN10 SDR11:

• Ø90mm o łącznej długości brutto: 106,32m;

• Ø63mm o łącznej długości brutto: 85,00m;

Hydranty nadziemne - żeliwne Ø80mm 10szt.

Zasuwy żeliwne łącznie 53kpl

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE-RC dla średnic Ø180mm oraz Ø110mm zamiast rur żeliwnych Ø150mm oraz Ø100mm.

Roboty ziemne wykonywane w ramach robót instalacyjnych (dot. m.in. robót kanalizacji sanitarnej i wodociągu) rozliczane będą poniżej rzędnej na  jakiej kończą się roboty związane z wybieraniem gruntu i wykonaniem podbudowy jezdni  i ciągów pieszo jezdnych.  Odstępstwa od tej zasady wymagają odrębnej zgody Zamawiającego.

Szczegółowe wymagania dotyczące rurociągów, zasuw, hydrantów oraz pozostałych rozwiązań technicznych zawarte zostały w projekcie zagospodarowania terenu.

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyżowań) z istniejącym uzbrojeniem o dużej sztywności wzdłużnej, którego rzędne nie zostały określone w dokumentacji a przebiegającym w płaszczyznach układania projektowanych sieci należy je odpowiednio zabezpieczyć i powiadomić projektanta oraz właściciela.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robót należy bezzwłocznie  zgłosić właściwemu użytkownikowi tych przewodów. Roboty prowadzić zgodnie z instrukcją producentów rur i armatury.

Odbiór końcowy winien nastąpić na podstawie rysunków powykonawczych i protokołów odbiorów częściowych i prób. Napotkane kolizje z istniejącym uzbrojeniem rozwiązywane będą sukcesywnie w ramach nadzoru autorskiego.

Sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami, po wykonaniu, a przed włączeniem do istniejącej infrastruktury ZWIK należy poddać odbiorowi.

W miejscach zbliżeń do drzew i krzewów wszelkie roboty należy wykonać ręcznie z zachowaniem maksymalnej  liczby korzeni. Całość robót przy ww. zbliżeniach należy wykonać przy spełnieniu pozostałych warunków wykonania, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z  dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr92, poz. 880 późn. zm.). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów mogą być prowadzone wyłącznie w sposób najmniej szkodzący  drzewom i krzewom

W trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia wystąpią poza pasem drogowym:

- rozbiórki konstrukcji istniejących nawierzchni dróg i chodników, elementów betonowych,

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni dróg i chodników, elementów betonowych,

- zdjęcia warstw humusu,

- odbudowy – odtworzenia chodników,

- wykonywanie robót ziemnych w zakresie wykopów i nasypów,

- plantowanie i humusowanie przyległego terenu skarp i poboczy,

Pełna dokumentacja powykonawcza budowy składa się z :

- projekt zagospodarowania terenu sieci wodociągowej z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpią) wraz  z akceptacją projektanta

- dziennik budowy

- szkice i mapy inwentaryzacyjne

- oświadczenie geodety o zgodności wykonania zadania zgodnie z dokumentacją

- atesty i aprobaty użytych materiałów , deklaracje zgodności

- oświadczenie kierownika budowy potwierdzone przez projektanta w przypadku wystąpienia zmian

- protokoły prób szczelności

- badania wydajności hydrantów

- protokoły robót zanikowych

- badania bakteriologiczne wody po wykonaniu sieci wodociągowych

Dodatkowe informacje:

- Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie podlegające rozbiórce bądź przebudowie w czasie wykonania niezbędnych prac montażowych i dowiązań do sąsiadujących terenów, do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z właścicielem terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania 
lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Do dokumentów odbiorowych Wykonawca dołączy  oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego 
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz.) na płycie CD lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności,  aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany złożyć w imieniu Zamawiającego ZWIK zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

- Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.