Załącznik Nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE

NA MOBILNY POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA

MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

- Pojemnik powinien być zdolny do zachowania swej integralności po wybuchu wewnątrz do 3kg TNT lub jego ekwiwalentu.

- Objętość wnętrza pojemnika nie może być mniejsza niż 1,5 m3 i nie może być większa niż 4m3.

- Pojemnik powinien być posadowiony na przyczepie (lub mieć doczepione koła) umożliwiające jego transport (nie ma konieczności transportu po drogach publicznych) – standardowy zaczep do holowania .

- Dopuszczalna prędkość przemieszczania nie może być mniejsza niż 20km/h.

- Powinna być zapewniona możliwość pobudzenia detonacji wewnątrz pojemnika.

- W dnie pojemnika powinien być umieszczony spust umożliwiający zrzut wody po myciu wnętrza pojemnika lub inny system umożliwiający opróżnienie zbiornika po jego umyciu.

- Otwór załadowczy pojemnika nie może być mniejszy niż 300x500 mm.

- Gwarancja na 12 miesięcy..