Strona 1

DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie „. W skład pomieszczeń przeznaczonych w ramach przedmiotowego zadania  jest:

2. Budynek użyteczności publicznej – świetlica zlokalizowana w Krasnej Łące, gm. Mikołajki Pomorskie,  która  posiada następujące parametry:

1) Pow. Użytkowa  Sala:– 37,72 m2

2) Pow. Użytkowa kuchnia : 41,12 m2

3) Pow. Użytkowa  toaleta : - 2,11 m2

4) Pow. Użytkowa korytarz: - 13,58 m2

5) Wysokość pomieszczeń nr 1, 2, 3 : - 3,20 m

6) Wysokość pomieszczenia  nr 4 – 3,20 m
Zakres rzeczowy projektowanych prac wewnątrz budynku to wydzielenie toalety dla osób niepełnosprawnych.  Przewidziano wymianę źródeł światła w pomieszczeniu nr 3 oraz w wydzielonej toalecie. Po dokonaniu przeróbek w układzie ścianek działowych, wykonane zostaną  nowe okładziny  ścian oraz  posadzki w pomieszczeniu nr 5, zostanie wmontowana nowa stolarka drzwiowa w pomieszczeniu sanitariatu(nr 5)oraz zostaną  pomalowane ściany i sufity pomieszczeń. W nowoprojektowanym pomieszczeniu sanitarnym zamontowana zostanie armatura wraz z osprzętem, dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na wejściu zostanie wykonana rampa drewniana wg rys. nr 3.

-sufity i ściany malowane będą farbami emulsyjnymi  w uzgodnionym kolorze,

-ściany wewnętrzne w sanitariacie nr 5 wyłożone  zostaną glazurą w kolorze  uzgodnionym z inwestorem na wysokość  200 cm.,

-posadzki z płytek terakota o wymiarach min.30 x 30 cm w gatunku I  o odporności  na ścieranie –5 stopień ścieralności

-drzwi sanitariatu płytowe  z szybką / w WC /.

Budynek użyteczności publicznej-  Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne  w Mikołajkach Pomorskich, który  posiada następujące parametry:

1.Pow. użytkowa Sala-133,9m2

2.Pow. użytkowa Korytarz –22,32 m2

3.Wysokość pomieszczenia –2,78m

Zakres rzeczowy projektowanych prac wewnątrz budynku na Sali (pom.1.13)oraz Korytarzu(pom.1.9) to: skucie płytek podłogowych, wydzielenie pomieszczenia ścianką mobilną. Po dokonaniu przeróbek w układzie ścianek działowych, wykonane zostaną  nowe posadzki oraz zostaną  pomalowane ściany  i sufity  pomieszczeń, na ścianach zostanie umieszczona boazeria angielska na wysokość 90cm oraz osłony grzejników z drewna bukowego malowanego –biały półmat. Na ścianach oraz słupach zamontowane zostaną listwy przysufitowe w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne zostaną wymienione wg rys.nr2.W celu poprawy jakości wentylacji zostaną zamontowane Nasady Darco Turbowent 150 mm(3 sztuki na kominie)oraz nawiewniki okienne hygrosterowane.   Dodatkowo w  sanitariatach zostaną wykonane piony kanalizacyjne(3 sztuki). Wykonane zostaną  ścianki  działowe  mobilne, oraz obudowane zostaną  piony kanalizacyjne płytą GK,

-sufity i ściany malowane zostaną farbami emulsyjnymi w uzgodnionym kolorze,

-posadzki  z paneli LVT LG 055 dąb srebrny,

-boazeria oraz obudowa grzejników z drewna bukowego malowanego –biały mat,

-listwy przysufitowe w kolorze białym MDB 064 wykonane z tworzywa Profoam.

Remont budynku użyteczności publicznej – świetlica w Cieszymowie- który  posiada następujące parametry:

 Pow. użytkowa Przedsionek-4,83m2

2.Pow. użytkowa Sala (pom.nr 2) –94,6m2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

3.Pow. użytkowa Sala (pom.nr 3) –34,1 m2

4.Pow. użytkowa Kuchnia –18,8 m2

5.Pow. użytkowa Sala (pom.nr 5) –34,9 m2

6. Pow. użytkowa pom. gospodarcze –11,5 m2

7. Wysokość pomieszczenia –3.23m

Zakres rzeczowy projektowanych prac wewnątrz budynku to: rozbiórka ścianek działowych sanitariatu wg rys. nr 2, demontaż stolarki drzwiowej, wykonanie nowych nadproży drzwiowych w sanitariatach. Po dokonaniu przeróbek w układzie ścianek działowych w sanitariatach ,wykonane zostaną  nowe okładziny  ścian   oraz  posadzek, zostanie wmontowana nowa stolarka  drzwiowa. Zostaną  pomalowane ściany  i sufity  wszystkich pomieszczeń.

Zostanie zamontowana nowa armatura sanitarna wraz z osprzętem, dostosowana dla osób niepełnosprawnych. sufity i ściany malowane farbami emulsyjnymi/lateksowymi w uzgodnionym kolorze

-ściany wewnętrzne w sanitariatach wyłożone  zostaną glazurą w kolorze  uzgodnionym  z inwestorem na wysokość  200 cm.,

-posadzki  z płytek terakota o wymiarach min.30 x 30 cm w gatunku I  o odporności  na ścieranie –5 stopień ścieralności,

-drzwi  sanitariatów płytowe  z szybką / w  WC /,

-wykonane zostaną  ścianki  działowe wydzielające pomieszczenie sanitarne,

-uzupełnienie tynków na projektowanych ścianach.

Budynek użyteczności publicznej – świetlica w Wilczewie, posiada następujące parametry:

1.Pow. użytkowa Sala-70,2m2

2.Pow. użytkowa toaleta  -1,5m2

3. Wysokość pomieszczenia –2,99 m

Zakres rzeczowy projektowanych prac wewnątrz budynku to: rozbiórka ścianek działowych sanitariatu, demontaż stolarki drzwiowej, wykonanie wentylacji sanitariatu.  Przewidziano wymianę źródeł światła na Sali oraz w toalecie. Po dokonaniu przeróbek w układzie ścianek działowych, wykonane zostaną  nowe okładziny  ścian   oraz  posadzki w toalecie, zostanie wmontowana nowa stolarka  drzwiowa oraz zostaną pomalowane ściany  i sufity  pomieszczeń. Zostanie zamontowana nowa armatura sanitarna wraz z osprzętem, dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Prace na zewnątrz budynku: demontaż schodów zewnętrznych oraz kostki brukowej, w obrębie projektowanego podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie nowych schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych z balustradą. Wymienione zostaną drzwi zewnętrzne. Na kominie zamontowane zostaną Nasady Darco Turbowent  150 mm(3 sztuki).

-sufity i ściany zostaną pomalowane farbami emulsyjnymi / lateksowymi w uzgodnionym kolorze

-ściany wewnętrzne w sanitariatach wyłożone zostaną  glazurą w kolorze  uzgodnionym  z inwestorem na wysokość  200 cm.,

-posadzki  z płytek terakota o wymiarach min.30 x 30 cm w gatunku I  o odporności  na ścieranie –5 stopień ścieralności,

-drzwi zewnętrzne pełne, wewnętrzne płytowe z szybką/ w  WC /.

Budynek użyteczności publicznej – Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich , który posiada następujące parametry:

 Pow. użytkowa Sala-121,5m2

2.Wysokość pomieszczenia –3,21m

Zakres rzeczowy projektowanych prac to: malowanie ścian oraz sufitów

-sufity i ściany malowane farbami emulsyjnymi w uzgodnionym kolorze

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – ”Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Integracji Usług Społecznych  w gminie Mikołajki Pomorskie”, w której skład wchodzi:

1) Projekt wykonawczy – Remont budynku użyteczności publicznej- świetlicy w Krasnej Łące,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2) Projekt wykonawczy – Remont budynku użyteczności publicznej – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne  w Mikołajkach Pomorskich,

3) Projekt wykonawczy – Remont budynku użyteczności publicznej – świetlicy w Cieszymowie,

4) Projekt wykonawczy – Remont budynku użyteczności publicznej – świetlicy w Wilczewie,

5) Projekt wykonawczy – Remont budynku użyteczności publicznej – biblioteki publicznej  gminy Mikołajki Pomorskie,

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne,

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych – Roboty murarskie,

8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  –Tynkowanie-Okładziny z płyt GK

9) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Roboty Hydroizolacyjne,

10)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tynkowanie,

11)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Roboty malarskie.

5. Zamawiający informuje, że w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia zapisy zawarte w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczące rozliczenia obmiarowego nie mają  zastosowania, z zastrzeżeniem rozliczenia zaangażowania i odbioru robót, ewentualnych robót

dodatkowych lub zamiennych.

6. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, opisach

technicznych, rysunkach lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały wskazane

jednoznaczne nazwy materiałów wskazujące na producenta i konkretny typ katalogowy – wszystkie takie

nazwy należy każdorazowo czytać z klauzulą „lub równoważne”, czyli o takich samych lub nie gorszych

parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych. Jeżeli w dokumentacji podano konkretne typy

materiałów, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego

(standardu).

7. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego

zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późń. zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późń. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

9. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w

szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów

stosowanych w budownictwie.

Strona 3

10. Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 9 Działu  III Projektowane Postanowienie Umowy:

1) Zamawiający wymaga, aby do wykonania wszystkich robót fizycznych związanych z wykonaniem

przedmiotu zamówienia, Wykonawca skierował osoby zatrudnione na umowę o pracę, w rozumieniu

przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, tj. czynności opisane w STWiOR, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. Powyższe wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

2) Obowiązek określony w pkt. 3 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć

w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 3.

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych

wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów ,

b) przeprowadzenia kontroli na miejscu świadczenia.

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; i/lub

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

i/lub

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projektowanych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności.

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020