OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONTU POMIESZCZEŃ

PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 9 W SOSNOWCU

Inwestycja polega na remoncie dwóch pomieszczeń na 1 piętrze w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 
w Sosnowcu.

Zakres robót podano poniżej.

- ŚCIANY

- Usunięcie istniejących drzwi wewnętrznych z ościeżnicą oraz zamurowania otworu drzwiowego i otynkowanie z dwóch stron i pomalowanie

- Wymiana drzwi wewnętrznych pomiędzy remontowanymi pomieszczeniami o szerokości przejścia 90cm

- Skucie luźnych i odparzonych tynków i wykonanie w tych miejscach ich uzupełnień

- Wykonanie gładzi oraz malowanie wszystkich ścian w pomieszczeniach. Farba na ściany antybakteryjna zmywalna.

- Obróbka glifów okiennych i drzwiowych

- Zamurowanie otworu windy i otynkowanie go

- Wymiana parapetów okiennych z lastrico na PCV

- PODŁOGI

- Wymiana wykładzin podłogowych wraz z wyrównaniem powierzchni podłogi pod nowe wykładziny

- SUFIT

- Wykonanie sufitu podwieszanego panelowego

- INSTALACJE

- Modernizacja instalacji elektrycznej oraz dołożenie dodatkowych gniazdek ( 2 x 4 gniazda)wraz z ich podłączeniem*

- Montaż 4 gniazd sieciowych podwójnych RJ45*

- Rozbudowa sieci teleinformatycznej

- Wykonanie nowego oświetlenia sufitowego z paneli LED 600/600

- Wymiana instalacji wod-kan wraz z armaturą

- Montaż 2 podgrzewaczy (podumywalkowych) przepływowych do umywalek wraz z bateriami

- Likwidacja zlewu oraz wymiana 2 umywalek wraz z szafkami

- Montaż klimatyzacji w każdym pomieszczeniu

- Demontaż istniejących lamp i zdanie ich Inwestorowi

*lokalizacja gniazdek elektrycznych oraz sieciowych po uzgodnieniu z zarządcą obiektu

Inwestycja polega na remoncie pomieszczenia w tym na podziale na dwa niezależne gabinety na II piętrze w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Sosnowcu.

Zakres robót podano poniżej.

- ŚCIANY

- Przesunięcie istniejących drzwi wejściowych wraz z wykuciem poszerzenia oraz zamurowania pozostałego otworu, wykonanie nadproża oraz otynkowania po obu stronach

- Wykonanie drugich drzwi wejściowych z korytarza poprzez wykucie otworu wykonanie nadproża oraz wykonania obróbek ściennych

- Wykonanie malowania wszystkich ścian w pomieszczeniach

- Wykonanie ściany murowanej z bloczków gazobetonowych o gr. 11,5cm wraz z tynkami, gładziami i malowaniem

- Zamontowanie drzwi wewnętrznych akustycznych (wym. 207x100cm) pomiędzy pomieszczeniami

- Demontaż istniejącego okna wraz zamurowaniem otworu i wykonaniem tynku wewnętrznego oraz uzupełnieniem ocieplenia i tynku cienkowarstwowego

- Wymiana parapetów okiennych z lastrico na PCV

- PODŁOGA

- Wymiana wykładzin podłogowych wraz z wyrównaniem powierzchni podłogi pod nowe wykładziny

- SUFIT

- Wykonanie sufitu podwieszanego panelowego

- INSTALACJE

- Wymiana instalacji elektrycznej oraz zamontowanie dodatkowych zgodnie ze schematem

- Montaż 4 gniazd sieciowych podwójnych RJ45 zgodnie ze schematem

- Wykonanie nowego oświetlenia sufitowego z paneli LED 600/600 zgodnie ze schematem

- Modernizacja oraz przebudowa instalacji wodkan wraz z armaturą do podłączenia umywalek zgodnie ze schematem

- Montaż 2 podgrzewaczy (podumywalkowych) przepływowych do umywalek wraz z bateriami

- Demontaż umywalki oraz zamontowanie dwóch nowych umywalek z szafkami

- Przesunięcie grzejnika kolidującego z nową ścianą

- Montaż klimatyzacji w każdym pomieszczeniu

Należy uwzględnić wywóz oraz utylizację wszelkich rozbieranych elementów: drzwi, elementów murowych, tynków, płytek itp.