ZP/05/2020															Załącznik Nr 3 do SIWZ

#### Należy wypełnić oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową,  zgodnie z treścią SIWZ

#### Dotyczy: Dostawy implantów ortopedycznych, wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych oraz wszczepów do osteosyntezy kostnej ZP/05/2020

Opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2 - Endoprotezy i inne materiały do stawu kolanowego i drobnych stawów

| Pozycja | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych. Wartość wymagana/graniczna | Ilość | PARAMETRY OFEROWANE należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania np. „Odpowiedzi Nr 1 DD/226/2020 z 12.12.2020” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza stawu kolanowego cementowana, trój kłykciowa. Składająca się z: komponentu udowego, komponentu piszczelowego przystosowanego do mocowania polietylenowej wkładki na stałe lub polietylenowej wkładki mobilnej. System musi zawierać przedłużki piszczelowe. Instrumentarium umożliwiające technikę operacyjną z referencją przednią i tylną do wyboru śródoperacyjnego. Instrumentarium zawierające narzędzia do badania napięcia więzadeł po każdym cięciu kostnym a w szczególności instrument umożliwiający zmniejszenie grubości dystalnego cięcia udowego na podstawie pomiaru napięcia - Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w 10 rozmiarach dla każdej strony. Dostępne rozmiary wąskie przeznaczone dla kobiet. Komponent udowy z umieszczoną centralnie dodatkową powierzchnią artykulującą (3ci kłykieć) umożliwiającą tylną stabilizację na wkładce piszczelowej bez centralnego bolca. - Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach. Mocowanie wkładki zatrzaskowe na obwodzie z dodatkową centralną stabilizacją na tacy piszczelowej lub opcjonalnie wkładki ruchomej - Wkładka polietylenowa w 6 grubościach z najmniejszą grubością 9 mm i największą powyżej 20 mm. Zatrzaskowa lub mobilna. - Przedłużki piszczelowe w 2 średnicach. - Ostrze(szerokość 19, 25 mm, grubość >1,25) - Instrumentarium - użyczenie na okres umowy w depozycie - Użyczenie na okres umowy w depozycie napędu ortopedycznego z kompletem końcówek kompatybilnych z oferowanym instrumentarium, napęd ma być elektryczny z bateriami i dokiem do ładowania baterii. Minimum 2 baterie. | 100 szt. 100 szt. 100 szt. 10 szt. 100 szt. 1 komplet 1 komplet |  |  |
| 2. | Zestaw do pozyskiwania płytkowych czynników wzrostu Zestaw do pozyskiwania osocza bogato-płytkowego. System pozwalający na pozyskanie od 2 ml do 4 ml osocza bogato płytkowego PRP z 9 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością regulacji koncentracji w zakresie od x1.6 do x5. W skład zestawu wchodzi minimum: 1 tuba podciśnieniowa PRP do pobrania 9 ml krwi z separatorem z żelu tiksotropowego, zawierająca środek przeciwkrzepliwy, 1 zestaw do pobrania krwi (igła z motylkiem, osłona), 1 osłona do bezpiecznego transferu koncentratu. Zestaw pojedynczy Użyczenie wirówki na okres umowy w depozycie | 50 szt. 1 szt. |  |  |
| 3. | PRP z kwasem hialuronowym Zestaw do pozyskiwania osocza bogato-płytkowego z kwasem hialuronowym o koncentracji 1.6%. System pozwalający na pozyskanie od 2 ml do 4 ml osocza bogato płytkowego PRP z 9 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością regulacji koncentracji w zakresie od x1.6 do x5. W skład zestawu wchodzi minimum: 1 tuba podciśnieniowa PRP do pobrania 9 ml krwi z separatorem z żelu tiksotropowego, zawierająca środek przeciwkrzepliwy oraz kwas hialuronowy, 1 zestaw do pobrania krwi (igła z motylkiem, osłona), 1 osłona do bezpiecznego transferu koncentratu. | 200 szt. |  |  |

Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w czwartej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Wartości podane w drugiej kolumnie („Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych. Wartość wymagana/graniczna”) stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia po dostarczeniu będzie kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.