Politechnika Morska w Szczecinie                                                               Szczecin, dnia 17.05.2024 r.

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Numer sprawy: BZP-AG/262-8/24

Dotyczy: Dostawa wyposażenia platformy treningowej dla Politechniki Morskiej w Szczecinie w ramach programu wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie

Zamawiający działając na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców oraz zmienia treść SWZ:

Pytania:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania prosimy o wyjaśnienie poniższych niejasności

1. w odniesieniu do zadania nr 1:

Szybka łódź ratownicza ma być zgodna z wymogami Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie

Życia na Morzu SOLAS; Międzynarodowym Kodeksie Środków Ratunkowych Kodeksie LSA; Certyfikatu MED lub równoważnego

a. Zgodnie z przepisami SOLAS (LSA Code p. 5.1.2.2.5) łódź ratownicza musi być wyposażona w

urządzenie zwalniające faleń umieszczone w przedniej części łodzi. Zamocowanie stopnia dziobowego ze zintegrowaną rolką kotwiczną i składaną knagą uniemożliwi prawidłową obsługę urządzenia zwalniającego faleń i spełnienie wymogów SOLAS. Ponadto zgodnie z przepisami SOLAS (LSA Code p. 5.1.2.2.4 ) łódź ratownicza musi być wyposażona w kotwicę pływającą a nie kotwicę do kotwiczenia na dnie. Kotwica pływająca nie wymaga zintegrowanej rolki kotwicznej ze składaną knagą. Czy Zamawiający wymaga aby łódź była wyposażona zgodnie z SOLAS, a więc bez stopnia dziobowego i rolki kotwicznej, czy dopuszcza możliwość niespełniania wymogów SOLAS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodności z SOLAS. Zamawiający usuwa z opisu zapis dotyczący stopnia dziobowego ze zintegrowaną rolką kotwiczną i składaną knagą.

b. Zgodnie z przepisami SOLAS (LSA Code p. 5.1.4.6) szybka łódź ratownicza musi być samoodwadniająca się lub być wyposażona w skuteczne środki do usuwania wody. W łodzi objętej przedmiotem postępowania brak jest miejsca pod montaż automatycznej pomy zęzowej. Czy Zamawiający dopuszcza łódź niewyposażoną w pompę, jednak posiadającą pokład samoodwadniający jako jedno z dwóch dopuszczalnych rozwiązań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pompa zenzowa musi być zainstalowana w łodzi.

c. Oświetlenie robocze oświetlające cały pokład – czy zamawiający dopuszcza łódź wyposażoną w

reflektor świecący ze światłością 2500 cd umożliwiający oświetlenie całego pokładu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli oferowany reflektor oświetli cały pokład to jest to dopuszczalne.

d. Z OPZ wynika, że Zamawiający nie stawia wymogu, co do rodzaju paliwa. Na liniach paliwowych silników benzynowych nie stosuje się separatora wody/paliwa. Separator stosuje się natomiast standardowo w przypadku silników diesla. Czy Zamawiający ogranicza przedmiot zamówienia jedynie do łodzi z silnikiem diesla czy nie stawia wymogu w zakresie silnika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa rodzaju silnika jaki ma być w łodzi. W silnikach spalinowych zwyczajowo nie stosuje się separatorów wody i paliwa lecz Zamawiający ich wymaga.

e. Zgodnie z przepisami SOLAS (LSA Code p. 4.4.7.3) łódź ratownicza musi być wyposażona w linki ratunkowe umieszczone dookoła zewnętrznej części kadłuba będące w zasięgu osób znajdujących się w wodzie. Zamocowanie Jason cradle w tak małej łodzi uniemożliwi dostęp do linek ratunkowych i spełnienie wymogów SOLAS. Czy Zamawiający wymaga aby łódź była wyposażona wg SOLAS i nie posiadała Jason Cradle czy też dopuszcza aby łódź nie spełniała wymogów SOLAS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby łódź była wyposażona w wymienione w pytaniu linki jak i Jason Cradle oraz ma spełniać wymagania SOLAS (Jason Cradle jest sprzętem demontowalnym).

2. w odniesieniu do zadania nr 2:

Szybka łódź ratownicza oraz wyposażenie szybkiej łodzi ratowniczej zgodna z wymogami określonymi w:

- Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu SOLAS,

- Międzynarodowym Kodeksie Środków Ratunkowych- Kodeksie LSA,

- Posiada Certyfikat MED lub równoważny

- Zgodnie z przepisami SOLAS (LSA Code p. 5.1.2.2.5) łódź ratownicza musi być wyposażona w urządzenie zwalniające faleń umieszczone w przedniej części łodzi. Zamocowanie stopnia dziobowego ze zintegrowaną rolką kotwiczną i składaną knagą uniemożliwi prawidłową obsługę urządzenia zwalniającego faleń i spełnienie wymogów SOLAS. Ponadto zgodnie z przepisami SOLAS (LSA Code p. 5.1.2.2.4 ) łódź ratownicza musi być wyposażona w kotwicę pływającą a nie kotwicę do kotwiczenia na dnie. Kotwica pływająca nie wymaga zintegrowanej rolki kotwicznej ze składaną knagą. Czy Zamawiający wymaga aby łódź była wyposażona zgodnie z SOLAS, a więc bez stopnia dziobowego i rolki kotwicznej, czy dopuszcza możliwość niespełniania wymogów SOLAS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodności z SOLAS. Zamawiający usuwa z opisu zapis dotyczący stopnia dziobowego ze zintegrowaną rolką kotwiczną i składaną knagą.

b. Oświetlenie robocze oświetlające cały pokład – czy zamawiający dopuszcza łódź wyposażoną w

reflektor świecący ze światłością 2500 cd umożliwiający oświetlenie całego pokładu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli oferowany reflektor oświetli cały pokład to jest to dopuszczalne.

c. Kompas magnetyczny zgodny z przepisami PRS dla statków morskich ma o wiele większe gabaryty niż kompas magnetyczny zgodny z LSA oraz SOLAS. Czy zamawiający dopuszcza łódź wyposażoną w kompas zgodny z LSA oraz SOLAS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia zapis dotyczący zgodności kompasu z przepisami PRS.

d. Zgodnie z przepisami SOLAS (LSA Code p. 4.4.7.3) łódź ratownicza musi być wyposażona w linki

ratunkowe umieszczone dookoła zewnętrznej części kadłuba będące w zasięgu osób znajdujących się w wodzie. Zamocowanie Jason cradle uniemożliwi dostęp do linek ratunkowych i spełnienie wymogów SOLAS. Czy Zamawiający dopuszcza łódź niewyposażoną w Jason Cradle jednakże wyposażoną zgodnie z SOLAS w drabinkę sznurową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby łódź była wyposażona w wymienione w pytaniu linki jak i Jason Cradle oraz ma spełniać wymagania SOLAS (Jason Cradle jest sprzętem demontowalnym).

3. w odniesieniu do zadania nr 3:

Przedmiot zamówienia (całkowicie zakryta łódź ratunkowa, silnik, wyposażenie łodzi ratunkowej) musi spełniać wymagania określone w:

- Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu SOLAS,

- Międzynarodowym Kodeksie Środków Ratunkowych- Kodeksie LSA,

Musi posiadać Certyfikat MED lub równoważny

a. system odsalania wody- czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie osmotycznego aparatu odsalania

wody obsługiwanego ręcznie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wyłącznie systemy przewidziane we wskazanych w pytaniu kodeksach i konwencjach.

b. Zgodnie z wymaganiami SOLAS opuszczanie łodzi ratunkowej odbywać się powinno wyłącznie grawitacyjnie bez udziału elektryki. Ponadto sterowanie opuszczaniem musi być realizowane zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz łodzi ratunkowej. Czy Zamawiający wymaga aby opuszczanie łodzi było zgodne z SOLAS, a więc wykonywane grawitacyjnie czy opuszczanie ma odbywać się za pomocą pilota zdalnego sterowania? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza opuszczania grawitacyjnego prosimy o określenie wymaganego stopnia ochrony IP dla sterowania radiowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby opuszczenie było grawitacyjne a sterowanie dla celów szkoleniowych (zwalniacz hamulca) musi być sterowany zdalnie z dowolnego miejsca wybranego przez instruktora.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, Zamawiający modyfikuje zapis opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

Zadanie nr 1 (załącznik nr 1a do SWZ), zapis dotyczący wyposażenia łodzi pod treścią:  „Łódź musi posiadać:” otrzymuje następujące brzmienie:

Łódź musi posiadać:

- Pokład samo-odpływowy z rękawami odprowdzającymi wodę;

- Pompę zęzową;

- Nakładki przeciwpoślizgowe na elementy pokładu;

- Dwie knagi rufowe;

- Stopień dziobowy ze zintegrowaną rolką kotwiczną i składaną knagą;

- Akumulator startowy z obudową;

- Elektryczna automatyczna pompa zęzowa;

- Zbiornik paliwa min. 60 litrów;

- Czujnik poziomu paliwa;

- Główny wyłącznik prądu;

- Rozdzielnia elektryczna z bezpiecznikami;

- Gniazdo 12v, min. jedno

- Oświetlenie nawigacyjne LED;

- Oświetlenie robocze oświetlające cały pokład;

- Separator paliwa;

- Uchwyt na deskę ortopedyczną;

- Szperacz o zasięgu min. 800m (minimum 1500 lumen);

- Kotwica;

- Lornetka.

Zadanie nr 2 (załącznik nr 1b do SWZ), zapis dotyczący wyposażenia łodzi pod treścią:  „Łódź posiada:” otrzymuje następujące brzmienie:

Łódź posiada:

- Pokład samo-odpływowy z rękawami odprowdzającymi wodę

- Pompę zęzową;

- Nakładki przeciwpoślizgowe na elementy pokładu

- Dwie knagi rufowe

- Stopień dziobowy ze zintegrowaną rolką kotwiczną i składaną knagą

- Akumulator startowy z obudową

- Elektryczna automatyczna pompa zęzowa

- Zbiornik paliwa min. 60 litrów

- Czujnik poziomu paliwa

- Główny wyłącznik prądu

- Rozdzielnia elektryczna z bezpiecznikami

- Gniazdo 12v; min. jedno

- Oświetlenie nawigacyjne LED;

- Oświetlenie robocze;

- Separator paliwa;

- Uchwyt na deskę ortopedyczną;

- Szperacz o zasięgu min. 800m (minimum 1500 lumen);

- Kotwica;

- Lornetka;

Ponadto, zamawiający modyfikuje zapis punktu 1 załącznika nr 1 do SWZ – oferta Wykonawcy.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu omyłkowo pozostawił w tym punkcie następujący zapis:

„1. Oferujemy dostawę wraz z montażem symulatora ewakuacji z zatopionej kabiny helikoptera (HUET) dla Politechniki Morskiej w Szczecinie w ramach programu wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie na warunkach i zasadach określonych w SWZ po łącznej cenie (VAT 23% - dla porównania ofert):”.

Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia zapis punktu 1 załącznika nr 1 do SWZ – oferta Wykonawcy otrzymuje brzmienie:

„1. Oferujemy dostawę wraz z montażem wyposażenia platformy treningowej dla Politechniki Morskiej w Szczecinie w ramach programu wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie na warunkach i zasadach określonych w SWZ po łącznej cenie (VAT 23% - dla porównania ofert):”.

Z uwagi na wprowadzenie powyższych zmian, Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert.  W związku z powyższym zmianie ulega:

- zapis ujęty w rozdziale II ust. 10 pkt 2 SWZ:

Było:

„2)	 Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 18.08.2024 r.”

Jest:

„2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 24.08.2024 r.”

- zapis ujęty w rozdziale III ust. 2 pkt 1 SWZ:

Było:

„1)	 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2024 r. do godz. 10:00”

Jest:

„1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2024 r. do godz. 10:00”

- w rozdziale III ust. 3 pkt 1 SWZ:

Było:

„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2024 r. o godz. 10:05 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Jest:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2024 r. o godz. 10:05 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

- w rozdziale III ust. 4 pkt 1 SWZ:

Było:

„1)	Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.08.2024 r.”

Jest:

„1)	Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.08.2024 r.”

Powyższe zmiany proszę traktować jako obowiązujące. W pozostałym zakresie treść SWZ                 pozostaje bez zmian.

W celu ułatwienia przygotowania ofert, zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postepowania poprawioną wersję załącznika nr 1 - - formularz ofertowy (oferta Wykonawcy), załącznika nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1) oraz załącznika nr 1b do SWZ (opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2).