SSWiN -  Parametry głównych elementów systemu.

| Centrala w obudowie nasiennej z akumulatorem 18ah | obsługa od 16 do 64 wejść możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 64 niezależne timery do automatycznego sterowania funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej pamięć 6143 zdarzeń z funkcją wydruku obsługa do 192+8+1 użytkowników port RS-232 - gniazdo RJ możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki |
| --- | --- |
| Czujka ruchu | metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału zasięg detekcji: 12x12m kąt widzenia: 94° odporność na zwierzęta: do 45kg dynamiczna kompensacja temperatury analiza pierwszego kroku (FSP) mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń odporność na zakłócenia RFI wymienne soczewki Fresnela zabezpieczenie antysabotażowe wbudowana poziomnica pęcherzykowa funkcje testowe zalecana wysokość montażu: 2.2 ~ 2.75m zgodność z EN 50131 zasilanie: DC 9 ~ 15V wymiary: 61x44x105mm (szer./gł./wys.) |
| Manipulator | podświetlenie klawiatury i wyświetlacza diody LED informujące o stanie systemu alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 2 wejścia sygnalizacja utraty łączności z centralą łącze RS-232 |
| sygnalizator optyczno akustyczny | – sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny – sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED – zabezpieczenie antysabotażowe przed: -> oderwaniem od podłoża -> otwarciem – wewnętrzna osłona metalowa – dostępny również w kolorze pomarańczowym (SP-4001 O) i niebieskim (SP-4001 BL) |