Załącznik nr 8 do SWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P

Kościuszkowo – Ludwinowo na odcinku 900,00 mb

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1. | KNNR1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,900 | km | 0,900 |
| 2. | KNNR 6 1005-06 | Mechaniczne oczyszczenie krawędzi nawierzchni bitumicznej obustronnie po 1,0 mb 900x1,0x2 | m2 | 1 800,00 |
| 3. | KNR AT-03 0102-02/03 | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wykorzystaniem materiału na pobocze - wcinka 5,0x2+5,5x2=10,0+11,0 - remont jezdni 90 m2 | m2 | 111,00 |
| 4. | KNNR 6 1108-02 | Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową po uprzednim wyfrezowaniu i skropieniu emulsją asfaltową przegotowanej łaty 90,00 | m2 | 90,00 |
| 5. | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej tłuczniem kamiennym sortowanym do grubości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym - skrzyżowanie z drogami gminnymi (5,0x4,0+5,0x8,0)x0,10 | m3 | 6,00 |
| II PODBUDOWA |
| 6. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60BIDZM średniorozpadową istniejącej nawierzchni w ilości 0,5 kg/m2 - nawierzchnia 817x5,0 + 83x5,5 = 4 541,50 - skrzyżowanie (25x8)x0,5 + 4,0x5,0+5,0x8,0 = 160 | m2 | 4 701,50 |
| 7. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3ZM szybkorozpadową położonej warstwy profilującej w ilości 0,3 kg/m2 Obmiar jak w pozycji 6 | m2 | 4 701,50 |
| 8. | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości średnio 60kg/m2 4701,5x0,06 | Mg | 282,09 |
| 9. | KNR AT-04 0104-03 | Geokompozyt do wzmocnienia nawierzchni bitumicznej na połączenia istniejącego poszerzenia z istniejącą jezdnią. Zastosować geokompozyt frezowalny. Rodzaj siatki 50/50 – surowiec zbrojący z włókna szklanego o wysokiej odporności temperaturowej. Baza – geowłóknina PP3. Wytrzymałość krótkotrwała na rozciąganie w kierunku poprzecznym ≥ 50/50 kN/m. Wydłużenie przy zerwaniu zarówno w kierunku podłużnym jak i w kierunku poprzecznym powinno wynosić≤ 3 %. Wielkość oczek ok. 40mm x 40mm. Funkcja wzmacniająca i przeciwspękaniowa. Siatkę wbudować na uprzednio wyrównanej nawierzchni bitumicznej zgodnie z zaleceniem producenta skropić nawierzchnię odpowiednim lepiszczem w odpowiedniej ilości. Siatkę rozłożyć na całej szerokości nawierzchni bitumicznej z właściwym załadunkiem, określonym przez producenta siatki. Zabezpieczyć siatką przed jej przemieszczeniem przytwierdzając ją do nawierzchni wstrzeliwanymi pneumatycznie hartowanymi gwożdziami9 metalowymi z podkładkami 817x1,0 | m2 | 817,00 |
| III NAWIERZCHNIA |
| 10. | KNNR 6 0309-02 | Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z BA AC 11S dla KR3 gr. 4cm - droga 817x5,0+83x5,5 - skrzyżowanie (25x8)x0,5+5,0x4,0+5,0x8,0 | m2 | 4 701,50 |
| IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 11. | KNNR 6 0204-06 z.o.2.6. 9901-02 | Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego częściowo z frezowania – gr. 10cm po zagęszczeniu szerokość 1,0m 900x1,0x2 | m2 | 1 800,00 |
| V ELEMENTY ULIC |
| 12. | KNR 2-31 0401-04 | Rowek pod opornik 30x30 cm | mb | 20,00 |
| 13. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod opornik z betonu C8/10 z oporem 20x0,063 | m3 | 1,26 |
| 14. | KNNR 6 0401-03 | Analogia – oporniki betonowe szare obniżone o wym. 12x25 m bez ław, podsypki i wypełnienia spoin ustawione na wewnętrznej stronie skrzyżowania str. prawa | mb | 20,00 |