Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie § 2 ust 3a i 4 w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie uzgodnienia rozwiązań zamiennych, zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, w związku występowaniem elementu zagrożenia życia ludzi w budynku Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie mieści się 
w istniejącym obiekcie usytuowanym w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 7, 97-400 Bełchatów.

Obiekt administracyjno-biurowy Komendy Powiatowej Policji                       w Bełchatowie zaklasyfikowany jest jako budynek kategorii ZL III – użyteczności publicznej ,niski, wykonany w klasie odporności pożarowej „D” stanowiący jedną strefę pożarową. Składa się on z trzech części: frontowej (budynek stary i nowy), trzykondygnacyjnej, całkowicie podpiwniczonej oraz dwóch przylegających prostopadle do niej parterowych oficyn. Budynek stary, frontowy wybudowany w 1973 roku, o kubaturze 7303 m3 i powierzchni 1845 m2. Maksymalna wysokość 10,28 m. Budynek nowy, frontowy został wybudowany w 1991 roku. Kubatura 3552 m3, powierzchnia użytkowa 874,50 m2 i maksymalna wysokość 10,28 m.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- niezgodne z przepisami wymiary poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych,

- istniejące przewężenia na korytarzach,

- niezgodne szerokości drzwi ewakuacyjnych,

- niewymiarowe spoczniki międzypiętrowe,

- brak instalacji hydrantowej,

- brak oświetlenia awaryjnego

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej powinna zawierać:

- zakres, przedmiot i podstawę opracowania

- opis techniczny budynku.

- ustalenia formalne i prawne.

- analizę stanu zabezpieczeń ppoż.

- propozycję rozwiązań zastępczych (zamiennych).

- podsumowanie i szacunkowy kosztorys dostosowania budynku

- zakres niezgodności, analiza i ocena zastosowanych rozwiązań zastępczych oraz harmonogram ich wykonania

- potwierdzenie prawidłowości rozwiązań zastępczych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej