PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka Librantowa.

Realizowanego w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg terminologii wspólnego słownika zamówień – CPV:

a/ grupy robót	45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

b/ klasa robót	45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

c/ kategoria robót	     71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233140-2 roboty drogowe

Adres przedsięwzięcia budowlanego: województwo małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Chełmiec, miejscowość Klimkówka, Librantowa.

Lokalizacja: Działki nr: 281 Librantowa

71 Klimkówka

Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Chełmiec ul Papieska 2 33-395 Chełmiec

Telefon: 18 5480227,NIP: 734-34-45-768

Inwestor:

Gmina Chełmiec ul Papieska 2 33-395 Chełmiec

Autor opracowania:

mgr inż. Popiela Krystian                                                         grudzień 2022r.

SPIS ZAWARTOŚCI:

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Zakres prac objętych zamówieniem

    - Wymagania ogólne

    - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

    - Wymagania ogólne

    - wymagania w stosunku do rozwiązań technicznych

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

    - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

      - Decyzje administracyjne i dokumentacja

      - Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

      - Przepisy prawne, normy i przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

      - Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

    - ZAŁĄCZNIKI

      - Orientacja.

      - Plan sytuacyjny.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

        - Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące:

          - część projektową:

- polegającą na wykonaniu projektu wg obowiązujących wytycznych przebudowy  drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka Librantowa. wraz z uzgodnieniami, operatem wodno -prawnym (jeżeli będzie wymagany) i prawomocnym zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę;

  - część wykonawczą:

- roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka Librantowa.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka Librantowa.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Podniesienie parametrów nośności nawierzchni poprzez wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni.

- Roboty rozbiórkowe.

- Budowę chodnika .

- Poszerzenie jezdni.

- Poszerzenie i utwardzenie  pobocza.

- Wykonanie systemu odwodnienia jezdni i chodnika w postaci kanalizacji deszczowej rowów odwadniających, korytek ściekowych.

- Wymiana  przepustów  pod drogą  wraz z umocnieniem wylotów i rowów odprowadzających wody opadowe z pasa drogowego do istniejących cieków wodnych.

- Przestawienie infrastruktury energetycznej (jeżeli zajdzie potrzeba).

- Budowę przejść dla pieszych wraz z doświetleniem ( jeżeli zajdzie potrzeba).

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

W stanie istniejącym, przedmiotowy odcinek drogi, posiada przekrój drogowy o zmiennej szerokości jezdni od 4,80 m do 5,40 m z łukami poziomymi. Na nawierzchni stwierdzono liczne spękania i ubytki. Droga gminna posiada zmienny spadek jednostronny na łukach poziomych i daszkowy na prostych. Wzdłuż drogi istnieją obustronne pobocza utwardzone o szerokości między 0,5 - 0,75 m, po których odbywa się ruch pieszych. Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi realizowane jest obecnie przy pomocy odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych oraz istniejących miejscowych rowów przydrożnych. Nagromadzone wody odprowadzone zostają na okoliczny teren, do lokalnych cieków wodnych. W granicy opracowania występują drogi gminne, skrzyżowania i zjazdy indywidualne. Drogi te pełnią rolę dróg dojazdowych do pobliskich miejscowości i posesji. Na drogach i skrzyżowaniach występuje głównie nawierzchnia bitumiczna, natomiast na zjazdach indywidualnych ubity grunt, kostka betonowa lub tłuczeń utwardzony. W pasie drogowym występują słupy energetyczne i telekomunikacyjne oraz następujące uzbrojenie podziemne:

- wodociąg,

- gazociąg,

- kable energetyczne,

- kable teletechniczne.

Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego należy prowadzić w szerokościach linii rozgraniczających drogę, a w razie konieczności częściowo po działkach przyległych, z zastrzeżeniem przywrócenia ich do stanu pierwotnego po wykonaniu robót. Przedmiotowy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej.

4. Zakres prac objętych zamówieniem:

4.1. Wymagania ogólne

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- Mapę do celów projektowych,

- Projekt budowlano-wykonawczy - 3 egz.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych;

- Projekt stałej organizacji ruchu;

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - 3 egz.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego + wypis z ewidencji gruntów;

- Niezbędne uzgodnienia;

- Kosztorys inwestorski - 3 egz.

- Przedmiar robót - 3 egz.

- Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

- Wersję elektroniczną w formacie DOC lub PDF.

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień branżowych i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.

Prace projektowe należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu. Prace projektowe należy wykonać w oparciu o:

- normy branżowe oraz przepisy prawa,

- uzyskane warunki przyłączenia urządzeń podziemnych,

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych winno być wykonane z uwzględnieniem wymagań odpowiednich przepisów dla formy planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlano-wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. Wszystkie materiały wyjściowe, mapy do celów projektowych, uzgodnienia, decyzje, pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Roboty budowlane obejmujące wykonanie przebudowy drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka Librantowa, realizowanego w ramach programu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całość prac należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony.

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej działalności.

W zakresie wykonania robót wchodzą w szczególności:

- roboty ziemne,

- roboty rozbiórkowe,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa chodnika wraz ze zjazdami,

- wykonanie zaprojektowanej konstrukcji jezdni,

- poszerzenie jezdni,

- Poszerzenie i utwardzenie  pobocza.

- Wymiana  przepustów  pod drogą  wraz z umocnieniem wylotów , wlotów i rowów odprowadzających wody opadowe z pasa drogowego do istniejących cieków wodnych umocnionych  kratami betonowymi lub korytkami ściekowymi .

- Montaż barier ochronnych.

- Przestawienie i uzupełnienie  infrastruktury energetycznej (jeżeli zajdzie potrzeba).

- Doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dziennika budowy (Jeżeli takowy będzie),

- przygotowania rozliczenia końcowego (operatu kolaudacyjnego) wraz, kosztorysem powykonawczym, pozwoleniem na użytkowanie( wynikającym z decyzji na przebudowę)

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

- przekazania zrealizowanych robót Zamawiającemu,

- przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej, ze szczególnym uwzględnieniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

4.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

W trakcie prowadzenia robót budowlanych w razie konieczności wyłączenia część drogi gminnej z ruchu samochodowego Wykonawca o fakcie tym poinformuje mieszkańców okolicznych budynków. Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości. Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem. Ruch samochodowy będzie prowadzony wahadłowo zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi gminnej zostanie wykonany przez Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wymaganych zgód na wejście w teren (umocnienie rowów odprowadzających wody z kanalizacji deszczowej).

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien, zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające i poprawiające bezpieczeństwo na czas trwania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca powinien zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót budowlanych teren placu budowy należy uporządkować i zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1. Wymagania ogólne

Wszystkie prace objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z:

- Obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi;

- Normami wymienionymi w niniejszym programie;

- Wymogami zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym.

Wszelkie wyroby użyte w trakcie prowadzenia robót muszą być wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.)

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska.

Zamawiający wymaga aby wykonane prace były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań norm przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie wartości i zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

5.2. Wymagania w stosunku do robót i rozwiązań technicznych

Planowana inwestycja obejmuje odcinek o długości 1910 w km od 0+000 do km 1+910 w m. Klimkówka Librantowa. Klasa drogi Z.

Przygotowanie terenu budowy.

- Roboty pomiarowe przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie robót ziemnych (wykopów i zdjęcia humusu) z odwozem materiału. Zagospodarowanie nadmiaru urobku w gestii wykonawcy.

- Roboty ziemne (nasypy, zasypki) wykonane z zakupionego gruntu, kruszywa z mechanicznym zagęszczeniem. W pozycji należy uwzględnić koszty badań zagęszczenia wbudowanego gruntu.

- Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, oraz korytek ściekowych (materiał inwestora do odwozu we wskazane miejsce)

- Rozbiórka elementów betonowych (kostka, krawężnik, obrzeże) wbudowanych na istniejących zjazdach.

- Rozbiórka przepustów pod zjazdami i drogą.

Jezdnia

- Długość drogi:  1910 mb.

- Szerokość drogi:  6,00m. (należy uwzględnić ewentualne poszerzenie na łukach które wyniknie na etapie wyznaczenia promienia łuku w planie).

- Klasa drogi Z.

- Konstrukcja jezdni:

Przebudowa drogi realizowana będzie poprzez przebudowę konstrukcji nawierzchni w km 0+000 – 1+910 nie zmieniających znacznie istniejącej  niwelety jezdni. W ramach tego zostanie wykonane:

Rozebranie istniejącej nawierzchni, podbudowy, stabilizacja podłoża gr min 20cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznego min 20 cm, oraz co najmniej dwóch warstw nawierzchni asfaltowej wiążącej i ścieralnej KR 3-4. Projektowany przekrój jezdni na odcinkach prostych daszkowy, na łukach spadek jednostronny. Jezdnia jednopasowa, dwukierunkowa.

- Przy projektowaniu należy uwzględnić połączenia z innymi drogami (niweleta, sytuacja), oraz uwzględnić na nich nową nawierzchnie asfaltową z min. 2 warstw.

- Przebudowa drogi obejmować powinna również poszerzenie jezdni do 6,0m.(należy uwzględnić ewentualne poszerzenie na łukach które wyniknie na etapie wyznaczenia promienia łuku w planie.

- Na poszerzeniu jezdni wykonać należy pełną konstrukcję  .

Pobocze.

- utwardzenie pobocza  wykonać z kruszywa łamanego frakcji 5-20 stabilizowanego mechanicznie z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

- Szerokość pobocza  minimum 0,75m (lokalnie dopuszcza się zwężenie do 0,5m jeżeli zajdzie ku temu jakaś konieczność wynikająca z rozwiązań projektowych.

- W miejscu przystanków uwzględnić wykonanie peronów (miejsc oczekiwania) o powierzchni 8m2 z kostki jak chodnik.

Chodnik

Przy krawędzi jezdni realizowana będzie budowa nowego chodnika o szerokości 2,0m  od km 0+000 do km 1+910 (chodnik + krawężnik 15x30cm + obrzeże 8x30cm). Warstwa ścieralna chodnika z kostki brukowej betonowej 8cm w kolorze szarym, wjazdy w kolorze grafitowym, warstwy podbudowy wynikające z obliczeń.

Zjazdy do posesji

Wszystkie wloty istniejących zjazdów indywidualnych należy doprowadzić wysokościowo do projektowanego przebiegu jezdni oraz chodnika. W miejscu budowy chodnika zjazdy posiadać mają nawierzchnię twardą z kostki brukowej gr. 8,0cm w kolorze grafitowym. Pochylenie podłużne w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania, natomiast poprzeczne pochylenie dostosować do istniejących warunków terenowych (max. 5%). Przy posesjach położonych poniżej drogi gminnej zjazd należy wyprofilować ze spadkiem w strona posesji o nachyleniu umożliwiającym swobodny wjazd i wyjazd samochodem z posesji (maksymalnie 5%). Obniżenie krawężnika do wymaganej wielkości odbywać się ma na długości 2,00m za pomocą krawężnika betonowego skośnego (przejściowego). Od strony jezdni zastosować krawężnik najazdowy 15x22x100cm na całej szerokości zjazdu z odsłonięciem równym 4,0cm.

Zjazdy po stronie drogi bez chodnika (z nawierzchnią utwardzoną asfaltową, z kostki lub z kruszywa) należy dostosować wysokościowo do podniesionej niwelety krawędzi jezdni, poprzez wykonanie odcinka przejściowego z betonu asfaltowego lub poprzez rozebranie i podniesienie nawierzchni z kostki brukowej. Zjazdy z kruszywa oraz gruntowe odtworzyć stosując konstrukcję identyczną jak na poboczach. Spadek zjazdu wyprofilować w sposób pozwalający na optymalne włączenie do nowej niwelety drogi powiatowej.

Jeżeli zajdzie taka konieczność to przy budowie chodnika wzdłuż posesji położonych poniżej poziomu drogi gminnej należy wykonać dojścia do furtek w postaci schodów terenowych o normowych parametrach geometrycznych, dostosowanych do stanu istniejącego.

Skrzyżowania

W ciągu przebudowywanej drogi gminnej istnieją skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi, które lokalizacyjnie pozostają bez zmian. Skrzyżowania te należy przebudować w granicy pasa drogowego drogi powiatowej. Przebudowa skrzyżowań polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz dostosowaniu ich geometrii do normowych parametrów. Przebudowa skrzyżowań ma zapewnić prawidłowe dowiązanie wysokościowe istniejących dróg bocznych do nowej niwelety drogi gminnej.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi i nowego chodnika przewiduje się przez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.  Wody opadowe odprowadzić za pomocą nowo projektowanych  wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej. Rurociągi kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych SN8 o dostosowanym do założeń projektowych przekroju. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o odpowiedniej średnicy. Wpusty deszczowe z kręgów betonowych z osadnikiem przykryte kratką ściekową D400. W zakresie zlecenia zawiera się zaprojektowanie i wykonanie odprowadzenia wód z kanalizacji deszczowej. Przy budowie chodnika i likwidacji rowu przydrożnego należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych z terenu poza chodnikiem poprzez zastosowanie ścieku korytkowego, drenażu lub systemu zapewniającego sprawne i prawidłowe odprowadzenie wód do cieków. Rów na odległości od chodnika do cieków należy umocnić kratami betonowymi lub korytkami betonowymi o wym 50x50x50 cm.

W ciągu projektowanego chodnika, na zjazdach do posesji położonych powyżej drogi powiatowej, przewidzieć rozwiązania uniemożliwiające spływ wód opadowych z posesji prywatnych na chodnik i jezdnię (np. odwodnienie liniowe lub inny system zapewniający sprawne odprowadzeni wód deszczowych).Uszkodzone elementy przepustów należy przebudować. Na łukach i prostych po przeciwnej stronie chodnika zaprojektować należy odwodnienie w postaci korytek trójkątnych wraz ze studzienkami z wpustami ulicznymi i przykanalikiem na druga stronę drogi do systemu kanalizacji deszczowej. Na odcinkach gdzie nie będzie chodnika i korytek trójkątnch istniejące rowy udrożnić i umocnić korytkami.

Przebudowa ogrodzeń

W związku z przebudową drogi (poszerzenie jezdni, budowa chodnika, wykonanie kanalizacji deszczowej)  może zajść konieczność przebudowy części istniejących ogrodzeń. Przebudowa ogrodzeń obejmuje demontaż istniejącego ogrodzenia a następnie wykonanie nowego ogrodzenia z podwaliną w formie żelbetowych ścianek . Konieczność przebudowy ogrodzeń może wyniknąć z istniejących niekorzystnych warunków terenowych - położenie posesji poniżej poziomu drogi gminnej oraz zbyt mała odległość między krawędzią drogi a istniejącym ogrodzeniem.

Urządzenia obce

Wykonawca zaprojektuje i wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych kolidujących z projektowanymi elementami, zawartymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich zarządcy. Prace związane z zabezpieczeniem istniejących urządzeń obcych jak również wszelkie prace w pobliżu tych urządzeń wykonywać pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela zarządcy uzbrojenia.

Zieleń i BRD

W ramach zadania przewidzieć należy wycinkę samosiejek i krzaków w istniejącym rowie. Na wycinkę drzew na które trzeba uzyskać zezwolenie takowe uzyskać.

W projekcie uwzględnić należy montaż barier drogowych i chodnikowych w miejscach niebezpiecznych i wynikających z warunków technicznych ich stosowania (skarpy , rowy, przepusty)

6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przed zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych należy zatwierdzić projekt budowlano-wykonawczy oraz zawarte w nim rozwiązania z ustanowionym przedstawicielem Inwestora w urzędzie Gminy Chełmiec.

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną ustalone po sporządzeniu przez projektanta projektu budowlano-wykonawczego. Warunki te zostaną zawarte w opracowanych przez projektanta specyfikacjach technicznych.

Odbiór robót polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem skierowanym do ustanowionego przedstawiciela Inwestora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy, na podstawie oceny jakościowej przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno-użytkowym, Dokumentacją Projektową i ST.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Decyzje administracyjne i dokumentacje Wykonawca dostarcza:

- kompletną dokumentację projektową;

- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu;

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu

- prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie;

- comiesięczne raporty (opis + dokumentacja fotograficzna) z postępu wykonywania robót;

- kompletną dokumentacje powykonawczą;

2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Inwestor przekazuje oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne, normy i przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować aktualne przepisy prawa.

    - Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. (Dz. U. 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

    - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

    - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625)

    - Ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710)

    - Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.2022 r. poz. 2556)

    - PN-91/S-10042 jw. - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - projektowanie.

    - PN-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

    - PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz. U. 2019, poz. 2311),

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687)

    - Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.

Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Kopia mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją inwestycji stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

- Dla przedmiotowej inwestycji założono iż teren charakteryzuję się występowaniem prostych warunków gruntowych. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej jeżeli zajdzie potrzeba wykona badania gruntowo- wodne podłoża gruntowego dla przedmiotowej inwestycji.

- Zasięg występowania zanieczyszczeń w stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne nie wykracza poza pas drogowy. W związku z tym nie przewidziano specjalnych form ochrony powietrza atmosferycznego. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wpłynie na zmniejszenie wydobywania się spalin z rur wydechowych oraz zapobiegnie wznoszeniu się tumanów pyłu i kurzu z drogi, co ma miejsce obecnie.

- Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej natężenie ruchu samochodowego należy określić:

- w godz. od 8 do 18 jako średnie,

- w godz. od 18 do 8 jako małe.

-  Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i zgód oraz uzyska niezbędne warunki techniczne konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe wytyczne:

- Wykonawcza jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich istniejących punktów pomiarowych i ich oznaczeń, w przypadku ich zniszczenia należy je odtworzyć na koszt Wykonawcy.

- Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia.

- Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.

- W rejonie planowanej inwestycji należy zinwentaryzować uzbrojenie terenu, w razie konieczności wykonać uzgodnienia z zarządcą danych mediów.

III.

Załączniki:

  - Orientacja.

  - Plan sytuacyjny.