|  | Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko |
| --- | --- |

Drezdenko 13.06.2023r.

# Znak sprawy: RI.271.1.8.2023

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

# Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

- Czy rezygnacja z centralnego i prawego sektora kolumbariów wraz z wyposażeniem oznacza, że oprócz zmniejszenia ilości kolumbariów do wykonania zmniejszył się też zakres branży drogowej i branży zieleni w obrębie zaznaczonych na niebiesko sektorów zgodnie z załącznikiem A do SWZ?

Odp. Rezygnacja z kolumbariów w zaznaczonych sektorach oznacza również rezygnację nawierzchni pod nimi. Sektory te należy obsiać (ok. 350m2 dodatkowego obsiewu).

- Prosimy o określenie ilości poszczególnych rodzajów nawierzchni do wykonania w przedmiotowym zadaniu.

Odp. Zestawienie nawierzchni:

- pow. alejki (oś A) o szer. 4,5m o naw. bitumicznej (asfaltowej) 350m2

- pow. alejki o szer. 2,5m o naw. bitumicznej (asfaltowej) 1261m2

- pow. alejki o szer. 2,5m o naw. Z betonowej kostki brukowej     714m2

- pow. alejki (oś E) o szer. 2,0 o naw. z cegły klinkierowej brukowej i kamiennej 	252m2, w tym:

- pow. cegły klinkierowej brukowej 10x20x5mm  - 197m2

- pow. kostki granitowej j. szarej surowołupanej 6x6x6cm 	 - 25m2

- pow. kostki granitowej j. szarej surowołupanej 10x10x10cm - 30m2

- pow. alejki (oś I) o naw. mineralnej o szer. 1,50m	- 171m2

- pow. placu zgromadzeń o naw. z cegły klinkierowej brukowej 10x20x5mm - 45m2

- pow. placu zgromadzeń o naw. z kostki granit. j.szarej surowo łupanej 10x10x10cm - 80m2

- pow. placyków przy kolumbariach o naw. z cegły klinkierowej brukowej 10x20x5cm	 - 62m2

- pow. placyków przy kolumbariach, nawierzchnie pod ławkami oraz przy placach gospodarczych  o naw. z kostki granit. j.szarej surowo łupanej 10x10x10cm - 87m2

- powierzchnia placów gospodarczych   - 55m2

- powierzchnia opaski żwirowej - 26m2

- powierzchnia kwater -    5308m2

- powierzchnia trawy z siewu (w tym pow. kwater)	 - 7654m2

Zestawienie długości alejek:

Nawierzchnia asfaltowa szer. 4,5m = 77,20mb

Nawierzchnia asfaltowa szer. 2,5m = 508mb

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  szer. 2,5m = 309mb

Nawierzchnia ceglano-kamienna szer. 2,0m (1,60m cegła klinkierowa brukowa + obrzeże po 20cm po dwóch stronach z kostki granitowej surowo łupanej 6x6x6cm). Długość chodnika = 134 mb

Nawierzchnia mineralno-żywiczna szer. 1,5m = 114mb

- Prosimy o określenie ilości obrzeży do wykonania w przedmiotowym zadaniu.

Odp. Ilość oporników:

- opornik kamienny (granit j.szary) 6x25cm przy szafach kolumbarium - 162mb

- opornik kamienny (granit j.szary) 6x25cm przy placach gospodarczych	- 63mb

- opornik kamienny (granit j.szary) 6x25cm przy alei o naw. mineralnej w osi I - 230mb

- opornik kamienny (granit j.szary) 6x25cm przy ławkach przy osi B i C - 15mb

- opornik kamienny (granit j.szary) 8x25cm przy alei w osi E i placu zgromadzeń	- 245mb

- Czy w związku ze zmniejszeniem zakresu w stosunku do dokumentacji projektowej zmienił się zakres branży elektrycznej? Jeśli tak, prosimy o określenie tych zmian.

Odp. Nie.

- Czy w związku ze zmniejszeniem zakresu w stosunku do dokumentacji projektowej zmienił się zakres branży sanitarnej? Jeśli tak, prosimy o określenie tych zmian.

Odp. Nie.

- Czy w związku ze zmniejszeniem zakresu w stosunku do dokumentacji projektowej zmienił się zakres branży zieleni? Jeśli tak, prosimy o określenie tych zmian.

Odp. Teren pod kolumbariami, które wyłączono z wykonania należy obsiać trawą  (ok. 350m2 dodatkowego obsiewu).

- Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.

Odp. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów będzie należało do obowiązków Wykonawcy.

- Czy pielęgnacja zieleni należy do zakresu przedmiotowego zadania? Jeśli tak, prosimy o określenie terminu i zakresu pielęgnacji.

Odp. Rok na zieleń niską i  3 lata na drzewa od dnia odbioru zadania.

- Zgodnie z §5 ust. 3 wzoru umowy "Dopuszcza się możliwość wystawienia faktur cząstkowych do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy, po uzyskaniu zgody od Zamawiającego." Prosimy o podanie wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie.

Odp. Zamawiający zaplanował  środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł na 2023 rok i 1 500 000,00 zł  na 2024 rok. Faktury częściowe mogą być wystawiane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie gminy na dany rok. Jednocześnie Zamawiający informuje, w sytuacji gdy konieczne będzie zwiększenie zabezpieczonych środków wskazane wartości  mogą ulec zmianie.

- Prosimy o udostępnienie aktualnego przedmiaru robót.

Odp. Zamówienie rozliczane będzie ryczałtowo. Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania przedmiaru robót.

- Prosimy o potwierdzenie, że rezygnacja z wykonania ogrodzenia wiąże się z rezygnacją z wykonania napisu z liter z blachy zgodnie z rys. OGR1.

Odp. TAK, rezygnacja z wykonania ogrodzenia wiąże się z rezygnacją z wykonania napisu z liter z blachy zgodnie z rys. OGR1

- Prosimy o wyjaśnienie, jaki zakres prac należy wycenić w obrębie kwater K1-K7 zaznaczonych na PZT.

Odp. Kwatery oznaczone jako K1-K7 są już częściowo zagospodarowywane. Zakres prac w obrębie tych kwater K1-K7 to komunikacja (alejki ścieżki – zgodnie z PZT). Pozostałe prace to projektowane nasadzenie (zgodnie z PZT).

- Zgodnie z udostępnionym załącznikiem nr A1 ze skorygowaną ilością kolumbariów wymiary kolumbariów nie są kompatybilne z wymiarami podanymi na rysunkach K01-K09 kolumbariów w projekcie wykonawczym. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązują wymiary kolumbariów podane na rysunkach projektu wykonawczego.

Odp. Wymiary kolumbariów muszą być zgodne z projektem. Zmniejsza się tylko sumaryczna ilość (zgodnie z załącznikiem A1).

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |