# Załącznik nr 11 do SWZ

# Załącznik nr 11 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Cena za 2 szt: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: Aparat do elektroterapii  szt. 2

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Aparat do elektroterapii | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 /2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Czas pracy ciągłej min. 24h | Tak |  |
| 9 |  | Programy gotowe: min.100 pozycji | Tak |  |
| 10 |  | Możliwość zapisania przez obsługę własnych parametrów zabiegu | Tak |  |
| 11 |  | Licznik czasu i liczby zabiegów | Tak |  |
| 12 |  | Możliwość indywidualnej regulacji parametrów zabiegów | Tak |  |
| 13 |  | Dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny | Tak |  |
| III | Elektroterapia: |  |  |  |
| 14 |  | Dwa obwody zabiegowe z niezależną regulacją natężenia prądu | Tak |  |
| 15 |  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami interferencyjnymi 2 i 4 elektrodowymi | Tak |  |
| 16 |  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami diadynamicznymi typu MF, DF, CP, LP, CPiso, LPiso, RS, MM z możliwością ustawiania sekwencji | Tak |  |
| 17 |  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami impulsowymi średniej częstotliwości o kształcie: - trójkąta, -sinusoidy, -trapezu - prostokąta | Tak |  |
| 18 |  | Możliwość wykonywania zabiegów dwukanałowej stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza) | Tak |  |
| 19 |  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami TENS i TENS BURST z opcją modulacji drażniącej | Tak |  |
| 20 |  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem Träberta (Ultra Reiz) | Tak |  |
| 21 |  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem HV (wysokonapięciowym) | Tak |  |
| 22 |  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem Kotza | Tak |  |
| 23 |  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem faradycznym i neofaradycznym | Tak |  |
| 24 |  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem galwanicznym | Tak |  |
| 25 |  | Możliwość wykonywania zabiegów elektrogimnastyki – cyklicznie przerywane, aplikowanie różnych prądów z regulacją czasu trwania impulsów i czasu przerwy oraz kształtu obwiedni | Tak |  |
| 26 |  | Funkcja elektrodiagnostyki | Tak |  |
| 27 |  | Funkcja łagodnego narastania i opadania natężenia prądu | Tak |  |
| 28 |  | Funkcja ochrony pacjenta przy zaniku zasilania | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy