Parametry Techniczne

| L.p. | Parametr/Warunek graniczny | Wymagania | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE OFEROWANEGO GLUKOMETRU ORAZ PASKÓW |
|  | Producent / Firma | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Urządzenie typ / model | Podać |  |
|  | Numer katalogowy | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK Podać |  |
|  | Aparat umożliwiający automatyczny wyrzut paska | TAK |  |
|  | Paski do gleukometru nie wymagające kodowania | TAK |  |
|  | Posiadające kapilarę do automatycznego zasysania próbki krwi umieszczoną na szczycie ( czubku) paska testowego | TAK Podać |  |
|  | Czas pomiaru od momentu zassania krwi nie dłuższy niż 7 sekund | TAK Podać |  |
|  | Objętość próbki krwi potrzebna do wykonania badania nie większa niż 0,7 µl | TAK Podać |  |
|  | Zakres pomiaru; od min. 20 do min 600 mg/dl | TAK Podać |  |
|  | Temperatura przechowywania pasków: od 4 do 40 stopni C | TAK Podać |  |
| 12. | Zastosowany enzym na paskach: oksydaza glukozy ( GOD ) | TAK Podać |  |
| 13. | Termin ważności pasków min 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z paskami | TAK Podać |  |
| 14. | Możliwość kontroli pasków i kompatybilnych do nich gleukometrów na 3 zakresach płynów kontrolnych – normalny, wysoki, niski – przy czym ważność płynów wynosi min 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z płynem | TAK Podać |  |
| 15. | Paski pakowane po 50 sztuk | TAK Podać |  |
| 16. | Paski współpracujące z trzema różnymi typami gleukometrów | TAK Podać |  |
| 17. | Gwarancja na gleukometr min 60 miesięcy | TAK Podać |  |
| 18. | Możliwość prezentacji wyników glukozy zamiennie w mg/dl oraz mmol/l | TAK Podać |  |
| 19. | Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie GLUKOMETRÓW w ramach umowy w ilości min 40 szt | TAK Podać |  |