OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA DRÓG – OZNAKOWANIE PIONOWE, POZOIOME, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MIASTA DĘBICA W ROKU 2021

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania dróg – oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2022 r.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- Oznakowanie pionowe, w tym:

  - Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykowanych znaków drogowych, słupki:

- Fi·50·mm – 20 szt.

- Fi·70·mm – 20 szt.

- Odnawianie farbą poręczy ochronnych, poręcze łańcuchowe pojedyncze, słupki z rur Fi·60·mm, rozstaw 1,5·m – 15,00 m;

- Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm – 100 szt.:

- Długość L= 1,80 m – 20 szt.,

- Długość L= 2,80 m – 50 szt.,

- Długość L= 3,50 m – 50 szt.,

- Długość L= 4,00 m – 50 szt.,

- Demontaż słupków do znaków – 50 szt.

- Montaż przedłużenia słupka do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm, długość L=0,80 m – 10 szt.

- Konstrukcje wsporcze profilowane z taśm stalowych, ocynkowane do dużych tablic – 5 mb

- Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 :

- generacja I – 40 szt.

- generacja II – 20 szt.

- Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2:

- generacja I – 50 szt.

- generacja II – 20 szt.

- Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne – 30 szt.

- Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -montaż – 30 szt.

- Przymocowanie tablic znaków drogowych,  lustro drogowe:

- U-18a średnica 600 mm – 5 szt.

- U-18a średnica 800 mm – 5 szt.

- U-18b 600x800 mm – 2 szt.

- U-18b 1000x1200 mm – 2 szt.

- Przymocowanie tablic znaków drogowych,  lustro drogowe polymir:

- U-18a średnica 600 mm – 1 szt.

- U-18a średnica 800 mm – 1 szt.

- U-18b 600x800 mm – 1 szt.

- U-18b 1000x1200 mm – 1 szt.

- Ręczne ścinanie i karczowanie, obcięcie gałęzi – 30 szt.

- Czyszczenie tablic znaków drogowych – 30 szt.

- Remont oznakowania pionowego, prostowanie znaku:

- z użyciem materiału (beton, gruz) – 50 szt.

- bez użycia materiału – 50 szt.

- Oznakowanie poziome, w tym:

- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe:

- malowane ręcznie – 600 m2

- malowane mechanicznie – 1000 m2

- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne   symbole malowane ręcznie – 100 m2

- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, P-20 niebieskie , P-10 czerwone – 100 m2

- Usuwanie mechaniczne oznakowanie poziomego – 100 m2

- Oznakowanie poziome jezdni farbą, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe - GRUBOWARSTOWE od 0,9 mm do 5 mm:

- malowane ręcznie – 100 m2

- malowane mechanicznie – 100 m2

- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie - oznakowanie tymczasowe żółte - 100 m2

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:

- Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24·kg/m – 30 m

- Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych- czołowe, skośne, masa 24·kg/m – 30 m

- Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z rur Fi·60·mm, rozstaw słupków 1,5·m – 10 m

- Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków co 1.5 m – 60 m

- Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne o rozstawie słupków co 1.5 m - U-12b – 20 m

- Montaż łańcucha do oznakowania U-12b – 15 mb

- Montaż słupka prowadzącego U-1a – 10 szt.

- Montaż pylony:

- U-5a – 5 szt.

- U-5b – 5 szt.

- U-5c – diodowy – 2 szt.

- Montaż słupka:

- U-12c  stal ocynkowana fi 120 – 10 szt.

- U-12c PCV- POLIETYLEN ELASTYCZNE – 2 szt.

- U-12c  stal ocynkowana malowana proszkowo – ozdobne – 2 szt.

- U-12c FLEXPIN h=1000 mm – 1 szt.

- Montaż balustrady zabezpieczającej U-11a – 10 mb

- Montaż bariero poręczy U-11b – 10 mb

- Montaż ogrodzenia segmentowego U-12a z ramą i płytą poliwęglanową 2,1m*1,2m – 5 mb

- Montaż barierki drogowej U-12a z poprzeczką dł. 1,5 m – 10 szt.

- Montaż bariery wygrodzeniowej  U-12a dł. 2.2 x1,1m – 5 szt.

- Montaż gniazd montażowych żeliwnych do słupków drogowych:

- fi 70 – 5 szt.

- fi 140 – 5 szt.

- Montaż azylu drogowego element narożny/ środkowy/ wewnętrzny – 5 szt.

- Montaż progu zwalniającego:

- wyspowego o wym. 2,0x2,0x0,075m - z kostki brukowej – 2 szt.

- wyspowego o wym. 2,0x2,0x0,075m - z tworzywa sztucznego – 2 szt.

- wyspowego o wym. 3,7x2,0x0,075m - z kostki brukowej – 1 szt.

- wyspowego o wym. 3,7x2,0x0,075m - z tworzywa sztucznego – 1 szt.

- płytowego o wym.1,0x0,1m - z kostki brukowej – 10 m2

- wyspowego o wym. 1,0x0,5x0,01m - z tworzywa sztucznego - element najazdowy/ skrajny/narożny/środkowy – 10 szt.

- U-16d 1,0x1,5x0,7 – 5 mb

- płytowy gumowe h=0-100 mm – 4 m2

- Separator parkingowy czarny z żółtą taśmą odblaskową:

- 85 cm – 5 szt.

- 167 cm - 5 szt.

- Montaż drogowego kocie oczko:

- 3M dwustronne biało-czarne – 5 szt.

- aktywne LED solarnych – 5 szt.

- Montaż drogowego kocie oczko odblaskowych szklanych w gniazdach z trzpieniem klejone – 5 szt.

- Montaż znaku aktywnego:

- D-6 SING FGLSH z detektorem ruchu i zasilaniem solarnym – 1 szt.

- D-6 KROCZĄCY LUDZIK z detektorem ruchu i zasilaniem solarnym – 
1 szt.

- Pozostałe w tym:

  - Przegląd kontrolny stanu technicznego oraz widoczności i czytelności istniejącego oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Dębica – 96 godz.

  - Pełnienie dyżuru telefonicznego w dni robocze od 15:00 do 7:00 dnia następnego, w dni wolne od pracy – całodobowo oraz wyjazdy do zabezpieczenia oznakowania i odtworzenia w przypadkach szczególnie niebezpiecznych –  12 szt.

  - Wypożyczenie znaków pionowych na potrzeby czasowej zmiany organizacji ruchu – 10 szt.

  - Wypożyczenie słupków do znaków drogowych na potrzeby czasowej zmiany organizacji ruchu – 10 szt.

  - Zasłonięcie tarcz znaków drogowych na potrzeby czasowej zmiany organizacji ruchu – 10 szt.

  - Roboczogodzina w przypadku wykonywania innych robót niewymienionych w kosztorysie (samochód+ 2 pracowników) – 10 godz.

  - Opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu – 5 szt.

UWAGA: Podane ilości robót budowlanych są ilościami szacunkowymi w celu wyliczenia wartości oferty. Faktycznie zlecane ilości mogą się różnić od ilości powyższych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:	45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych

45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych

Postanowienia dot. wykonania przedmiotu zamówienia:

- Zdemontowane tablice oznakowania pionowego stanowią własność Zamawiającego,

- Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Bhp, p. poż., sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót,

- Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem,

- Wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu zrealizowanego zgodnie 
z kosztorysem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- Ubezpieczenie placu robót;

- Uporządkowanie placu robót;

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu robót oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku);

- Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic – jeżeli konieczne;

- Wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem – jeżeli konieczne;

- Oznakowanie i zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu robót;

- Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji;

- Zlecone roboty, z wyłączeniem prac wymagających natychmiastowego działania, realizowane będą w terminie nie krótszym niż 3 dni licząc od dnia otrzymania zlecenia, zaś zakończenia nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zlecenia, o ile strony nie ustalą inaczej,

- Wykonanie prac interwencyjnych związanych z wymianą, remontem, zabezpieczeniem uszkodzonych znaków drogowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (m.in. znaków zakazu, nakazu, oznakowanie skrzyżowań, dróg jednokierunkowych, lustra itp.) na podstawie zlecenia telefonicznego przez przedstawiciela Zamawiającego, lub powinno nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 6 godz., licząc od momentu otrzymania zlecenia. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone na piśmie lub droga elektroniczną

- Wykonawca musi zapewnić całodobowy kontakt z Zamawiającym.