Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- USŁUGI STAŁE

Czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych, kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi oraz wybieraniem sadzy z otworów kominowych wraz z wynoszeniem do pojemników na śmieci z budynków objętych niniejszym zamówieniem.

- Przeprowadzanie raz w roku okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i połączeń oraz sporządzenie na tę okoliczność protokołu zgodnie z załącznikiem. Zakres badania technicznego przewodów kominowych obejmuje sprawdzenie:

- drożności przewodów kominowych,

- stanu technicznego głowic i nasad kominowych,

- ciągu kominowego,

- czy nie występują uszkodzenia:

- przewodów kominowych,

- kanałów, czopuchów, rur i łączników,

- włazów, drzwiczek kominowych, rewizyjnych, wyciorowych, ław kominiarskich.

- czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych,

- czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych, kanałów czopuchów, rur i nasad a także otworów do wybierania zanieczyszczeń,

- czy nie dokonano samowolnych zmian w połączeniach kominowych,

- czy są pobielone kominy na strychach,

- czy są składowane na strychach materiały łatwopalne, przez które przechodzą przewody kominowe.

Potwierdzeniem wykonania kontroli jest spisanie protokołu wg załączonego wzoru.

- Czynności stałe należy wykonywać w terminach zgodnych z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem usług, stanowiącym załącznik do umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- USŁUGI DODATKOWE - należy świadczyć w zależności od potrzeb Zamawiającego

( każdorazowo na pisemne polecenie ZGM )  w ramach zaproponowanych cen na usługi stałe.

- Sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

- Wskazanie przewodów kominowych i miejsc na podłączenia wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych oraz wentylacyjnych z wydaniem opinii pisemnej – na potrzeby ZGM (nie obejmuje wykonania opinii na potrzeby projektantów i wykonawców robót )

- Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania rozwiązań technicznych.

- Wyszukanie i wskazanie miejsca przerwy lub nieszczelności w przewodzie kominowym z wydaniem opinii pisemnej.

- Czyszczenie rur piecowych.