Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont nawierzchni chodników pomiędzy budynkami przy Pl. Łódzkim 2,

Pl. Łódzkim 3, Pl. Łódzkim 4 UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia: 1)	Remont nawierzchni chodników pomiędzy budynkami przy Pl. Łódzkim 2, Pl. Łódzkim 3, Pl. Łódzkim 4 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych

- Rozbiórka krawężników i obrzeży

- Wykonanie korytowania

- Montaż obrzeży (8/30cm)

- Wykonanie podbudowy betonowej (C12/15) 20 cm

- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm

- Regulacja studni 6 szt.

- Montaż pionowych znaków drogowych (przejście dla pieszych, zakaz postoju, miejsce dla niepełnosprawnych)

- Namalowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych, kopert (2szt), przejścia dla pieszych

- Przesunięcie lampy ulicznej

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Uwagi:

Roboty należy prowadzić etapowo umożliwiając dostęp do budynków (zarówno wejść jak i wjazdów.

Zabezpieczyć należy istniejącą infrastrukturę oraz zieleń.

Zniszczoną infrastrukturę i zieleń należy odtworzyć 1:1