Miejskie

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla przetargu  nieograniczonego

prowadzonego w oparciu o Regulamin Zamówień

obowiązujący w MWiO sp. z o. o. w Grudziądzu

Nazwa zamówienia:

Remonty sieci kanalizacji sanitarnej oraz remonty kolektorów w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanałów metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza

(sektorowe zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza progów unijnych udzielone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w MWiO sp. z o. o.)

## Postępowanie nr: S2/2021/PN/BL

Grudziądz, luty 2021 r.

- Zamawiający

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz

tel. 56/ 450 49 01, faks 56/ 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl; strona internetowa: http://www.mwio.pl

NIP: 867-18-72-491, Regon: 870485618

Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl

- Informacje ogólne o postępowaniu

- Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza progów unijnych ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
w Obwieszczeniu z dnia 1 stycznia 2021 r.  w sprawie aktualnych  progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021. 11), w związku z czym, do jego udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego, 
tj. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych.

- Zamawiający, udostępnia (do pobrania) specyfikację warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ” na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

- Korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.

- Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej oraz remonty kolektorów w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanałów metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza.

- Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

- Miejsce wykonania zamówienia:  Grudziądz.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remontach kanałów sanitarnych, zlokalizowanych na terenie miasta Grudziądza oraz remontach kolektorów na ul. Lotniczej w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanału. Remonty należy wykonać metodą bezwykopową, w technologii rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi lub rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie przy pomocy podgrzanej wody, pary wodnej lub promieniami UV (czynnik technologiczny).

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Zadanie I – Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa na terenie Grudziądza

Zadanie II – Remonty kolektorów na ul. Lotniczej w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanału

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia lub  na obie części zamówienia.

- Szczegółowy opis zamówienia

- Zadanie I – Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa na terenie Grudziądza

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remontach kanałów sanitarnych, zlokalizowanych na terenie miasta Grudziądza. Remonty należy wykonać metodą bezwykopową, w technologii rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi lub rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie przy pomocy podgrzanej wody, pary wodnej lub promieniami UV (czynnik technologiczny). Na trasie odcinków poddawanych remontowi znajdują się czynne przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dla części z kanałów przeznaczonych do remontu Zamawiający posiada przeprowadzone inspekcje TV. Specyfikację sieci przeznaczonych do remontu przedstawia tabela nr 1. Informacje o inspekcji sieci 
i właścicielach nieruchomości, na których zlokalizowane są sieci przeznaczone do remontu zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 1 – Specyfikacja sieci przeznaczonych do remontu

| L.p. | Lokalizacja (nazwa ulicy) | Oznaczenie odcinka do renowacji | Szacunkowa średnica [mm] | Szacunkowa długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunwaldzka | S5GR202A-S5SL125A-S5GR201A-S5GR200A-S5GR199A-S5GR198A- S5GR197A | 200 | 268 |
| 2. | Jagiełły | S5JA257A-S/D5JA256A-S/D5JA255A-S/D5JA254A-S/D5JA243A-S/D5JA252A-S/D5JA251A-S/D5JA250A | 200 | 416 |
| 3. | Wawrzyniaka | S107RE10B-S108WA1B-S108WA2B | 200 | 86 |
| 4. | Starorynkowa - Stara | SD45SR2A-S45ST1A | 200 | 81,5 |
| 5. | Śniadeckich | S106SN76S-S106SN77S | 200 | 7,5 |
| 6. | Śniadeckich | S106SN77S-S106SN68S-S106SN69S-S106SN70S | 300 | 61 |
| 7. | Piłsudskiego | S/D26PI33C-S/D26PI34C-S/D26PI35C-S/D26PI36C-S/D26PI37C | 500/750 | 231 |
| 8. | Czarnieckiego | od S96CZ1B pod prąd wg mapy | 200 | 111 |
| 9. | Starorynkowa | SD45SR2A-SD45SR3A | 250 | 33 |

Tabela nr 2 – Informacje o inspekcji sieci i właścicielach nieruchomości

| L.p. | Lokalizacja (nazwa ulicy) | Oznaczenie odcinka do remontu | Data wykonanej inspekcji TV | Własności działek na których jest kanalizacja do remontu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunwaldzka | S5GR202A-S5SL125A-S5GR201A-S5GR200A-S5GR199A-S5GR198A- S5GR197A | 2005r. | Gmina Miasto Grudziądz |
| 2. | Jagiełły | S5JA257A-S/D5JA256A-S/D5JA255A-S/D5JA254A-S/D5JA243A-S/D5JA252A-S/D5JA251A-S/D5JA250A | 2005r. | Gmina Miasto Grudziądz |
| 3. | Wawrzyniaka | S107RE10B-S108WA1B-S108WA2B | 2015r. | Gmina Miasto Grudziądz |
| 4. | Starorynkowa - Stara | SD45SR2A-S45ST1A | 2006r. | Gmina Miasto Grudziądz |
| 5. | Śniadeckich | S106SN76S-S106SN77S | 2017r. | Gmina Miasto Grudziądz |
| 6. | Śniadeckich | S106SN77S-S106SN68S-S106SN69S-S106SN70S | 2017r. | Gmina Miasto Grudziądz |
| 7. | Piłsudskiego | S/D26PI33C-S/D26PI34C-S/D26PI35C-S/D26PI36C-S/D26PI37C | BRAK TV | Skarb Państwa |
| 8. | Czarnieckiego | od S96CZ1B pod prąd wg mapy | BRAK TV | Gmina Miasto Grudziądz |
| 9. | Starorynkowa | SD45SR2A-SD45SR3A | 2016r. | Gmina Miasto Grudziądz |

Uwaga:

Podane w ww. tabelach długości, średnice należy traktować jako szacunkowe. Wykonawca we własnym zakresie musi przed złożeniem oferty dokonać wszystkich niezbędnych pomiarów do przygotowania i złożenia oferty.

  - Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  dotyczące Zadania I:

Rękaw musi spełniać następujące wymagania, potwierdzone świadectwem zgodności z normą, aprobatą techniczną lub dokumentacją techniczną:

- nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi, (nie dopuszcza się występowania  żadnych fałd podłużnych i poprzecznych na wewnętrznej powierzchni wykładziny po remoncie),

- nasączanie rękawa w warunkach kontrolowanych – fabrycznych (niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy),

- wymagana minimalna grubość rękawa po utwardzeniu wykonanego z włókna szklanego

- dla przekroju 200mm wynosi 4.0mm,

- dla przekroju 250mm wynosi 4,0mm

- dla przekroju 300mm wynosi 4,5mm,

- dla przekroju jajowego 500/750mm wynosi 9,0mm,

- wymagana minimalna grubość rękawa po utwardzeniu wykonanego z filcu poliestrowego

- dla przekroju 200mm wynosi 6.0mm,

- dla przekroju 250mm wynosi 7,5mm,

- dla przekroju 300mm wynosi 9,0mm,

- dla przekroju jajowego 500/750mm wynosi 15,0mm,

Wartości podane w powyżej należy traktować jako emin zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4:2018.

- wymagane jest całkowite rozprężenie rękawa w kanale po wykonanej remoncie, 
w przypadku niespełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia rękawa i zainstalowania nowego w sposób prawidłowy,

- barwa rękawa po zainstalowaniu powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,

- odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,

- odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,

- przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa,

- kanał po remoncie musi spełniać wymogi szczelności określone polskich normach dla kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych.

Dostarczony na budowę materiał musi posiadać następujące cechy identyfikacyjne:

- nazwę i znak producenta,

- nazwę materiału,

- długość rękawa,

- grubość rękawa,

- datę produkcji i miejsce przeznaczenia.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje (obowiązki Wykonawcy):

- dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów średnic i długości odcinków, wraz 
z przedstawieniem wyników tych pomiarów Zamawiającemu w złożonej ofercie,

- organizację i oznakowanie budowy zgodnie z uzgodnionym przez uprawnione organy projektem organizacji ruchu,

- czyszczenie kanału przed renowacją,

- inspekcję kanału kamerą TV przed wykonaniem remontu i powykonawczą,

- wyfrezowanie robotem przykanalików włączonych do sieci oraz końców rękawa na kanale poddanym remontowi, w tym także narostów tłuszczy, złogów itp.

- korkowanie kanału do remontu i bocznych dopływów sieci sanitarnej oraz przepompowanie ścieków w czasie trwania prac remontowych,

- zastosowanie materiałów odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215). Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatą techniczną,

- sprawowania ciągłego nadzoru przy wykonywanych pracach,

- otwarcie przykanalików i końców rękawa na kanale poddanym remontowi za pomocą robota frezującego,

- zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych oraz innych przewidzianych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników,

- wykonanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem i technologią robót, prób 
i badań,

- wykonanie organizacji ruchu i koszty z tym związane,

- koszty poboru wody i utylizacji osadów po czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej po stronie Zamawiającego (miejsce poboru wody i zrzutu nieczystości wskaże Zamawiający),

- wykonanie ewentualnych prac ziemnych w przypadku braku możliwości wykonania remontu  w sposób całkowicie bezwykopowy,

- oddanie odcinków kanalizacji sanitarnej w stanie nadającym się do bezpośredniego użytkowania, po dokonaniu odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego,

- inne niezbędne prace wynikające z wymagań proponowanej przez Wykonawcę technologii robót.

  - Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był:

- zgodnie z zawartym opisem oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, 
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333);

- zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym normami polskimi 
i normami wspólnymi Unii Europejskiej, w szczególności z:

- PN-EN 12889:2003 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.

- PN-EN ISO 11296-1:2018-04 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej - Część 1: Postanowienia ogólne".

- PN-EN ISO 11296-4: 2018-03 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 4: Wykładanie rękawami  utwardzanymi na miejscu".

- zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt;

- zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215). Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwa jakości materiałów, deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszące normy europejskie lub aprobatą techniczną.

  - Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w celu dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów sieci kanalizacji sanitarnej, oszacowania kosztów i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia.

- Zadanie II – Remonty kolektorów na ul. Lotniczej w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanału

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kanału sanitarnego fi 1200mm, zlokalizowanego wzdłuż ul. Lotniczej w Grudziądzu, 
w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanału. Remonty należy wykonać metodą bezwykopową:

- w technologii rękawa uszczelniającego z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi lub rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie przy pomocy podgrzanej wody, pary wodnej lub promieniami UV (czynnik technologiczny) na odcinku S83LO79B1-S83LO80B1. Wymagany jest rękaw uszczelniający o klasie sztywności obwodowej min. SN2. Przed zainstalowaniem rękawa niezbędne jest uszczelnienie miejsc infiltracji wód gruntowych do kanału nanoszących piach do kanału.

- w technologii naprawy poprzez uszczelnienia iniekcję punktową miejsc infiltracji wody gruntowej do kanału w technologii i wg warunków opisanych poniżej.

Tabela nr 1 – Specyfikacja sieci przeznaczonych do remontu

| L.p. | Lokalizacja (nazwa ulicy) | Oznaczenie odcinka do renowacji | Szacunkowa średnica [mm] | Szacunkowa długość lub oznaczone miejsce do uszczelnienia [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotnicza | S83LO79B1-S83LO80B1 (RĘKAW) | 1200 | 25,5 |
| 2. | NAPRAWY PUNKTOWE ZŁĄCZY |
| 3. | Lotnicza | S83LO74B1-S83LO75B1 | 1200 | Złącze na 1m od S83LO74B1 na godzinie 8 |
| 4. |  | S83LO76B1-S83LO77B1 |  | Złącze na 2m od S83LO74B1 na godzinie 10 |
| 5. |  | S83LO82B1-S83LO83B1 |  | Złącze 1m od S83LO83B1 na godzinie 3 |
| 6. |  | S83LO83B1-S83LO84B1 |  | Złącze na 5m od S83LO84B1 na godzinie 2 |
| 7. |  | S83LO84B1-S83LO85B1 |  | Złącze na 1m od S83LO84B1 na godzinie 9 |

Tabela nr 2 – Informacje o inspekcji sieci i właścicielach nieruchomości

| L.p | Lokalizacja (nazwa ulicy) | Oznaczenie odcinka do remontu | Data wykonanej inspekcji TV | Własności działek na których jest kanalizacja do remontu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotnicza | S83LO79B1-S83LO80B1 | 2020r. | Gmina Miasto Grudziądz |
| 2. | NAPRAWY PUNKTOWE ZŁĄCZY |
| 3. | Lotnicza | S83LO74B1-S83LO75B1 | 2020r | Gmina Miasto Grudziądz |
| 4. |  | S83LO76B1-S83LO77B1 |  |  |
| 5. |  | S83LO82B1-S83LO83B1 |  |  |
| 6. |  | S83LO83B1-S83LO84B1 |  |  |
| 7. |  | S83LO84B1-S83LO85B1 |  |  |

Uwaga:

Podane w ww. tabelach długości, średnice należy traktować jako szacunkowe. Wykonawca we własnym zakresie musi przed złożeniem oferty dokonać wszystkich niezbędnych pomiarów do przygotowania i złożenia oferty.

- Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

      - W przypadku rękawa na odcinku S83LO79B1-S83LO80B1 o długości 25,5m

- dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów średnic i długości odcinka, wraz 
z przedstawieniem wyników tych pomiarów Zamawiającemu w złożonej ofercie,

- organizacja i oznakowanie budowy zgodnie z uzgodnionym przez uprawnione organy projektem organizacji ruchu,

- czyszczenie kanału przed renowacją,

- inspekcję kanału kamerą TV przed wykonaniem remontu i powykonawczą,

- wyfrezowanie końców rękawa na kanale poddanym remontowi, w tym także narostów tłuszczy, złogów, jeżeli jest to konieczne itp.

- korkowanie kanału do remontu i bocznych dopływów sieci sanitarnej oraz przepompowanie ścieków w czasie trwania prac remontowych,

- wykonanie przepompowania ścieków na czas robót w sposób nie powodujący zakłóceń prawidłowego odbioru ścieków (bliskie podłączenie zakładu przemysłowego)

- zastosowanie materiałów odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215). Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatą techniczną,

- sprawowania ciągłego nadzoru przy wykonywanych pracach,

- uszczelnienie – zatrzymanie napływu wody gruntowej w miejscach infiltracji przed montażem rękawa;

- zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych oraz innych przewidzianych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników,

- wykonanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem i technologią robót, prób 
i badań,

- wykonanie organizacji ruchu i koszty z tym związane,

- koszty poboru wody i utylizacji osadów po czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej po stronie Zamawiającego (miejsce poboru wody i zrzutu nieczystości wskaże Zamawiający),

- wykonanie ewentualnych prac ziemnych w przypadku braku możliwości wykonania remontu w sposób całkowicie bezwykopowy np. demontaż nawierzchni oraz zwieńczeń studni;

- oddanie odcinków kanalizacji sanitarnej w stanie nadającym się do bezpośredniego użytkowania, po dokonaniu odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego,

- inne niezbędne prace wynikające z wymagań proponowanej przez Wykonawcę technologii robót.

      - W przypadku likwidacji infiltracji punktowych na pozostałym zakresie:

- dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów odcinków kolektora;

- inspekcji przedwykonawczej i powykonawczej kolektora kamerą TV dla miejsc wytypowanych przez Zamawiającego;

- korkowania kolektora  na czas robót;

- przepompowania ścieków na czas robót;

- wykonanie przepompowania ścieków na czas robót w sposób nie powodujący zakłóceń prawidłowego odbioru ścieków (bliskie podłączenie zakładu przemysłowego)

- wykonania uszczelnienia 5 (pięciu) punktów złącza w miejscu infiltracji wód gruntowych kolektora metodą iniekcji ciśnieniowej pęczniejących mas hydrofobowych wraz 
z reprofilacją powierzchni naprawianego złącza chemią budowlaną (całego po obwodzie) z zatrzymaniem napływu wody gruntowej;

- realizacji remontu z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r.  poz. 215 ze zm.), Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatą techniczną;

- remontu kanału metodą bezwykopową zgodnie z zawartym opisem oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt;

- sprawowania ciągłego nadzoru przy wykonywanych pracach;

- zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych oraz innych przewidzianych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników;

- wykonania na własny koszt wszystkich wymaganych prawem i technologią robót, prób 
i badań;

- oddania odcinków kanalizacji sanitarnej w stanie nadającym się do bezpośredniego użytkowania, po dokonaniu odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego;

- wykonania innych niezbędnych prac wynikających z wymagań proponowanej przez Wykonawcę technologii robót;

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

- Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w celu dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów sieci kanalizacji sanitarnej, oszacowania kosztów i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia.

- Gwarancja i rękojmia

Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot umowy i rękojmi na okres 5 lat, licząc od daty podpisania każdego z protokołu odbioru. Szczegółowo wymagania zamawiającego dotyczące gwarancji zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne

45232460 - 4 Roboty sanitarne

45232420 - 2 Roboty w zakresie ścieków

- Termin wykonania zamówienia: wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2021r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż 
w okresie ostatnich 5  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego:

Zadanie I – Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa na terenie Grudziądza

- sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o przekroju kołowym średnicy minimalnej 200 mm i długości nie mniejszej niż 1000m oraz sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, 
o przekroju kołowym średnicy minimalnej 600 mm i długości nie mniejszej niż 300m, w ramach odrębnych zadań

## wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższy warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich]

Zadanie II – Remonty kolektorów na ul. Lotniczej w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanału

- remontu rękawem sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o przekroju kołowym średnicy minimalnej 1000 mm i długości nie mniejszej niż 100m oraz napraw iniekcyjnych (likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanalizacji) o wartości robót większej niż 50 000 tys. zł, w ramach odrębnych zadań

## wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższy warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich].

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia:

Zadanie I – Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa na terenie Grudziądza

- na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych.

Zadanie II – Remonty kolektorów na ul. Lotniczej w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanału

- na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

## Który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami albo którego działalność jest zawieszona;

## w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami albo którego działalność jest zawieszona;

## który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 2 winien spełniać każdy z tych Wykonawców samodzielnie.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedłożyć Wykonawcy

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, Wykonawca składa następujące dokumenty 
i oświadczenia:

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ [w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie];

  - Wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument przedkłada przynajmniej jeden z nich].

Wykonawca składa Wykaz wykonanych robót budowalnych odpowiednio dla Zadania na jakie składa ofertę częściową.

  - Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiednio dla:

Zadanie I – Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa na terenie Grudziądza

- na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych.

Zadanie II – Remonty kolektorów na ul. Lotniczej w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanału

- na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00  złotych.

Wykonawca składa dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia odpowiednio dla Zadania na jakie składa ofertę częściową.

- brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone według załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SWZ [w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie];

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o realizację zamówienia.

- Podwykonawstwo

    - Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu zamówienia.

    - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wskazane powinno nastąpić na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu zamówienia wykonanego siłami własnymi oraz powierzonego podwykonawcy.

- Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazywali drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

- W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty lub złożonych dokumentów – wyjaśnienia te składane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów – składane są one w formie określonej odpowiednio dla uzupełnianego dokumentu.

- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów:

      - .zip

      - .7Z

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z:

- Agnieszka Ośka, tel. +48 56 450 49 26, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych.

- W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z:

- Marcin Chrzanowski, tel. (56) 450 49 60, lub 694 410 435, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych.

- Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie:

Zadanie I	–  20 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy i 00/100) (składając  ofertę     tylko na remonty rękawami)

Zadanie II	 – 5 000,00 (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) (składając ofertę tylko na  remonty likwidacji wód gruntowych)

Zadanie I i II –  25 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100) (składając ofertę obydwa zadania remontowe)

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta” zawierające oświadczenie, iż Wykonawca traci wadium na rzecz beneficjenta w związku z:

- odmową podpisania umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych 
w ofercie, lub

- w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu albo pełnomocnictw,

- gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z. o.o.

Adres: 			  ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz

Nr konta: 		  91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Na przelewie należy umieścić numer postępowania oraz dopisać „wadium przetargowe: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanałów metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza”.

Zaleca się, aby wraz z ofertą złożyć kopię potwierdzenia przelewu.

- Pozostałe formy zabezpieczeń należy złożyć jako załącznik do oferty w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium wpłynie na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii potwierdzenia przelewu jest warunkiem pożądanym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwróci wadium:

  - Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

  - wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo pełnomocnictw,

- Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w ofercie.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium.

- Opis sposobu przygotowywania oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej.

- Oferta winna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione”). Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pobranych samodzielnie przez Zamawiającego z centralnych rejestrów –KRS/CEIDG), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty wizji lokalnej i własnym staraniem zdobywa wszelkie informacje niezbędne do jej przygotowania.

- Na ofertę składają się:

- Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;

- Wykaz wykonanych robót budowlanych (remontów) – wzór stanowi załącznik Nr 3 do SWZ (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie) odpowiednio dla wybranego przez Wykonawcę Zadania, na które składa ofertę.;

- Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Odpowiednio dla wybranego Wykonawcę zadania , na które składa ofertę.;

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę – wyłącznie w przypadku, gdy upoważnienie to nie wynika  bezpośrednio z innych dokumnetów dołączonych do oferty,

- Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców – wyłącznie w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

- Wyjaśnienia treści SWZ i zmiany w SWZ

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert

    - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, 
o którym mowa powyżej lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

    - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, tj. na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

    - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021 r. godz. 10:00.

- W związku z tym, że Zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię łącza internetowego, problemy techniczne powstałe u Wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Wykonawca może, przed upływem terminu otwarcia, zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021r. o godz.10:30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

- Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza że Wykonawca oblicza cenę oferty w oparciu o:

- Zadanie I –  cenę ryczałtową (obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia) jednego metra remontu kanału dla każdej ze średnic kanałów wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SWZ (wzór formularza oferty) i szacunkową długość poszczególnych kanałów;

- Zadanie II –  cenę ryczałtową (obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia) remontu jednego metra złącza kanałów wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SWZ (wzór formularza oferty).

- Wykonawca, w cenie jednostkowej (cena ryczałtowa za wykonanie remontu jednego metra sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa, dla danej średnicy sieci lub/i cena ryczałtowa za wykonanie remontu jednego złącza kanału metodą bezwykopową 
w technologii rękawa) musi wycenić wszystkie elementy wykonania zamówienia zawarte 
w opisie przedmiotu zamówienia (dział IV SWZ) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za koszty, których nie obejmuje jednostkowa cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Koszty takie będą uznane za włączone do każdej z cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę.

- Obliczając cenę oferty Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje zawarte w kolumnach
6 tabel formularza oferty (oferowany koszt netto wykonania remontu 1 m sieci dla poszczególnych średnic lub/i oferowany koszt netto wykonania remontu 1 m złącza). Następnie poszczególne ceny jednostkowe należy przemnożyć przez szacunkowe długości 
z pomiarów podane w kolumnach 4 tabel, co stanowić będzie koszt całkowity wykonania remontu sieci dla poszczególnej lokalizacji.

Ceną oferty jest suma kosztów wykonania remontu sieci dla poszczególnych lokalizacji, powiększona o kwotą podatku VAT tj. kwota brutto.

- Ceny podane w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena musi być wyrażona z złotych polskich [PLN]. Nie dopuszcza się  prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę.

- Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium oceny: Cena oferty – waga 100%.

Dla każdej części zamówienia Zamawiający przyjął to samo kryterium oceny ofert.

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać Wykonawca w tym kryterium wynosi 100.  Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą  z działania:

P1 =    • 100

gdzie:

| P1 | ilość punktów jakie otrzyma oferta |
| --- | --- |
| Cn | najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert |
| Cb | cena badanej oferty |

- W przypadku, gdyby zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Oferty dodatkowe składane będą pisemnie, na takich samych zasadach jak składanie ofert.

- Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Dziale XVII niniejszej SWZ.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a wykonawcę, którego wybrano powiadomi o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 2 powyżej, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/.

- Ogólne warunki umowy lub wzór umowy.

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na realizację sektorowego zamówienia podprogowego.

- Umowa w sprawie niniejszego sektorowego zamówienia podprogowego:

- zostanie zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

- zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.

- Szczegółowe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy 
w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczącej osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w pkt 1 będzie zobowiązany stawić się w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, celem zawarcia umowy.

- Dopuszcza się, przed podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, negocjowanie ceny umowy w celu uzyskania jeszcze korzystniejszych warunków.

- Środki ochrony prawnej.

Zgodnie z treścią § 38 ust. 3 Regulaminu, w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego decyzje podejmowane przez Zamawiającego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

- Postanowienia końcowe.

- Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy   Regulaminu udzielania zamówień sektorowych.

- Informacja o ochronie danych osobowych

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.,  informujemy, iż:

- Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką.

- Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się   na adres: iodo@mwio.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty sieci kanalizacji sanitarnej oraz remonty kolektorów w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanałów metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza”,  prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego, a także w celu ewentualnego  ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, 
 w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących  realizacją prawnie uzasadnionego interesu  Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przechowywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz przez cały okres realizacji umowy w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

- Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw  i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz do zawarcia i realizacji umowy zawartej w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu; w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty oraz zawarcie umowy, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

- Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich  przetwarzania 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

- Nie przysługuje Pani/Panu :

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

- prawo do przenoszenia danych  osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.

- Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór Formularza oferty

Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3 – wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 4 – wzór Umowy

Załącznik nr 5 – plany sytuacyjne oraz raporty z inspekcji TV – Zadanie I

Załącznik nr 6 – plany sytuacyjne oraz raporty z inspekcji TV – Zadanie II