# M - 14.01.02 ŚCIĄGI STALOWE

## WSTĘP

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowalncyh  związanych z wykonaniem ściagów stalowych między fundamentami w związku z Przebudową mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko.

  - Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem ściagów stalowych między fundamentami żelbetowymi.

  - Określenia podstawowe

Ściąg konstrukcyjny – pręt o wysokiej wytrzymałości i średnicy zapewniającej przeniesienie zaprojektowanych obciążeń

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Materiały do wykonania robót

Należy wykonać sprężenie sgodnie z dokumentacją projektową. Stosuje się pręty czarne np. pręty SAS 950/1050. Średnica ściągu 47mm, długości 14,0m. Minimalna obciążenie uplastyczniające: 1650kN. Należy stosować rozwiązanie systemowe zapewniające kompletne zakotwienie tj. płyta oporową, nakrętkę.

## SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót. Należy stosować sprzęt zgodny z zaleceniami producenta systemu ściągów.

## TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport sprzętu i materiałów

Transport prętów może się odbywać dowolnymi środkami transportu.

## WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST oraz zaleceniami producenta ściągów.

  - Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:

– ustalić lokalizację robót,

– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

– przed przystąpieniem do wykonania ściągów należy sprawdzić czy nisze do naciągania ściągów zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa oraz zaleceniami systemu producenta

– usunąć ewentualne przeszkody

  - Wykonanie ściągów między fundamentami

Proces montażu ściągów oraz samego sprężania należy przeprowadzić bezwzględnie pod nadzorem specjalistycznej firmy świadczącej usługi w zakresie sprężania.

  - Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z sprawdzeniem naciągu ściągów, zabetonowaniem niszy do naciągania ściągów oraz z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

  - Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, należy wykonać zgodnie z zalecniami producenta systemu sprężającego

## OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostką obmiarową jest szt, (sztuka) wykonanych ściągów stalowych. .

## ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania zalecane przed producenta systemu dały wyniki pozytywne.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Inne dokumenty

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

- European Technical Assessment ETA-05/0122