Załącznik nr 11C

# STANDARDY  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG  MIASTA PUSZCZYKOWO

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni. | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk |
| --- | --- | --- |
|  |  | Śnieg - po ustaniu opadów | Śliskość zimowa |
| I | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | luźny – 4 godz. błoto pośniegowe – 6 godz. zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nieutrudniająca ruchu) | gołoledź – 3 godz. szron – 3 godz. szadź – 3 godz. pośniegowa – 4 godz. lodowica – 4 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, łuki, spadki pow. 4%, przystanki autobusowe, zatoki ). | luźny – 6 godz. zajeżdżony – występuje zaspy, języki śnieżne lokalnie – 6 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych błoto pośniegowe - 6 godz. | W miejscach wyznaczonych: gołoledź – 5 godz. szron – 5 godz. szadź – 5 godz. pośniegowa – 6 godz. lodowica – 5 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej długości, w miarę możliwości do szerokości 6m. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | luźny - 8 godz. zajeżdżony - występuje języki śniegowe - występują zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz. |