Załącznik nr 5.4 do SIWZ /Załącznik nr 1 do umowy – po modyfikacji nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 4

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

- utrzymaniu terenów utwardzonych (cz. III),

- utrzymaniu terenów utwardzonych w obiektach szkoleniowych  (cz. IV)

- utrzymaniu terenów nieutwardzonych – trawników, klombów, rabat kwiatowych, skalniaków itp. (cz. V),

- utrzymaniu trawników w okresie wiosennym i jesiennym (cz. VI),

- pielęgnacji żywopłotów (cz. VII),

- utrzymaniu terenów nieutwardzonych – trawników w obiektach szkoleniowych  (cz. VIII),

- utrzymaniu i konserwacja rowu melioracyjnego o dł. 500 m w kompleksie 2216 ul. Sikorskiego 6 w Brzegu  wraz z wylotem (cz. IX),

- usuwaniu śniegu z dachów (cz. X),

- usuwaniu sopli lodowych z dachów (cz. XI),

- czyszczeniu rynien (cz. XII),

- utrzymanie terenu zewnętrznego przy ogrodzeniu kompleksów (cz. XIII),

12. Pielęgnacja powierzchni kortów tenisowych (cz. XIV).

Zaleca się przed wykonaniem oferty przeprowadzić wizję lokalną ustalając termin i miejsce 
z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury Brzeg.

- WYMAGANIA OGÓLNE

- Wykonawca świadczyć będzie usługi z wykorzystaniem własnego sprawnego sprzętu i własnych środków.

- Przy stosowaniu środków chemicznych należy wykonywać usługę zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych preparatów i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, na podstawie Ustawy z dnia  8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r., poz. 1900 z późn. zm.). Odpowiedzialność za wszelkie wynikłe szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem ponosi Wykonawca.

- Realizacja przez Wykonawcę czynności związanych ze świadczeniem usługi odbywać się będzie co do zasady w systemie dziennym w godzinach pracy obsługiwanej jednostki organizacyjnej. Godziny pracy w poszczególnych jednostkach zawiera załącznik nr 8 do umowy- „Godziny pracy jednostek”.. Dni tygodnia, w których świadczona będzie usługa Wykonawca ustali z Kierownikiem SOI opracowując harmonogram, zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy- „Harmonogram wykonywanych usług”.

- Zgłoszenie celem zlecenia Wykonawcy realizacji usług nastąpi w formie telefonicznej, chyba że dla poszczególnej usługi zastrzeżono inną formę.

- Dodatkowa usługa usuwania chwastów, utrzymanie terenów nieutwardzonych,  utrzymanie terenów nieutwardzonych w obiektach szkoleniowych, utrzymanie trawników w okresie jesiennym, pielęgnacja żywopłotów, utrzymanie terenów nieutwardzonych trawników w  obiektach szkoleniowych, utrzymanie terenu przy ogrodzeniu kompleksów, pielęgnacja kortów tenisowych  utrzymanie i konserwacja rowu melioracyjnego, czyszczenie rynien, usuwaniu śniegu z dachów , usuwaniu sopli (cz. III ust. 1 lit. g, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) 
to czynności, które wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy danej jednostki organizacyjnej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przy obliczaniu terminu należy uwzględnić dni robocze tj. poniedziałek –czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – w godzinach pracy jednostki wojskowej.

- UTRZYMANIE TERENÓW UTWARDZONYCH

      - Zakres czynności

Utrzymanie terenów utwardzonych polega na:

- Ręcznym lub mechanicznym zamiataniu chodników, dróg i powierzchni utwardzonych, w tym czyszczeniu dróg przy krawężnikach z zanieczyszczeń, liści, chwastów i śmieci, wykazanych 
w załączniku nr 1.1 oraz 1.1.a  do opisu przedmiotu zamówienia- „Zestawienie powierzchni utwardzonych ”.

- Ręcznym lub mechanicznym zamiataniu chodników, dróg i powierzchni utwardzonych, w tym czyszczeniu dróg przy krawężnikach z zanieczyszczeń, liści, chwastów i śmieci, wykazanych w załączniku nr 1.4  do opisu przedmiotu zamówienia- „Zestawienie powierzchni utwardzonych w obiektach szkoleniowych”.

- Wywożeniu na bieżąco z terenu obsługiwanych kompleksów powstających zanieczyszczeń z wykorzystaniem własnych lub wynajętych przez siebie pojemników. Zamawiający nie dopuszcza odkładania nieczystości w luźnych stertach, a także wymiatania (wydmuchiwania) ich na tereny zielone.

- Zamiataniu przy wejściach do budynków, usuwaniu zanieczyszczeń (piasku śmieci) z kratek.

- Porządkowaniu terenów przy śmietnikach.

- Usuwaniu opadłego listowia i gałęzi (konarów) powstałych wskutek zmiennych warunków atmosferycznych, np. silnego wiatru. Nie jest wymagany udział pilarza, a także użycie podnośnika. Usługa będzie zlecana i odbierana przez Kierownika SOI lub osobę przez niego upoważnioną. Cięcia gałęzi (konarów) jeżeli ich wielkość tego wymaga dokonają pracownicy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania odpadu do miejsca składowania tego typu odpadów i wywiezienia z kompleksu. W ramach tej pozycji Wykonawca wykona czynności wymienione w §4 ust. 6 wzoru umowy („Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania terenu po nieprzewidzianych zjawiskach pogodowych tj. przejściu wichur, gwałtownych opadów deszczu ze złamanych gałęzi, konarów, liści oraz zabezpieczy ich wywóz z terenu utrzymywanych kompleksów wojskowych”). Czynności będą realizowane na pisemne zlecenie Kierownika SOI. Ilość metrów przestrzennych zostanie wyliczona wspólnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę oraz potwierdzona przez sporządzenie pisemnej notatki.

- Opróżnianiu koszy na nieczystości ustawionych wzdłuż ciągów komunikacyjnych i chodników w ilościach: 60 l - 169 szt. Odpad powstały w wyniku świadczonych usług na terenach zewnętrznych jest własnością Wykonawcy, łącznie z odpadami znajdującymi się w koszach na nieczystości ustawionymi wzdłuż chodników i ciągów komunikacyjnych.

- Usuwaniu (likwidacji) porastających chwastów, traw i mchów z nawierzchni dróg, placów i chodników, szczelin między płytkami lub kostką brukową na alejkach, ścieżkach metodą mechaniczną (ręczne usuwanie) lub dopuszczonymi do stosowania środkami chemicznymi. Przy stosowaniu środków chemicznych należy zachować ostrożność by przez przypadek nie spryskać innych roślin, zwrócić uwagę na panujące warunki atmosferyczne (wiatr) oraz wykonywać usługę zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych preparatów, gdyż odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem ponosi Wykonawca,

- Usuwaniu śniegu i lodu z terenów utwardzonych, zgodnie z „Zestawieniem powierzchni utwardzonych”, stanowiącym załącznik nr 1.1 i 1.4 do opisu przedmiotu zamówienia, oraz posypywaniu piaskiem (dopuszcza się użycie chlorku sodu oraz chlorku wapnia) ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów samochodowych, 24 godziny na dobę, po wystąpieniu opadów śniegu, gołoledzi i zlodowaceń powierzchni, z częstotliwością zapewniającą bezpieczne poruszanie się po nich.

      - Wymiar czasu

- Czynności określone w ust. 1 lit. a-e realizowane będą

- 1 raz w tygodniu – na powierzchniach utwardzonych wykazanych w załączniku nr 1.1. „Zestawienie powierzchni utwardzonych” z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zwiększyć tę częstotliwość do 2 razy w tygodniu ( dodatkowe sprzątanie)

- do 48 razy w roku na zlecenie Kierownika SOI na powierzchniach utwardzonych wykazanych w załączniku nr 1.1. „Zestawienie powierzchni utwardzonych” za dodatkową opłatą wg stawki obowiązującej dla tego rodzaju czynności w formularzu ofertowym. W zleceniu Kierownik SOI określi powierzchnię i czynności do realizacji.

- do 20 razy w roku  na zlecenie Kierownika SOI na powierzchniach wykazanych w zał. Nr 1. 1a „Zestawienie powierzchni utwardzonych”. Zlecenie z trzydniowym następuje poprzez telefaks lub e-mail. W zleceniu będzie określony 1 dniowy termin realizacji.

- do 4 razy w roku na zlecenie Kierownika SOI na powierzchniach wykazanych w zał. Nr 1. 1b „Zestawienie powierzchni utwardzonych”. Zlecenie z trzydniowym następuje poprzez telefaks lub e-mail. W zleceniu będzie określony 1 dniowy termin realizacji.

- Czynności określone w ust. 1 lit. g realizowane będą 1 raz w tygodniu.

- Czynności określone w ust. 1 lit. f, h realizowane będą do 5 razy w roku 
na zlecenie Kierownika SOI (usługa dodatkowa do wymienionej w ust. 1 lit. a). Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail. W zleceniu  będzie określony 7 dniowy termin realizacji.

- Wykonawca utrzyma gotowość do realizacji czynności określonych w ust. 1 lit. i 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Usuwanie śniegu i lodu z terenów utwardzonych oraz posypywanie piaskiem (dopuszcza się użycie chlorku sodu oraz chlorku wapnia) ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów samochodowych należy rozpocząć najpóźniej w czasie 30 minut od otrzymania zlecenia, a jeśli śnieg pada nieprzerwanie należy usuwać go na bieżąco, aż do momentu gdy opady zanikną i zalegający śnieg zostanie usunięty. W przypadku zgłoszenia konieczności usunięcia śniegu i lodu przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego, czas ten będzie liczony od dokonania zgłoszenia do momentu rozpoczęcia pracy, co musi być zgłoszone Kierownikowi SOI lub służbie dyżurnej. Zgłoszenie będzie odnotowane pisemną notatką służbową. obsługiwanej instytucji i w razie potrzeby powtarzać w ciągu dnia, aby ciągi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów Szacowana częstotliwość ww. czynności do 20 dni w roku. Jednokrotne odśnieżanie powierzchni zakończy się w momencie usunięcia zaległego śniegu  i zaniknięcia opadów. W razie gdyby tej samej doby opady powróciły a odśnieżanie okazało się niezbędne, Wykonawca powtórnie otrzyma zlecenie odśnieżania i otrzyma za to osobne wynagrodzenie według stawki. Każdorazowo, decyzje o rozpoczęciu odśnieżania niezależnie czy jest ono pierwszym czy kolejnym w ciągu doby podejmuje Kierownik SOI, osoba przez niego upoważniona lub oficer dyżurny.

W ramach usługi sprzątania powierzchni utwardzonych w dniach    wynikających z „Harmonogramu wykonywanych usług” Wykonawca nie może otrzymać wynagrodzenia za wykonanie czynności określonych w ust.1 lit. a oraz w ust.1 lit. h równolegle w odniesieniu do tej samej powierzchni tj. w przypadku gdy danego dnia wystąpi sprzątanie terenów utwardzonych zgodnie z  harmonogramem, a następnie np. po południu bądź wieczorem spadnie śnieg i zostanie przeprowadzone odśnieżanie to będzie to wykonanie dwóch usług. Nie będą to czynności prowadzone równolegle lecz niezależnie, zatem za każdą z nich przysługiwać będzie wynagrodzenie.

2.5   	Czynności określone w ust. 1 lit. f realizowane będą do 7 razy w roku.

      - Przystąpienie do realizacji

  - Czynności określone w ust. 1 lit. a-e Wykonawca realizuje z własnej inicjatywy, na podstawie ustalonego z Kierownikiem SOI harmonogramu, poza czynnościami wykonywanymi na powierzchniach opisanych w załączniku nr 1.1a, do których Wykonawca przystępuje na zlecenie Kierownika SOI, zgłoszone poprzez telefaks lub e-mail z trzydniowym wyprzedzeniem, określające 1 dniowy termin realizacji.  Dodatkowe sprzątanie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1. lit. a, Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI, w którym zostanie określony termin realizacji zadania oraz powierzchnia i czynności do zrealizowania. Za wykonanie w ramach dodatkowego sprzątania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1. lit a, czynności wykraczających poza zakres wskazany w zgłoszeniu oraz za przeprowadzenie prac na powierzchni nieobjętej zleceniem, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail z dwudniowym wyprzedzeniem.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. g Wykonawca realizuje z własnej inicjatywy, na podstawie ustalonego z Kierownikiem SOI harmonogramu.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. h Wykonawca realizuje na zlecenie  Kierownika SOI, w którym zostanie określony termin realizacji zadania. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail z trzydniowym   wyprzedzeniem.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. i  Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI, osoby przez niego upoważnionej lub oficera dyżurnego. Usługa będzie odbierana przez Kierownika SOI lub osobę przez niego upoważnioną.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. f będą realizowane na zlecenie Kierownika SOI
zgłoszenie następuje poprzez pisemne zlecenie, będzie realizowane w przeciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.

- UTRZYMANIE TERENÓW UTWARDZONYCH  W OBIEKTACH SZKOLENIOWYCH

1. Zakres czynności

Utrzymanie terenów utwardzonych polega na:

- Usuwaniu (likwidacji) porastających chwastów, traw i mchów z nawierzchni dróg, placów i chodników, szczelin między płytkami lub kostką brukową na alejkach, ścieżkach metodą mechaniczną (ręczne usuwanie) lub dopuszczonymi do stosowania środkami chemicznymi. Przy stosowaniu środków chemicznych należy zachować ostrożność by przez przypadek nie spryskać innych roślin, zwrócić uwagę na panujące warunki atmosferyczne (wiatr) oraz wykonywać usługę zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych preparatów, gdyż odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem ponosi Wykonawca,

- Usuwaniu opadłego listowia i gałęzi (konarów) powstałych wskutek zmiennych warunków atmosferycznych, np. silnego wiatru. Dotyczy to również niebezpiecznie zwisających gałęzi na drzewach i dachach gdzie nie jest wymagany udział pilarza, a także użycia podnośnika. Cięcia gałęzi (konarów)  jeżeli ich wielkość tego wymaga dokonają pracownicy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania odpadu do miejsca składowania tego typu odpadów i wywiezienia z kompleksu. Czynności będą realizowane na pisemne zlecenie Kierownika SOI. Ilość metrów przestrzennych zostanie wyliczona wspólnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę oraz potwierdzona przez sporządzenie pisemnej notatki.

- Wywożeniu na bieżąco z terenu obsługiwanych kompleksów powstających zanieczyszczeń z wykorzystaniem własnych lub wynajętych przez siebie pojemników. Zamawiający nie dopuszcza odkładania nieczystości w luźnych stertach.

- Wymiar czasu

  - Czynności określone w ust. 1 lit. a,c realizowane będą:

- 3 razy w tygodniu utrzymanie w czystości bieżni poliuretanowej w kompleksie 2216 – POS I ul. Sikorskiego 6,

- 1 raz w roku – kompleks 3883 Prędocin (m-c VI/VII -miejsce obszaru i termin wskaże użytkownik);

- do 4 razy w roku – kompleks 2216 ul. Sikorskiego 6, kompleks 5984 Pępice, kompleks 1262 Pawłów-Strzelnica (termin wg. potrzeb użytkownika).

Wykaz powierzchni do wykonania ww. czynności przedstawia załącznik nr 1.4 do opisu przedmiotu zamówienia „Zestawienie powierzchni utwardzonych w obiektach szkoleniowych”.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. b realizowane będą:

- do 7 razy w roku  kompleks 2216 ul. Sikorskiego 6, kompleks 5984 Pępice, kompleks 1262 Pawłów-Strzelnica, kompleks 3883 Prędocin, (na pisemne zgłoszenie Kierownika SOI).

- Przystąpienie do realizacji

  - Czynności określone w ust. 1 lit. a Wykonawca realizuje na kompleksie  wykazanym w ust. 2.1 lit. a) z własnej inicjatywy, na podstawie ustalonego Kierownikiem SOI harmonogramu.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. b-c na kompleksach wykazanych w ust. 2.1. lit. 2 b-c Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI (na wniosek użytkownika), w którym określony zostanie termin realizacji zadania. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail. Czas wykonywania czynności nie może trwać dłużej niż dwadzieścia dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego wyżej zgłoszenia Kierownika SOI.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. b będą realizowane na zlecenie Kierownika SOI
zgłoszenie następuje poprzez pisemne zlecenie, będzie realizowane w przeciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.

- UTRZYMANIE TERENÓW NIEUTWARDZONYCH – TRAWNIKÓW, KLOMBÓW, RABAT KWIATOWYCH, SKALNIAKÓW ITP.

- Zakres czynności

Utrzymanie terenów nieutwardzonych polega na:

- Koszeniu trawy wraz z usuwaniem samosiewów drzew i krzewów z trawników oraz usuwanie odrostów korzeniowych przy użyciu mechanicznej kosiarki nożowej z koszem. Użycie podkaszarek dopuszczalne jest tylko w miejscach trudno dostępnych dla kosiarki rotacyjnej z koszem.

- Wygrabieniu skoszonej trawy – niezwłocznie po zakończeniu koszenia, nie później jednak niż w dniu następnym. Wykonawca w ramach tej czynności usunie również z terenów zleconych do koszenia opadłe listowie, gałęzie, papiery, butelki i inne nieczystości, które będą znajdowały się na tych terenach.

- Przycięciu obrzeży trawników i wykonaniu nasadzenia roślin jednorocznych - bratek ogrodowy, aksamitka wyniosła, szałwia błyszcząca, begonia, pelargonia, stokrotka - w ilości do 200 szt. w okresie wiosennym na klombach, w donicach, skalniakach, itp. wg pisemnego zlecenia Kierownika SOI. Poniesiony koszt zakupu roślin należy uwzględnić w cenie za m2 usługi utrzymania klombów i rabat kwiatowych.

- Utrzymaniu krzewów porastających klomby tj. jałowców, żywotników w kompleksach administrowanych przez SOI Brzeg.

- Usuwaniu chwastów z klombów, rabat kwiatowych i skalniaków, usuwanie zeschniętych części roślin, przycięcie przekwitłych kwiatów na rabatach, uzupełnienie trawników w miejscach gdzie wystąpiły braki, podlewanie roślin rabatowych w godzinach porannych w okresie suszy, wykonywanie oprysków przeciwko chorobom

- Usuwaniu samosiewów drzew i krzewów z trawników, klombów, rabat kwiatowych i skalniaków – wokół zbiorników p.poż. i przy budynkach w trakcie realizacji zadania koszenia trawy lub usuwania chwastów.

- Usuwaniu opadłego listowia i gałęzi (konarów) powstałych wskutek zmiennych warunków atmosferycznych, np. silnego wiatru. Dotyczy to również niebezpiecznie zwisających gałęzi na drzewach i dachach. Nie jest wymagany udział pilarza, a także użycia podnośnika. Cięcia gałęzi (konarów) jeżeli ich wielkość tego wymaga dokonają pracownicy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania odpadu do miejsca składowania tego typu odpadów i wywiezienia z kompleksu. Czynności będą realizowane na pisemne zlecenie Kierownika SOI. Ilość metrów przestrzennych zostanie wyliczona wspólnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę oraz potwierdzona przez sporządzenie pisemnej notatki.

- Wywozie powstałych odpadów zielonych (skoszonej trawy oraz zielska) poza teren obsługiwanej instytucji wojskowej na koszt Wykonawcy – najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu prac.

- Wymiar czasu

  - Czas wykonania czynności koszenia nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. a, b, g, h realizowane będą do 7 razy w roku zgodnie z załącznikiem 1.2. do opisu przedmiotu zamówienia „Zestawienie powierzchni terenów zielonych”.

  - Czynności określone w ust. 1 lit c realizowane będą: nasadzenia 1 raz w roku, przycięcie trawników do 4 razy w roku;

  - Czynności określone w ust. 1 lit. d ,e, f realizowane będą do 3 razy w roku.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. c, d, e, f  realizowane będą do 7 razy w roku (nasadzenia realizowane 1 raz w roku)

- Przystąpienie do realizacji

  - Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a wystawione będzie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem dnia rozpoczęcia wykonywania czynności.

  - Czas wykonania czynności koszenia nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. g będą realizowane na zlecenie Kierownika SOI
zgłoszenie następuje poprzez pisemne zlecenie, będzie realizowane w przeciągu 3 dni roboczych   licząc od dnia zgłoszenia.

- UTRZYMANIE TRAWNIKÓW W OKRESIE WIOSENNO -JESIENNYM

- Zakres czynności

Utrzymanie trawników w okresie wiosenno - jesiennym polega na:

- Grabieniu w okresie jesieni opadłego listowia, usuwanie gałęzi i innych nieczystości, które znajdować się będą na tych terenach. Wykaz trawników zawiera załącznik nr 1.2 do opisu przedmiotu zamówienia - „Zestawienie powierzchni terenów zielonych”.

- Grabieniu w okresie wiosennym pozostałości po okresie jesienno-zimowym - opadłego listowia, nasion klonów, jemioły, usuwanie gałęzi, szyszek i innych nieczystości, które znajdować się będą na tych terenach. Wykaz trawników zawiera załącznik nr 1.2 do opisu przedmiotu zamówienia - „Zestawienie powierzchni terenów zielonych”.

- Gromadzeniu nieczystości we własnych lub wynajętych przez Wykonawcę pojemnikach. Zamawiający nie dopuszcza odkładania nieczystości w luźnych stertach lub workach.

- Wywozie zgrabionych nieczystości poza teren obsługiwanej instytucji wojskowej na koszt Wykonawcy – najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu prac.

- Wymiar czasu

Czynności opisane w niniejszej części wykonywane będą do 3 razy w roku w okresie jesiennym oraz w okresie wiosennym maksymalnie 1 raz w roku.

- Przystąpienie do realizacji

  - Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a wystawione będzie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem dnia rozpoczęcia wykonywania czynności oraz określeniem ilości powierzchni, na której należy wykonać usługę.

  - Czas wykonania czynności nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

- PIELĘGNACJA ŻYWOPŁOTÓW

- Zakres czynności

Usługa pielęgnacji żywopłotów obejmuje:

- Przycinanie zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Przycięcie obrzeży skwerów wokół żywopłotów.

- Usuwanie porosłych chwastów.

- Wywóz powstałych odpadów zielonych poza teren obsługiwanej instytucji wojskowej na koszt Wykonawcy – najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu prac.

- Wymiar czasu

Czynności opisane w niniejszej części wykonywane będą do 3 razy w roku.

- Przystąpienie do realizacji

Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a wystawione będzie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem dnia rozpoczęcia wykonywania czynności.                                                                                                                            Czas wykonania czynności nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

- UTRZYMANIE TERENÓW NIEUTWARDZONYCH – TRAWNIKÓW W OBIEKTACH SZKOLENIOWYCH

1. Zakres czynności

Utrzymanie terenów nieutwardzonych polega na:

- Koszeniu trawy wraz z usuwaniem odrostów korzeniowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu do koszenia na danym terenie. Użycie podkaszarek dopuszczalne jest tylko w miejscach trudno dostępnych dla kosiarki rotacyjnej z koszem.

- W przypadku boiska o nawierzchni trawiastej na POS I (w kompleksie 2216) prace należy wykonywać w sezonie wiosna, lato, jesień. Do koszenia trawy należy stosować kosiarkę z koszem tak, aby trawa była od razu zebrana. Murawa ma być 2 razy w sezonie nawożona odpowiednimi nawozami oraz regularnie nawadniana (wskazane wcześnie rano) tak aby nie dopuścić do jej schnięcia. Wykonawca winien posiadać własny sprzęt  do podlewania (węże, zraszacze), a wszystkie te czynności powinna wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Użycie podkaszarek dopuszczalne jest tylko w miejscach trudno dostępnych dla kosiarki rotacyjnej z koszem.

- Wygrabieniu i wywozie skoszonej trawy – niezwłocznie po zakończeniu koszenia, nie później jednak niż w dniu następnym (oprócz boiska w kompleksie 2216, gdzie trawa musi być zebrana natychmiast po skoszeniu). Wykonawca w ramach tej czynności usunie również z terenów zleconych do koszenia opadłe listowie, gałęzie, papiery, butelki i inne nieczystości, które będą znajdowały się na tych terenach.

- Przycięciu obrzeży trawników.

- Usuwaniu samosiewów drzew i krzewów z trawników przy użyciu piły lub sekatorów.

- Usuwaniu opadłego listowia i gałęzi (konarów) powstałych wskutek zmiennych warunków atmosferycznych, np. silnego wiatru. Dotyczy to również niebezpiecznie zwisających gałęzi na drzewach i dachach. Nie jest wymagany udział pilarza, a także użycia podnośnika. Cięcia gałęzi (konarów) jeżeli ich wielkość tego wymaga dokonają pracownicy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania odpadu do miejsca składowania tego typu odpadów i wywiezienia z kompleksu. Czynności będą realizowane na pisemne zlecenie Kierownika SOI. Ilość metrów przestrzennych zostanie wyliczona wspólnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę oraz potwierdzona przez sporządzenie pisemnej notatki.

- Wymiar czasu

2.1. Czynności opisane w niniejszej części wykonywane będą zgodnie załącznikiem nr 1.5 do opisu przedmiotu zamówienia „Zestawienie powierzchni terenów zielonych w obiektach szkoleniowych” w częstotliwości:

- do 18 razy w roku– boisko POS I kompleks 2216 1 Pułk Saperów (2 razy 
w miesiącu od miesiąca marca do miesiąca października, wg. potrzeb użytkownika i warunków zewnętrznych),

- 1 raz w roku – kompleks 3883 Prędocin (m-c VI/VII miejsce obszaru i termin ustala  użytkownik),

- do 4 razy w roku – kompleks 2216 1 Pułk Saperów, kompleks 5984 Pępice, kompleks 1262 Pawłów- Strzelnica (termin wg. potrzeb użytkownika).

2.2    Czynności określone w ust. 1 lit. g realizowane będą:

- do 7 razy w roku  kompleks 2216 ul. Sikorskiego 6, kompleks 5984 Pępice, kompleks 1262 Pawłów-Strzelnica, kompleks 3883 Prędocin, (na pisemne zgłoszenie Kierownika SOI).

3. Przystąpienie do realizacji

3.1. Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a wystawione będzie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem dnia rozpoczęcia wykonywania czynności oraz określeniem ilości powierzchni, na której należy wykonać usługę.

3.2 Czas wykonywania czynności nie może trwać dłużej niż dwadzieścia dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w zgłoszeniu przez Kierownika SOI.

3.3 Czynności określone w ust. 1 lit. g będą realizowane na zlecenie Kierownika SOI
zgłoszenie następuje poprzez pisemne zlecenie, będzie realizowane w przeciągu 3 dni roboczych       licząc od dnia zgłoszenia.

- UTRZYMANIE I KONSERWACJA ROWU  MELIORACYJNEGO  O DŁ. 500 M W KOMPLEKSIE 2216 UL. SIKORSKIEGO 6  W BRZEGU  WRAZ Z WYLOTEM

- Zakres zadania

Utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych obejmuje:

- Oczyszczanie rowu z namułu.

- Koszenie traw i odkrzaczanie skarp rowu na całej wysokości korony rowu pasem o szerokości 1,0 m.

- Likwidację porostów, zatorów w celu zapewnienia swobodnego przepływu wody.

- Oczyszczanie wylotów. Miejsce wywozu traw, krzaków, szlamu, namułu i gałęzi zabezpiecza Wykonawca.

- Wywóz powstałych odpadów poza teren obsługiwanej instytucji wojskowej na koszt Wykonawcy – najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu prac.

- Wymiar czasu

  - Czynności opisane w niniejszej części wykonywane będą do 4 razy w roku

w miesiącach: kwiecień, lipiec, wrzesień, listopad.

- Przystąpienie do realizacji

  - Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie pisemne następuje poprzez telefaks lub e-mail, a wystawione będzie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem dnia rozpoczęcia wykonywania czynności.

  - Czas wykonania czynności nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

  - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania do SOI protokołu  z wykonania w/w usługi.

- USUWANIE ŚNIEGU Z DACHÓW

            - Zakres zadania

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania śniegu z dachów wykazanych w załączniku nr 1.3 do opisu przedmiotu zamówienia– „Zestawienie rynien i dachów”. Przez usunięcie śniegu rozumie się zdjęcie warstwy śniegu z połaci dachowej do powierzchni połaci. Śnieg musi być usunięty w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz wywieziony z terenu obsługiwanego kompleksu w pojemnikach i na koszt Wykonawcy. Zabezpieczenie prac wykonywanych na wysokościach leży wyłącznie po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – (np. linki i pasy ochronne, bieżące wymagane dopuszczenia lekarskie, itp.).

Usuwanie śniegu nie może powodować zniszczenia powierzchni dachu, obróbek blacharskich lub zamontowanych urządzeń technicznych i piorunochronnych. Wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania czynności usuwania śniegu usunie Wykonawca na własny koszt w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia w tym terminie szkód, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy i potrąci należność  z przyszłych faktur wystawianych przez Wykonawcę. Wykonawca w arkuszu cenowym podaje cenę jednostkową usunięcia śniegu z 1m² dachu. Opłata będzie dotyczyła rzeczywiście wykonanych czynności.

            - Wymiar czasu

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia odśnieżania dachów nie później niż w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia od Kierownika SOI.

- Szacowana częstotliwość ww. czynności do  4 razy w roku.

- Przystąpienie do realizacji

Czynności odśnieżania dachów mogą być wykonywane wyłącznie na zgłoszenie Kierownika SOI pod groźbą odmowy zapłaty za wykonane usługi. Zgłoszenie pisemne następuje poprzez telefaks lub e-mail, a czas liczony jest od momentu nadania telefaksu lub wprowadzenia wiadomości e-mail do systemu informatycznego.

Zamawiający nie określa techniki wykonania usługi.

- USUWANIE SOPLI LODOWYCH Z DACHÓW

- Zakres zadania

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania sopli lodowych z dachów wykazanych w załączniku nr 1.3 do opisu przedmiotu zamówienia– „Zestawienie rynien i dachów”. Przez usunięcie sopli lodowych rozumie się zdjęcie sopli z krawędzi dachowej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz wywiezienie, z terenu obsługiwanego kompleksu, w pojemnikach i na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie prac wykonywanych na wysokościach leży po stronie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – (np. linki i pasy ochronne, bieżące wymagane dopuszczenia lekarskie, ważne zgłoszenia i dopuszczenia dozorowe używanego sprzętu, itp.).

Usuwanie sopli nie może powodować zniszczenia powierzchni dachu, obróbek blacharskich lub zamontowanych urządzeń technicznych i piorunochronnych. Wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania czynności usuwania sopli Wykonawca usunie na własny koszt w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia w tym terminie szkód, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy i potrąci należność  z przyszłych faktur wystawianych przez Wykonawcę. Opłata będzie dotyczyła rzeczywiście wykonanych czynności.

- Wymiar czasu

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie sopli lodowych ze wskazanych budynków natychmiast od wezwania, nie później niż w ciągu 3 godzin.

- Szacowana częstotliwość ww. czynności do 4 razy w roku

- Przystąpienie do realizacji

Czynności usunięcia sopli lodowych mogą być wykonywane wyłącznie na zgłoszenie Kierownika SOI pod groźbą odmowy zapłaty za wykonane usługi. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a czas liczony jest od momentu nadania telefaksu lub wprowadzenia wiadomości e-mail do systemu informatycznego.

Zamawiający nie określa techniki wykonania usługi.

- CZYSZCZENIE RYNIEN

- Zakres zadania

Wykonawca zobowiązany jest, w okresie od kwietnia do października, do usunięcia z rynien liści  i innych zanieczyszczeń stałych. Długość rynien zawarta jest w załączniku nr 1.3 do opisu przedmiotu zamówienia- „Zestawienie rynien i dachów”. Zanieczyszczenia z rynien Wykonawca, po zakończeniu czynności, wywiezie we własnych pojemnikach na własny koszt. Czynności muszą być wykonywane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zabezpieczenie prac wykonywanych na wysokościach leży w wyłącznej gestii Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – (np. linki, pasy ochronne, bieżące wymagane dopuszczenia lekarskie, itp.).

Czyszczenie rynien nie może powodować ich zniszczenia. Wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania czynności czyszczenia rynien Wykonawca usunie na własny koszt w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia w tym terminie szkód, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy i potrąci należność z przyszłych faktur wystawianych przez Wykonawcę. Wykonawca w arkuszu cenowym podaje cenę jednostkową czyszczenia 1 m.b. rynny. Opłata będzie dotyczyła rzeczywiście wykonanych czynności.

- Wymiar czasu

- Czas wykonywania czynności nie może być dłuższy niż siedem dni roboczych, liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w zgłoszeniu przez Kierownika SOI.

- Szacowana częstotliwość ww. czynności do 3 razy w roku (maksymalnie 1 raz  
w okresie wiosennym i do 2 razy w okresie jesiennym).

- Przystąpienie do realizacji

Czynności czyszczenia rynien mogą być wykonywane wyłącznie na zgłoszenie Kierownika SOI, pod groźbą odmowy zapłaty za wykonane usługi. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail. W zgłoszeniu Kierownik SOI wskaże numery kompleksów, numery obiektów wraz z długościami rynien.

Zamawiający nie określa techniki wykonania usługi.

- UTRZYMANIE TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY OGRODZENIU  KOMPLEKSÓW

1. Zakres zadania

Utrzymanie terenu przy ogrodzeniu kompleksów obejmuje:

a) Koszenie trawy, zielska, cięcie samosiejek drzew i krzewów oraz zastosowanie oprysku środkiem chwastobójczym (tam gdzie jest to dopuszczalne – zgodnie z przepisami o ochronie środowiska) za ogrodzeniem na szerokość 1 m, w celu umożliwienia instytucji ochraniającej (SUFO) sprawdzenie stanu technicznego ogrodzenia ochranianych kompleksów, umożliwienie dobrej widoczności oraz swobodnego przejścia wokół ochranianego terenu.

b) Wykoszone odpady zielone należy zebrać i wywieźć z obsługiwanego terenu najpóźniej w dniu następnym.

2.	Wymiar czasu

2.1. Szacowana częstotliwość ww. czynności do 7 razy w roku.

3.	Przystąpienie do realizacji

3.1. Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie pisemne następuje poprzez telefaks lub e-mail, a wystawione będzie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem dnia rozpoczęcia wykonywania czynności oraz określeniem ilości powierzchni, na której należy wykonać usługę.

3.2. Czas wykonywania czynności nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w zgłoszeniu przez Kierownika SOI.

XIV.  PIELĘGNACJA POWIERZCHNI  KORTÓW TENISOWYCH

1. Zakres zadania

Pielęgnację powierzchni kortów sypkich  należy przeprowadzać poprzez:

1.	Usuwanie ręczne, mechaniczne lub przy użyciu dopuszczonych środków chemicznych, porastających chwastów i innej roślinności.

2.	Wygrabienie i wywiezienie usuniętych chwastów oraz innych nieczystości poza kompleks wojskowy, nie dłużej jednak jak do następnego dnia po wykonywanych czynnościach.

3.	Wyrównanie, zniwelowanie powierzchni po grabieniu.

4.	Wałowanie całej powierzchni.

5.	Uzupełnianie na bieżąco mączki ceglanej po wykonaniu prac pielęgnacyjnych (usuwaniu chwastów, samosiejek itp.) w celu utrzymania powierzchni kortów w należytym stanie.

2.	Wymiar czasu

2.1. Szacowana częstotliwość ww. czynności do 4 razy w roku, w okresie od kwietnia do końca września.

3. Przystąpienie do realizacji

Decyzję o pielęgnacji kortów podejmuje Kierownik SOI, na wniosek użytkownika, zgłaszając pisemnie telefaksem, na e-mail usługę do realizacji z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, określając ilość powierzchni, na której należy wykonać usługę oraz wskazując dzień jej rozpoczęcia.

Czas wykonywania czynności nie może trwać dłużej niż trzy dni robocze liczone od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

- UWAGI DODATKOWE

Wykonawca zabezpiecza wywóz śniegu, lodu, suszu, zebranych liści, skoszonej trawy, gałęzi, konarów i innych roślin oraz zakup worków na śmieci, sprzętu gospodarczego, piasku do posypywania terenów utwardzonych w okresie zimowym, itp. w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za 1 m² sprzątanej powierzchni.

Ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania czynności wynikających z umowy usuwa Wykonawca na własny koszt w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiający usunie szkodę na koszt Wykonawcy a należność za jej usunięcie potrąci z kolejnych faktur wystawianych przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie sobie rościł w takim przypadku pretensji do sposobu zamówienia usługi i usunięcia wyrządzonej przez siebie szkody.

Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia do przechowywania sprzętu oraz środków sanitarno-higienicznych w przypadku posiadania takich możliwości.

Zamawiający zabezpiecza nieodpłatnie media (energia elektryczna, woda) zużywane w procesie utrzymania porządku.

Wykonawca ma obowiązek, przez cały czas obowiązywania umowy, dysponować min. 10 osobami posiadającymi odpowiednie, wymagane przepisami prawa kwalifikacje do obsługi sprzętu oraz urządzeń przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

|  | KOMPLEKS 2216 ul. Sikorskiego 6 – usługa 1 razy w tygodniu |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 0,00 |  |  |
| 2. | drogi | 93 489,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 10 113,00 |  |  |
|  | Razem | 134 780,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS 2223 ul. Piastowska 4 – usługa 1 razy w tygodniu |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 278,00 |  |  |
| 2. | drogi | 610,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 1 323,00 |  |  |
|  | Razem | 2 211,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS 0904 ul. Chrobrego – usługa 1 razy w tygodniu |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 467,00 |  |  |
| 2. | drogi | 100,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 190,00 |  |  |
|  | Razem | 757,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS – Kościół Garnizonowy usługa 1 razy w tygodniu |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 145,00 |  |  |
|  | Razem | 145,00 |  |  |

Załącznik nr 1. 1a do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH, OBSŁUGIWANYCH NA ZLECENIE KIEROWNIKA SOI BRZEG

|  | KOMPLEKS 2216 ul. Sikorskiego 6 – usługa do 20 razy w roku |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 31 178,00 |  |  |
|  | Razem | 31 178,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS 3885 ul. Kruszyńska – usługa do 20 razy w roku |  |  |
|  | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 17 140,00 |  |  |
| 2. | drogi | 9 466,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 26 606,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS 1262 Pawłów – usługa do 20 razy w roku |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 14 116,00 |  |  |
| 2. | drogi | 7 310,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 200,00 |  |  |
|  | Razem | 21 626,00 |  |  |
| Załącznik nr 1.1b do opisu przedmiotu zamówienia KOMPLEKS 5635 – INNE usługa do 4 razy w roku |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 1 917,00 |  |  |
| 2. | drogi |  |  |  |
| 3. | chodniki |  |  |  |
|  | Razem | 1 917,00 |  |  |

RAZEM SOI BRZEG

| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | place | 32 068,00 | 1 razy w tygodniu |
| 2. | place | 31 256,00 | do 20 razy w roku |
| 3. | place | 1 917,00 | do 4 x w roku |
| 4. | drogi | 94 199,00 | 1 razy w tygodniu |
| 5. | drogi | 16 776,00 | do 20 razy w roku |
| 6. | chodniki | 11 626,00 | 1 razy w tygodniu |
| 7. | chodniki | 200,00 | do 20 razy w roku |
|  | Razem | 188 042,00 |  |

Załącznik nr 1.2 do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENÓW ZIELONYCH

| Utrzymanie terenów zielonych: |
| --- |
| KOMPLEKS 2216 ul. Sikorskiego 6, 49 - 300 Brzeg |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | rabaty | 1 787,00 |  |
| 2 | trawniki | 3004,00 | do 4 x w roku |
| 3 | trawniki | 66 164,00 | do 7 x w roku |
| 4 | trawnik za ogrodzeniem | 3470,00 | do 7 x w roku |
| 5 |  |  |  |
| RAZEM | 74 425,00 |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m.b. | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 1 980,00 | Zmiana jednostki miary z m2 na m.b. |
| RAZEM | 1 980,00 |  |
| Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia w m2 Uwagi 1 rów melioracyjny 10 399,00 do 4 x w roku RAZEM 10 399,00 |
| KOMPLEKS 2223 ul. Piastowska 4, 49 - 300 Brzeg |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 0,00 |  |
| 2 | rabaty | 46,00 |  |
| 3 | trawniki | 2 641,00 |  |
| RAZEM | 2 687,00 |  |
| KOMPLEKS 0904 ul. Chrobrego, 49 - 300 Brzeg |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 0,00 |  |
| 2 | rabaty | 0,00 |  |
| 3 | trawniki | 430,00 |  |
| RAZEM | 430,00 |  |
| KOMPLEKS 1262 Pawłów |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 0,00 |  |
| 2 | rabaty | 0,00 |  |
| 3 | trawniki | 204356,00 |  |
| 4 | trawnik za ogrodzeniem | 2586,00 |  |
| RAZEM | 206942,00 |  |
| KOMPLEKS 3885 ul. Kruszyńska |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 0,00 |  |
| 2 | rabaty | 0,00 |  |
| 3 | trawniki | 21087,00 |  |
| 4 | trawnik za ogrodzeniem | 829,00 |  |
| RAZEM | 21 916,00 |  |
| KOMPLEKS Kościół garnizonowy |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | trawniki | 65,00 |  |
| RAZEM | 65,00 |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m.b. | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 4,00 | Zmiana jednostki miary z m2 na m.b. |
| RAZEM | 4,00 |  |
| RAZEM SOI BRZEG |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | rabaty | 1 833,00 |  |
| 2 | trawniki | 3 004,00 | do 4 x w roku |
| 3 | trawniki | 294 743,00 | do 7 x w roku |
| 4 | trawnik za ogrodzeniem | 6 885,00 | do 7 x w roku |
| 5 | rów melioracyjny | 10 399,00 | do 4 x w roku |
| RAZEM | 316 864,00 |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m.b. | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 1 984,00 | Zmiana jednostki miary z m2 na m.b. |
| RAZEM | 1 984,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych w okresie jesiennym |
| KOMPLEKS 2216 ul. Sikorskiego 6, 49 - 300 Brzeg |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 66 164,00 |  |
| RAZEM | 66 164,00 |  |
| KOMPLEKS 2223 ul. Piastowska 4, 49 - 300 Brzeg |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 2 641,00 |  |
| RAZEM | 2 641,00 |  |
| KOMPLEKS 0904 ul. Chrobrego, 49 - 300 Brzeg |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 430,00 |  |
| RAZEM | 430,00 |  |
| KOMPLEKS 1262 Pawłów |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 150000,00 |  |
| RAZEM | 150000,00 |  |
| KOMPLEKS 3885 ul. Kruszyńska |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 14862,00 |  |
| RAZEM | 14862,00 |  |
| KOMPLEKS Kościół garnizonowy |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 65,00 |  |
| RAZEM | 65,00 |  |
| RAZEM SOI BRZEG |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 234 162,00 |  |
| RAZEM | 234 162,00 |  |

Załącznik nr 1.3 do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE RYNIEN I DACHÓW

| RYNNY DO CZYSZCZENIA Z WYKORZYSTANIEM PODNOŚNIKA |
| --- |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 2216, ul. Sikorskiego 6, Brzeg |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 57, 60, 61, 69, 70, 71, 75, 78, 87, 108, 109, 155 | 4525,65 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 1262, Pawłów |
| 1. | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 31, 32 | 1238,50 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 1262, Pawłów-Strzelnica |
| 1. | 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60 | 302,20 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 5984, Pępice |
| 1. | 1, 11 | 107,10 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 3885, ul. Kruszyńska, Brzeg |
| 1. | 1, 5, 6, 13, 14 | 509,80 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kościół Garnizonowy, ul. Ofiar Katynia, Brzeg |
| 1. | 1 | 41,20 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 2223, ul. Piastowska, Brzeg |
| 1. | 1, 2 | 160,40 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 904, ul. Chrobrego, Brzeg |
| 1. | 1, 2, 3 | 101,00 |
|  | RAZEM SOI Brzeg | 6985,85 |
| RYNNY DO CZYSZCZENIA I USUWANIA SOPLI |
| LODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PODNOŚNIKA |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 2216, ul. Sikorskiego 6, Brzeg |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 75 | 2996,50 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 1262, Pawłów |
| 1. | 1 | 49,20 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 1262, Pawłów-Strzelnica |
| 1. | 52, 54, | 117,70 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 5984, Pępice |
| 1. | 1 | 80,30 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 3885, ul. Kruszyńska, Brzeg |
| 1. | 1 | 49,20 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 2223, ul. Piastowska, Brzeg |
| 1. | 1, 2 | 160,40 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kompleks 904, ul. Chrobrego, Brzeg |
| 1. | 1, 2, 3 | 101,00 |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |
| Kościół Garnizonowy, ul. Ofiar Katynia, Brzeg |
| 1. | 1 | 41,20 |
|  | RAZEM SOI-Brzeg | 3595,50 |
| CZYSZCZENIE DACHÓW |
| Lp. | Nr budynku | m² |
| Kompleks 2216, ul. Sikorskiego 6, Brzeg |
| 1. | 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 60, 61, 69, 70, 71, 75, 78, 87, 108, 109, 155 | 29 793,00 |
| Lp. | Nr budynku | m² |
| Kompleks 1262, Pawłów |
| 1. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 31, 32 | 10 643,00 |
| Lp. | Nr budynku | m² |
| Kompleks 1262, Pawłów-Strzelnica |
| 1. | 52 | 443,00 |
| Lp. | Nr budynku | m² |
| Kompleks 5984, Pępice |
| 1. | 1, 11 | 450,00 |
| Lp. | Nr budynku | m² |
| Kompleks 3885, ul. Kruszyńska, Brzeg |
| 1. | 1, 6, 13, 14 | 3162,00 |
| Lp. | Nr budynku | m² |
| Kompleks 2223, ul. Piastowska, Brzeg |
| 1. | 1, 2 | 621,00 |
| Lp. | Nr budynku | m² |
| Kompleks 904 ul. Chrobrego, Brzeg |
| 1. | 1, 2, 3 | 607,00 |
|  | RAZEM SOI-Brzeg | 45 718,00 |

Załącznik nr 1.4 do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH 
W OBIEKTACH SZKOLENIOWYCH

|  | KOMPLEKS 2216 - OSS I, II - OSF ul. Sikorskiego 6, 49 - 300 Brzeg |
| --- | --- |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych w obiektach szkoleniowych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | bieżnia poliuretanowa - drogi - OSS I | 1 505,00 | do 3 x w tyg. |
| 2. | kort tenisowy (mączka ceglasta) - place - OSS II | 186,00 | do 4 x w roku |
| 3. | bieżnia żwirowa - drogi -OSS II | 1250,00 | do 4 x w roku |
| 4. | place utwardzone betonowe -OSS II | 160,00 | do 4 x w roku |
|  | Razem | 3101,00 |  |
|  | KOMPLEKS 1262 Pawłów-Strzelnica |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | chodnik z betonowych kostek brukowych wraz z dojściami do stanowisk | 184,00 |  |
| 2. | droga z kruszywa łamanego | 773,00 |  |
| 3. | droga pożarowa z grysu kamiennego | 882,00 |  |
|  | Razem | 1839,00 | do 4 x w roku |
|  | KOMPLEKS 3883 Prędocin |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | droga żużlowa | 4800,00 |  |
|  | Razem | 4800,00 | max. 1 x w roku |
|  | KOMPLEKS 5984 - Pępice |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | chodnik betonowy | 780,00 |  |
| 2. | droga asfaltowa | 3305,00 |  |
| 3. | place asfaltowe | 800,00 |  |
|  | Razem | 4885,00 | do 4 x w roku |
| RAZEM SOI BRZEG |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych w obiektach szkoleniowych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | bieżnia poliuretanowa - drogi - OSS I | 1 505,00 | 3 x w tyg. |
| 2. | place - kort tenisowy (mączka ceglasta) | 186,00 | do 4 x w roku |
| 3. | place | 960,00 | do 4 x w roku |
| 4. | drogi - bieżnia żwirowa | 1 250,00 | do 4 x w roku |
| 5. | drogi | 4 960,00 | do 4 x w roku |
| 6. | drogi | 4 800,00 | max. 1 x w roku |
| 7. | chodniki | 964,00 | do 4 x w roku |
|  | Razem | 14625,00 |  |

Załącznik nr 1.5 do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENÓW ZIELONYCH 
W OBIEKTACH SZKOLENIOWYCH

| KOMPLEKS 2216 - OSS I ul. Sikorskiego 6, 49 - 300 Brzeg |
| --- |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | place nieutwardzone (trawiaste) - boisko | 4 406,00 | do 18 razy w roku |
| 2 | place nieutwardzone (trawiaste) | 61 089,00 | do 4 x w roku |
| RAZEM | 65 495,00 |  |
| KOMPLEKS 2216 - OSS II - OSF ul. Sikorskiego 6, 49 - 300 Brzeg |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | place nieutwardzone(trawiaste) OSF 1800m2 + 250m2 | 2 050,00 | do 4 x w roku |
| 2 | tor przeszkód - place(trawiaste) | 2 560,00 |  |
| 3 | ogródek ćw. fiz.-place(trawiaste) | 1 425,00 |  |
| 4 | place nieutwardzone (trawiaste) | 121 494,00 |  |
| RAZEM | 127 529,00 |  |
| KOMPLEKS 1262 Pawłów-Strzelnica |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | place nieutwardzone (trawiaste) | 76 940,00 | do 4 x w roku |
| 2 | zabezp. boczne -wały (trawiaste) | 3 360,00 | 1 680,00m² x 2 |
| 3 | kulochwyt - (trawiaste) | 4 860,00 |  |
| 4 | teren zakrzewiony z trawą | 11 991,00 |  |
| RAZEM | 97 151,00 |  |
| KOMPLEKS 3883 - Prędocin |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | place nieutwardzone (trawiaste) | 300 000,00 | 1 raz w roku |
| 2 | place nieutwardzone (trawiaste) -pobocza wzdłuż drogi żużlowej dł.1200 mb x szer.3m(2x1,50m) | 3 600,00 |  |
| RAZEM | 303 600,00 |  |
| KOMPLEKS 5984 - Pępice |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | place nieutwardzone (trawiaste) | 170 000,00 | do 4 x w roku |
| RAZEM | 170 000,00 |  |
| RAZEM SOI BRZEG |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | place nieutwardzone (trawiaste) | 303 600,00 | 1 x w roku |
| 2 | place nieutwardzone (trawiaste) | 455 769,00 | do 4 x w roku |
| 3 | place nieutwardzone (trawiaste) | 4 406,00 | do 18 razy w roku |
| RAZEM | 763 775,00 |  |