Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Minimalne wymagania techniczne- użytkowe dla samochodu z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 23) - 8 szt.”

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca wpisując słowo SPEŁNIA na potwierdzenie spełnienia wymagań lub też opisuje zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 1.1 | Pojazd powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd powinien spełniać wymagania Zamawiającego opisane w dalszej części załącznika oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Aktualne świadectwa dopuszczenia dla pojazdu i wyposażenia podlegającego dopuszczeniu należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego samochodu. Dodatkowo do świadectwa dopuszczenia pojazdu należy załączyć sprawozdanie z badań. Świadectwo dopuszczenia powinno zawierać zapis potwierdzający spełnienie standardu wyposażenia, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 7 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r., zatwierdzonego 30.03.2015 r. |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE „lub równoważne” , potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. | Należy także podać producenta i model pojazdu. |
| 1.4 | Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg krzywej korekcyjnej „A” w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni, na której stoi pojazd musi wynosić min. 115 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku. Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg krzywej korekcyjnej „A” w kabinie pojazdu na wysokości 0,5 metra od poziomu poduszki fotela (siedziska) kierowcy i d-cy przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie może przekraczać 85 db(A) dla każdego rodzaju dźwięku (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem „AIR-HORN”). Możliwość zmiany rodzaju sygnału dźwiękowego za pomocą przycisku „klakson”. Spełnienie warunku generowania przez urządzenie dźwiękowe ww. ciśnienia akustycznego musi być potwierdzone w dniu odbioru techniczno-jakościowego stosownym dokumentem. Lampy sygnalizacyjne niebieskie LED: dwie na dachu kabiny i co najmniej jedna z tyłu zamontowana z lewej strony pojazdu, musi istnieć możliwość wyłączenia tylnej lampy sygnalizacyjnej w przypadku jazdy w kolumnie. Dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie LED: dwie umieszczone z przodu pojazdu oraz po dwie na każdym boku. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2 „lub równoważne” |  |
| 1.5 | Dodatkowy pneumatyczny sygnał typu „air-horn”, włączany dodatkowym włącznikiem. Włącznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy. Dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego - dowódcy. |  |
| 1.6 | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2019 r. Moc silnika min. 250 KM. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika, gdy tego środka zabraknie w pojeździe. | Należy także podać moc silnika pojazdu. |
| 1.7 | Pojazd spełnia PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 „lub równoważne”. Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana. |  |
| 1.8 | Układ napędowy 4x2, most napędowy wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego. |  |
| 1.9 | Pojazd powinien być wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS „lub równoważny”). |  |
| 1.10 | Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze umożliwiające odholowanie. |  |
| 1.11 | Wymiary w pozycji transportowej: - wysokość nie większa niż 3500 mm, - długość nie większa niż 12000 mm, - szerokość nie większa niż 2550 mm. |  |
| 1.12 | Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V, oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Na wyposażeniu pojazdu wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. |  |
| 1.13 | Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, dwumiejscowa z układem miejsc 1+1 lub trzymiejscowa z układem miejsc 1+2 lub 1+1+1, z siedzeniami skierowanymi przodem do kierunku jazdy. Przestrzeń za fotelem dowódcy i kierowcy ( mierzona przy ustawieniu siedzisk w skrajnym tylnym położeniu oraz oparcia w pozycji pionowej) o głębokości minimum 200 mm, przystosowana do przewozu ekwipunku osobistego, umundurowania, sprzętu łączności i oświetleniowego. Kabina wyposażona minimum w: układ klimatyzacji, indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, podgrzewane i elektrycznie sterowane główne lusterka boczne (min. jedno na każdą stronę), elektrycznie sterowane szyby w drzwiach, radio samochodowe z odtwarzaczem mp3 |  |
| 1.14 | Dodatkowe urządzenia sterowania i kontroli w kabinie kierowcy, dostępne i widoczne z miejsca kierowcy: wskaźniki otwarcia skrytek, włącznik i sygnalizacja włączenia przystawki dodatkowego odbioru mocy, wskaźnik wysunięcia podpór, licznik motogodzin pracy przystawki dodatkowego odbioru mocy, wskaźnik temperatury zewnętrznej. |  |
| 1.15 | W kabinie należy wykonać mocowania do przewożenia wyposażenia osobistego dla załogi oraz podręcznego sprzętu. Za wyposażenie osobiste i sprzęt podręczny należy rozumieć: kurtki ubrania specjalnego strażaka, hełmy, radiotelefony, latarki, dokumentacja operacyjna (w teczce lub segregatorze A4). |  |
| 1.16 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, nie powodujący odłączenia urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek, radiotelefonów). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik zasilania ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie kierowcy. |  |
| 1.17 | Pojazd powinien być wyposażony w kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego, dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery w dowolnym momencie. |  |
| 1.18 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej F3E, 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW, z anteną 1/4λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. WFS anteny w rezonansie na częstotliwości 149,00 MHz nie może przekraczać wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 musi mieć wartość co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). Radiotelefon z zaprogramowanymi kanałami. Lista kanałów zostanie dostarczona Wykonawcy po podpisaniu umowy. Miejsce i sposób zamontowania radiotelefonu zapewniające odczyt wyświetlacza i łatwą obsługę radiotelefonu z przednich foteli. | Należy także podać producenta, model radiotelefonu. |
| 1.19 | W kabinie kierowcy 3 kpl. radiotelefonów przenośnych o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadających możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej F3E, 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW, przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, z zamontowanymi na stałe ładowarkami. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, tzw. „szybką”, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych. Radiotelefony z zaprogramowanymi kanałami. Lista kanałów zostanie dostarczona Wykonawcy po podpisaniu umowy. W przypadku zastosowania kabiny dwumiejscowej należy dostarczyć 2 ww. komplety radiotelefonów. | Należy także podać producenta, model radiotelefonów. |
| 1.20 | W samochodzie zamontowany moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny terminal statusów spełniający poniższe wymagania oraz posiadający: jednostkę centralną, graficzny terminal statusów, zasilanie z niezależnego akumulatora, umożliwiając pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego, zewnętrzną antenę GPS, zewnętrzną antenę GSM, czujnik użycia (działania) sygnału uprzywilejowania (świetlnego i dźwiękowego), uchwyt do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe, możliwość rejestrowania włączenia/wyłączenia stacyjki samochodu. Moduł wraz z urządzeniami współpracującymi musi zapewniać pełną gotowość do pracy w czasie poniżej 60 sek. Jednostka centralna odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą musi posiadać: pamięć podręczną o pojemności co najmniej 2 MB, która zapamiętuje wszystkie parametry pojazdu (w szczególności: wysyłane statusy, prędkość pojazdu, położenie pojazdu), co najmniej 4 wejścia analogowe i 6 wejść cyfrowych, wejście anteny GPS, wejście anteny GSM, port do komunikacji z zewnętrznym graficznym terminalem, wejście mikrofonowe, wyjście głośnikowe. Jednostka centralna i akumulator zamontowane tak, aby można było wymienić kartę SIM i akumulator bez konieczności dokonywania skomplikowanego demontażu deski rozdzielczej lub innych części wyposażenia wnętrza samochodu. Jednostka centralna musi posiadać następującą funkcjonalność: lokalizować pojazd w oparciu o system GPS w co najwyżej 5 sekundowych odstępach czasu, wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu min. co 30 sek., przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana przez użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą, umożliwiać wysyłanie danych o lokalizacji pojazdu na żądanie uprawnionego dyspozytora, musi umożliwiać wysyłanie informacji z czujnika o załączeniu i używaniu sygnałów uprzywilejowania przez pojazdy ratownicze PSP, wysyłać statusy do dyspozytora właściwej aplikacji z systemu SWD-ST niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez kierowcę pojazdu, musi pozwalać na aktualizowanie oprogramowania jednostki centralnej za pomocą GPRS-u oraz bezpośrednio po podłączeniu jednostki centralnej do komputera, zapamiętywać ostatnie znane położenie pojazdu. Graficzny terminal statusów musi: posiadać kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7”, posiadać własny autonomiczny system operacyjny niezależny od Dostawcy, celem zapewnienia otwartości systemu i uniezależnienia się Zamawiającego od oprogramowania jednego dostawcy, umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, umożliwiać przesyłanie statusów, pracować jako nawigacja samochodowa, posiadać zainstalowaną samochodową mapę Polski i Europy (licencję na oprogramowanie należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą), nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną pozycji, automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora (tzn. do konkretnego adresu, ulicy lub współrzędnych geograficznych), mieć możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów, odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formatach: PDF, JPG, GIF i BMP, mieć ustawione następujące statusy : Kod/status 1 – wyjazd do miejsce zdarzenia, Kod/status 2 – przyjazd na miejsce zdarzenia, Kod/status 3 – sytuacja opanowana, Kod/status 4 – koniec działań (ratowniczych) Kod/status 5 – powrót do bazy, Kod/status 6 – awaria, wyłączenie (samochodu z działań ratowniczych) Miejsce i sposób zamontowania dobrane tak, aby była widoczność zawartości wyświetlacza urządzenia i możliwość łatwej jego obsługi z przednich foteli. Moduł integrujący system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją dyspozytorską wykorzystywaną na stanowiskach kierowania PSP (aplikacja SWD-ST, której producentem jest firma Abakus sp. z o.o.): niezbędne licencje dla dostarczanych urządzeń umożliwiających ich współpracę z systemem SWD-ST pracującym w KP/KM PSP, alarmowanie pojazdów poprzez automatyczne przekazywanie karty zdarzenia, zarejestrowanej w systemie dyspozytorskim, do dysponowanego pojazdu, przekazywanie do pojazdów informacji o miejscu zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub danych adresowych, rejestrowanie potwierdzenia dotarcia karty zdarzenia do zadysponowanego pojazdu, wysyłanie dodatkowych informacji tekstowych do zadysponowanych pojazdów, odbiór potwierdzeń z wysłanych informacji tekstowych, rejestrowanie w systemie dyspozytorskim czasów operacyjnych związanych statusem poszczególnych pojazdów, odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym lub na żądanie, odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym. Wymagania dodatkowe Dostawca zapewni pełną funkcjonalność urządzenia i współpracę z systemem monitoringu ruchu pojazdów użytkowanym w jednostkach PSP odbiorcy w momencie odbioru pojazdu, Odbiorca przekaże Dostawcy telemetryczne karty SIM niezbędnych do wykonania konfiguracji dostarczanych urządzeń, Miejsce montażu terminala graficznego statusów oraz jednostki centralnej należy uzgodnić z Odbiorcą, Dostawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania, w tym mapy Polski i Europy w okresie obowiązywania gwarancji na pojazd, Dostawca dostarczy oprogramowanie klienckie zapewniające komunikację i wymianę danych z systemem zarządzania i monitorowania pojazdów PSP użytkowanym przez Odbiorcę. W ramach montażu nowego urządzenia Dostawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Odbiorcy: instrukcję montażu, obsługi i programowania sterowników GPS oraz terminali statusów, dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie. | Należy także podać producenta. |
| 1.21 | Latarka elektryczna indywidualna, źródło światła LED, akumulator Li-Ion stopień ochrony min. IP-65, EEX, IIC, T4, z ładowarką podłączoną do instalacji elektrycznej samochodu, posiadająca stosowne certyfikaty potwierdzające możliwość pracy w strefie I – 3 kpl. (w przypadku zastosowania kabiny dwumiejscowej należy dostarczyć jedynie 2 ww. komplety). | Należy także podać producenta, model latarek. |
| 1.22 | Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć dodatkowo w przetwornicę napięcia 24/12 V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu pracy 12 V. W kabinie załogi należy zainstalować 2 dodatkowe gniazda typu „zapalniczka” 12V. |  |
| 1.23 | Kolor: błotniki i zderzaki: białe, kabina, zabudowa pożarnicza (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych): czerwona, wysięgnik podnośnika: biały, żaluzje koloru naturalnego aluminium. |  |
| 1.24 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze -25 0C do +35 0C. |  |
| 1.25 | Koło zapasowe przewożone na pojeździe, mocowane w sposób umożliwiający jego demontaż i montaż przez jedną osobę. |  |
| 1.26 | Wyposażenie podwozia: - klin pod koło – 2 szt., - zestaw narzędzi, - klucz do kół ze „wspomaganiem” (z wewnętrzną przekładnią planetarną), - podnośnik hydrauliczny, o nośności dostosowanej do MMR pojazdu, - przewód do pompowania kół z instalacji pneumatycznej pojazdu, wraz z manometrem, - łańcuchy przeciwśnieżne na tylną oś – 1 kpl., - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 2 kg. |  |
| 1.27 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.28 | Na każdym pojeździe należy zamieścić tabliczkę pamiątkową formatu A3 (jeżeli warunki techniczne nie pozwolą na umieszczenie tabliczki formatu A3 wtedy będą umieszczane odpowiednio mniejsze np. A4, B5. Tabliczkę należy zamieścić na karoserii pojazdu - nie można jej zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Dokładne jej umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 5 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie. |  |
| 2 | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 2.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. |  |
| 2.2 | Platforma zabudowy wykonana w formie podestu roboczego, koloru srebrnego. Wejście na podest roboczy musi być możliwe z obydwu stron pojazdu. Wejścia na podest z oświetleniem wykonanym w technologii LED – oświetlenie włączające się automatycznie po załączeniu przystawki. Oświetlenie pola pracy wokół zabudowy wykonane w technologii LED, włącznik oświetlenia pola pracy znajdujący się w kabinie kierowcy. |  |
| 2.3 | Skrytki na sprzęt pożarniczy zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z uchwytem rurkowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, z zamkami na klucz - jeden klucz otwierający do wszystkich skrytek. W uzasadnionych przypadkach (jako rozwiązanie dodatkowe) dopuszcza się zamkniecie skrytek za pomocą klap, zamykanych zamkami- jeden klucz otwierający klapy i ww. żaluzje (takie rozwiązanie nie może być zastosowane jako jedyne, z pominięciem żaluzji). |  |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, wykonane w technologii LED; w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zamontowany w kabinie kierowcy. W przypadku gdy w pojeździe znajdują się inne niż sprzętowe skrytki lub luki zamykane żaluzjami lub klapami muszą one posiadać zamki zamykane jednym kluczem (dopuszcza się zastosowanie innego klucza niż do skrytek sprzętowych) oraz posiadać oświetlenie LED włączające się automatycznie po otwarciu. |  |
| 2.5 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, itp. muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.6 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. |  |
| 2.7 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.8 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.). |  |
| 3 | WYPOSAŻENIE SPECJALNE - układy podnośnika |  |
| 3.1 | Wysięgnik obrotowy o wysokości ratowniczej minimum 23 m, mierzonej od podłoża do górnej krawędzi podłogi kosza ratowniczego bez obciążenia (wg PN-EN 1777 „lub równoważne”, punkt 3.17). Obrót wysięgnika n x 3600. | Należy także podać wysokość ratowniczą |
| 3.2 | Napęd podnośnika hydrauliczny, spełniający wymagania PN-EN 1777„lub równoważne”, punkt 5.10. |  |
| 3.3 | Podnośnik wyposażony w drabinę ratowniczą na całej długości wysięgnika, spełniającą wymagania PN-EN 1777„lub równoważne”, punkt 5.4.5.2. |  |
| 3.4 | Pojazd wyposażony w hydrauliczne podpory stabilizacyjne oraz minimum po jednym podkładzie pod każdą podporę. Podpory oznakowane taśmą odblaskową i migającą lampką koloru pomarańczowego włączającą się automatycznie podczas sprawiania podpór. |  |
| 3.5 | Podpory boczne rozstawiane w całym zakresie ich pracy (min/max). |  |
| 3.6 | Sterowanie podporami powinno się odbywać ze stanowiska/stanowisk umiejscowionych z tyłu pojazdu, zapewniających możliwość obserwacji sprawianych podpór. |  |
| 3.7 | Stanowisko/stanowiska powinny być wyposażone w instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie podpór, zarówno podczas normalnej pracy jak i podczas pracy w trybie awaryjnym. |  |
| 3.8 | System kontroli i rozstawiania podpór powinien zapewniać minimum: - możliwość pracy wysięgnika przy częściowym rozstawieniu podpór, - możliwość indywidualnego sprawiania każdej podpory, - poziomowanie podnośnika na podporach, - sygnalizację optyczną prawidłowego sprawienia podpór. |  |
| 3.9 | Poziomowanie podnośnika wzdłużne i poprzeczne w zakresie minimum 70 nierówności gruntu. Musi być zapewnione pokonywanie zagłębień terenu do 50 mm, progów i krawężników do 150 mm oraz odchylanie łap podpór o minimum 150 w każdym kierunku. |  |
| 3.10 | Wysięgnik należy wyposażyć w dwa stanowiska kontrolno–sterownicze: - na dole przy wieńcu obrotowym, - w koszu ratowniczym. |  |
| 3.11 | Stanowiska wyposażone we wszelkie instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie wysięgnika zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas pracy w trybie awaryjnym. |  |
| 3.12 | Dolne stanowisko sterowania powinno zapewnić możliwość przejęcia w każdym momencie kontroli nad wysięgnikiem (funkcja nadrzędna nad stanowiskiem górnym). |  |
| 3.13 | Wszystkie stanowiska sterowania wyposażone w wyłącznik ruchów podnośnika z sygnalizacją świetlną i dźwiękową uruchomienia włącznika. |  |
| 3.14 | Stanowiska sterowania wyposażone w wykresy pola pracy (diagram), skróconą instrukcję obsługi oraz informację o dopuszczalnych siłach wiatru. |  |
| 3.15 | Poszczególne wskaźniki oraz elementy sterownicze trwale oznakowane za pomocą piktogramów lub opisów (w języku polskim) pełnionej funkcji. |  |
| 3.16 | W koszu lub u wierzchołka wysięgnika zamontowany wiatromierz przekazujący wyniki pomiarów do obydwu stanowisk kontrolno-sterowniczych. Wiatromierz wyposażony w łatwo demontowalną osłonę chroniącą przed uszkodzeniem, zakładaną na czas transportu. |  |
| 3.17 | Wysięgnik wyposażony w system monitorujący prawidłowość pracy poszczególnych elementów i urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system powinien uniemożliwić wykonanie manewru zagrażającego bezpieczeństwu. |  |
| 3.18 | System kontroli sterowania powinien automatycznie dostosowywać parametry pola pracy wysięgnika w zależności od konfiguracji rozstawu podpór i obciążenia kosza ratowniczego. |  |
| 3.19 | Podnośnik wyposażony w system pracy awaryjnej umożliwiający sprowadzenie podnośnika do pozycji transportowej. |  |
| 3.20 | Dodatkowo system kontroli sterowania powinien zapewniać minimum: - możliwość automatycznego wyrównywania (pokrycia) szczebli drabiny, - zwolnienie ruchów wysięgnika przy konieczności wykonywania precyzyjnych manewrów. |  |
| 3.21 | Wysięgnik wyposażony w kosz ratowniczy o udźwigu minimum 250 kg. | Należy podać udźwig kosza oferowanego pojazdu, który będzie podlegał ocenie. |
| 3.22 | Radiotelefon przy stanowisku operatora zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych trwałą osłoną związaną z pojazdem. |  |
| 3.23 | Możliwość obrotu kosza ratowniczego w płaszczyźnie poziomej w zakresie minimum 300 w każdą stronę. |  |
| 3.24 | Maksymalny wysięg boczny mierzony od osi obrotu kolumny do zewnętrznej krawędzi kosza, przy obciążeniu kosza jedną osobą i sprzętem przewożonym luzem (łącznie 135 kg): minimum 10,5 m. |  |
| 3.25 | Czas sprawiania (wg PN-EN 1777„lub równoważne”, punkt 3.16) nie dłuższy niż 150 s. |  |
| 3.26 | Konstrukcja kosza ratowniczego musi spełniać wymagania PN-EN 1777„lub równoważne”, punkt 5.6 |  |
| 3.27 | Kosz ratowniczy wyposażony co najmniej w: pulpit sterowniczy, automatyczny układ poziomowania o dopuszczalnym odchyleniu 50, możliwość obrotu pomostu o minimum 300 względem osi pionowej, oświetlenie stanowiska operatora, 2 gniazda instalacji elektrycznej 230 V/16A (2P+Z) typ „SCHUKO”, stopień ochrony minimum IP-54 oraz gniazdo 24 V do podłączenia szperacza. Gniazda wyposażone w kontrolkę (diodę) sygnalizującą że w gnieździe znajduje się napięcie. Kontrolka musi działać także bez podłączonych odbiorników. szperacz 24V/55W, przyłącze dla działka wodno-pianowego, nasady tłoczne wielkości 25 i 52 (typ STORZ) z pokrywami nasad zabezpieczonymi łańcuszkami oraz zaworami, linia szybkiego natarcia na zwijadle z wężem gumowym o długości min. 20 m, zakończonym prądownicą. Zwijadło wyposażone w uchwyt do zwijania szybkiego natarcia. Prądownica mocowana przy górnej krawędzi kosza. oświetlenie przestrzeni roboczej pod koszem wykonane w technologii LED, specjalna składana kładka ratownicza do wychodzenia z okna lub balkonu, stelaż z możliwością jego zamontowania w koszu, zapewniający łatwe, bezpieczne i stabilne mocowanie jednoczęściowych noszy ratowniczych (kubełkowych). Nie dopuszcza się mocowania noszy do stelaża za pomocą karabińczyka, szekli, pasów itp. Dodatkowo zapewnione bezpieczne i stabilne mocowanie noszy typu deska (stanowiących wyposażenie zestawu R1, o którym mowa w pkt 4.1. niniejszego załącznika) mieszczących się z osobą poszkodowaną w ww. noszach ratowniczych wpiętych w stelaż. 2 lampy LED z układem optycznym do oświetlenia szerokokątnego i dalekosiężnego o natężeniu światła min. 15000 lm każda, zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, z możliwością zasilania z 230 V. Lampy z możliwością montowania w koszu i przewożenia w skrytce zabudowy. Lampy montowane w specjalnych gniazdach po dwóch stronach kosza na ścianie przedniej lub bocznych. Sposób montażu musi zapewniać możliwość oświetlenia terenu przed i po bokach kosza oraz skierowanie strumienia światła pod kątem 45° w dół. Dwa gniazda zasilające lampy po obu stronach kosza. Długość przewodów lamp dostosowane w taki sposób, aby nie leżały na podłodze kosza. Wtyczki tych przewodów umożliwiające łatwe podłączenie do ww. gniazd. uchwyt umożliwiający podpięcie linkowego aparatu ratowniczego. Uchwyt musi być tak umieszczony, aby była możliwość podpięcia aparatu ratowniczego przez ratownika znajdującego się na kładce ratowniczej. Lina zaczepionego aparatu, nie może kolidować z rozłożoną kładką. zdalnie sterowane działko wodno-pianowe o wydajności min. 1600 dm3/min, z regulacją podawanego prądu (zwarty/rozproszony); sterowanie działkiem z dolnego i górnego stanowiska sterowniczego, instalację zraszaczową zamontowaną pod podłogą kosza ratowniczego, zapewniającą ochronę kosza ratowniczego. Zapewniona możliwość niezależnego korzystania z działka, nasad 25 i 52 oraz instalacji zraszaczowej. |  |
| 3.28 | Podnośnik wyposażony w urządzenie łączności wewnętrznej między stanowiskiem operatora a koszem ratowniczym. |  |
| 3.29 | Podnośnik wyposażony w podkłady pod podpory dostosowane do masy nacisku podpór podnośnika. Podkłady zamontowane i zabezpieczone przed wypadnięciem na podeście roboczym, bądź pod zabudową – w miejscu łatwo dostępnym. |  |
| 3.30 | Wzdłuż wysięgnika poprowadzony teleskopowy pion wodny wykonany z materiałów odpornych na korozję zapewniający dostarczanie wody pod ciśnieniem 12 bar do działka wodno–pianowego zamontowanego w koszu ratowniczym. Konstrukcja pionu wodnego powinna zapewniać możliwość obrotu wysięgnika n x 360( bez konieczności przerywania podawania wody (centralne złącze obrotowe). |  |
| 3.31 | Przyłącza zasilające powinny być zainstalowane z tyłu lub boku pojazdu w tylnej jego części i powinny być zakończone standardowymi nasadami tłocznymi 75 (typ STORZ) i pokrywami nasad zabezpieczone łańcuszkami. Ilość nasad powinna być dostosowana do wydajności zastosowanego działka wodno–pianowego. |  |
| 3.32 | Konstrukcja przyłączy powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa (12 bar) i zapewniać możliwość całkowitego odwodnienia pionu przy użyciu jak najmniejszej ilości zaworów odwadniających. |  |
| 3.33 | Do kosza ratowniczego należy doprowadzić instalację 24 V z układu elektrycznego samochodu. |  |
| 3.34 | Wykonawca zarejestruje podnośnik w Urzędzie Dozoru Technicznego. Najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego należy dostarczyć decyzję zezwalającą na użytkowanie podnośnika, wydaną na podstawie upoważnienia wydanego Wykonawcy przez Użytkownika. Koszty rejestracji ponosi Użytkownik. Na etapie realizacji umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i każdym Użytkownikiem szczegóły rejestracji, w tym termin płatności. |  |
| 3.35 | Wykonawca zapewni niezbędne miejsce, mocowania dla sprzętu i wyposażenia pojazdu (dotyczy podwozia z kabiną, zabudowy oraz układu podnośnika). Sprzęt i wyposażenie zamocowane z uwzględnieniem ergonomii. |  |
| 4. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd musi być wyposażony w sprzęt zgodnie ze Standardem wyposażenia samochodu specjalnego – samochodu z podnośnikiem hydraulicznym typoszeregu SH, zatwierdzonym 30 marca 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową, zabezpieczoną pokrowcem, oraz z maską panoramiczną - 3 kpl. (w przypadku kabiny dwumiejscowej – 2 kpl.), zgodny z typem aparatów stosowanych przez poszczególnych Użytkowników, sygnalizator bezruchu – 3 szt. (w przypadku kabiny dwumiejscowej – 2 szt.) – Dopuszcza się dostarczenie aparatów wraz ze zintegrowanym sygnalizatorem bezruchu – pod warunkiem dostarczenia właściwego świadectwa dopuszczenia (dla aparatu z sygnalizatorem, lub świadectwa dla sygnalizatora zintegrowanego), szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361 „lub równoważne”) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358 „lub równoważne”) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813„lub równoważne”) – 2 szt., pożarniczy wąż tłoczny W-75-20-ŁA – 2 szt., pożarniczy wąż tłoczny W-52-20-ŁA – 2 szt., przełącznik 75/52 – 1 szt., prądownica typu turbo 52 – 1 szt., klucz do łączników – 2 szt., linka strażacka ratownicza 30 m – 2 szt., linkowy aparat ratowniczy 5:1 z możliwością redukcji np. 3:1, 2:1. Długość liny dedykowanej do urządzenia nie może być mniejsza niż 150 m -1 kpl., Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z pojazdem ww. aparatu, jednakże Wykonawca musi zapewnić w pojeździe miejsce i mocowanie dla tego urządzenia. pilarka spalinowa łańcuchowa do drewna z silnikiem o mocy min. 2,9 kW i prowadnicą o długości min. 370 mm, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem oraz zestawem narzędzi do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – 1 kpl., topór ciężki – 1 szt., wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) – 1 szt., nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm – 1 szt., siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego – 1 szt., szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego – 1 szt., gaśnica proszkowa 6 kg – 1 szt., koc gaśniczy – 1 szt., agregat prądotwórczy z napędem hydraulicznym, o mocy min. 5 kVA/230 V w wykonaniu IP 54 i zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz instalację elektryczną 230 V, z wymaganymi zabezpieczeniami i połączoną z dwoma gniazdami odbiorczymi w koszu ratowniczym. Instalacja powinna być przystosowana do pracy z elektronarzędziami o mocy min. 3000 W. Agregat umieszczony na wieńcu obrotowym, w celu umożliwienia obrotu wysięgnika o n x 3600. Instalacja elektryczna agregatu tak skonstruowana, aby nie było wymagane podłączanie dodatkowych przewodów przed pojawieniem się prądu w gniazdkach w koszu. Agregat zabezpieczony pokrowcem w kolorze czerwonym. przedłużacz elektryczny 230 V (przewody o przekroju min 2,5 mm2), z prowadnicą kabla oraz gumowym bębnem, długość min. 40 m, przewód w oplocie z neoprenu, na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), stopień ochrony min. IP 67 – 1 szt., zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg pkt. 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa, lipiec 2013) – 1 kpl., kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego (ilość zapewniająca min. 4 godziny pracy sprzętu) – 1 kpl., narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy dołączone do urządzeń spalinowych będących na wyposażeniu pojazdu, nosze ratownicze (kubełkowe), o których mowa w pkt 3.27 ppkt 12), |  |

.........................................................................................................

podpis osoby/osób uprawnionej/ych