DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE KOTŁA WR 10 DO PLANU REMONTOWEGO W 2019 R DLA ZAKŁADU NR 1 SOLEC KUJAWSKI

Nazwa i typ kotła: kocioł wodny WR-10-011 nr fabr. 076; rok bud. 1976       (przyjęty na stan w 1986 r) moc max. 11,63 MW; temp. wody wylot. 1500 C; cieśn.. rob. 1,6 MPa; pow. ogrzew. – 740 m2 ; żeliwne konsole sklepienia tylnego – szt 12; wymurówka ceramiczna kotła od poziomu operatora wraz ze sklepieniami przednim i tylnym. Producent: Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

Ruszt kotła:  RTWC 2560 ( 2,5 m x 6 m; pow. użyteczna – 15 m2 ) ; rusztowiny L-395 mm x 4.500 szt; masa bez napędu – 24.387 Mg; prędkość przesuwu pokładu rusztowego max – 0,340 m/min

Pozostałe informacje oraz zakres koniecznych napraw po przeprowadzeniu oględzin i konsultacji z potencjalnym wykonawcą robót.