# załącznik nr 9 do SWZ

# Załącznik nr 9 do SWZ

Cena za 1 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Cena za 16 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Szafa lekarska jednodrzwiowa szt. 16

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Szafa lekarska | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | Konstrukcja wykonana z blachy o grubości 0,8-1 mm | Tak |  |
| 5 |  | Drzwi muszą być przeszklone ze szkła hartowanego. | Tak |  |
| 6 |  | Kolor biały | Tak |  |
| 7 |  | Drzwi zawieszone na zawiasach kołkowych | Tak |  |
| 8 |  | Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończone uchwytem klamkowym. | Tak |  |
| 9 |  | Szafa wyposażona w minimum 4 półki wykonane ze szkła hartowanego | Tak |  |
| 10 |  | Wymagany możliwy udźwig na półkę to minimum 20 kg | Tak |  |
| 11 |  | Wysokość: max. 1800mm | Tak |  |
| 12 |  | Szerokość: max. 600mm | Tak |  |
| 13 |  | Głębokość: max. 420mm | Tak |  |
| 14 |  | Stopki regulacyjne do poziomowania szafy. | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy