- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami a także pochodzący z produkcji seryjnej i posiadający certyfikat CE.  Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2022 r. (nie dotyczy rozwiązań skonstruowanych na potrzeby niniejszego postępowania).

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp., traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów technicznych opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Zamawiający wymaga wypełnienia w tabeli rubryki E „Oferta Wykonawcy”, tj. opisania oferowanego przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych  parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E.

- Załączony do opisu przedmiotu zamówienia jako Załącznik nr 1A zawierający kształt/budowę, wymiary i zasadę funkcjonowania Modelowego systemu recyrkulowanego do przetrzymywania tarlaków okonia i przeprowadzania rozrodu pozasezonowego oraz Modelowego systemu recyrkulowanego do inkubacji ikry i podchowu larw okonia zostały zamieszczone jako dokumenty poglądowe, co nie oznacza że koncept modelowych systemów recyrkulowanych uległ zmianie. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z innymi rozwiązaniami w zakresie np. materiałów konstrukcyjnych czy poszczególnych wymiarów. Wobec powyższego Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej i dopuszcza możliwość złożenia oferty i dostosowania jej do aktualnych rozwiązań technologicznych. W przypadku zastosowania innych rozwiązań niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub Załączniku nr 1A, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej adnotacji w złożonej ofercie w rubryce E.

- Dla wszystkich zaoferowanych urządzeń w ramach oferty Wykonawcy i na montaż Zamawiający wymaga zaoferowania 24 miesięcznego okresu gwarancji.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Jednostka miary | Wymagana Ilość | Oferta Wykonawcy – opis za pomocą oferowanych parametrów technicznych w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| Modelowy system recyrkulowany do przetrzymywania tarlaków okonia i przeprowadzania rozrodu pozasezonowego. |
|  | Stacja uzdatniania wody • wydzielone komory filtra biologicznego, kondycjonowania wody, sterylizacji UV i stacji pomp; uzupełnienie wody z instalacji wodociągowej; odprowadzenie wody do kanalizacji poprzez przelew awaryjny; przepusty zainstalowane w ścianach łączących wszystkie komory; całkowita objętość wody: min. 3,24 m3; materiał: polipropylen, polietylen, laminat poliestrowo-szklany lub materiał o podobnych właściwościach. kolor: biały lub beżowy. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Basen tarlakowy z pokrywą objętość robocza 1 m3 ± 10%; materiał: polipropylen, polietylen, laminat poliestrowo-szklany lub materiał o podobnych właściwościach; teleskopowy system regulacji poziomu i odprowadzania wody; krata odpływowa o perforacji 10 mm, wymienna; zainstalowany przelew awaryjny; kolor: czarny | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Filtr mechaniczny typ: mikrosito; rozmiar oczek ekranu filtrującego: max. 50 µm; przepływ: do 24 m3/h; Ø wlotu brudnej wody: 110 mm; Ø wylotu czystej wody:110 mm; w komplecie z pompą płuczącą i czujnikiem poziomu wody. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Filtr biologiczny rodzaj: złoże ruchome; kształtki: materiał: polietylen dużej gęstości (PP lub HDPE) lub materiał o podobnych właściwościach; powierzchnia całkowita [m2/m3]: min. 750. | m3 | 2 |  |  |  |
|  | System napowietrzania filtra biologicznego: Dyfuzor (3 szt). podstawa dyfuzora: – materiał: polipropylen (PP), – długość: min. 1 000 mm, membrana: – materiał: poliuretan (PU,) – powierzchnia czynna: min. 1 900 cm², zakres pracy: – od 2 do 10 Nm3/h. Dmuchawa membranowa (3 szt.). napięcie [V]: 220-240; częstotliwość [Hz]: 50; nadciśnienie [mbar]: min. 100; wydatek [l/min/ (m³/h)]: min. 120/(7,20); | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wydajność: do 15 000 l/h; możliwość płynnej regulacji przepływu wody; napięcie [V]: 220-240; częstotliwość [Hz]: 50; Pompa powinna zapewnić dwukrotną wymianę wody w basenach tarlakowych w ciągu 1 godziny. | szt. | 3 |  |  |  |
|  | System grzewczy grzałka zanurzeniowa: moc [W]: min. 1 500, napięcie [V]: 220-240, częstotliwość [Hz]: 50. System grzewczy powinien umożliwić podgrzanie wody w całym systemie recyrkulowanym do temperatury min. 23 ⁰C. | szt. | 3 |  |  |  |
|  | System chłodzący agregat skraplający: zakres pracy: -20 ⁰C ~ +10 ⁰C, napięcie [V]: 230, częstotliwość [Hz]: 50; dodatkowo: filtr, wziernik, elektrozawór z cewką, zawór rozprężny z dyszą, presostat; System chłodzący powinien umożliwić schłodzenie wody w całym systemie recyrkulowanym do temperatury min. 6 ⁰C. | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | System sterylizacji wody system powinien zapewnić sterylizację wody doprowadzanej do basenów tarlakowych przy wymianie wody od 50 do 200% objętości wszystkich basenów na godzinę; sterylizacja powinna się odbywać z wykorzystaniem promieniowania UV; sterowanie poprzez Układ zarządzający. | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | System natleniania wody (bez źródła zasilania w tlen) system powinien umożliwić nasycenie wody w każdym basenie tarlakowym do poziomu 200 %. | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Armatura • system dopływowy i system odpływowy powinny umożliwić cyrkulację wody pomiędzy stacją uzdatniania wody a basenami tarlakowymi pozwalającą na przepływ wody przez baseny tarlakowe w ilości od 50 do 200% na godzinę; system odpływowy powinien umożliwiać odprowadzenie wody z basenów tarlakowych poza system (do kanalizacji, itp.) przy jednoczesnym powstrzymaniu odprowadzania wody do stacji uzdatniania wody; system odpływowy powinien mieć konstrukcję, która umożliwi okresowe czyszczenie (płukanie, przetykanie etc.) całego systemu odpływowego bez konieczności demontażu. | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Oświetlenie oświetlenie każdego basenu tarlakowego powinno stanowić instalację oświetleniową typu RGB, tj. diody LED świecące (oprócz klasycznym, białym lub żółtym światłem); dodatkowo w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim. oświetlenie każdego basenu tarlakowego powinno być zainstalowane w pokrywie basenu; oświetlenie powinno umożliwić płynną regulacją natężenia światła; barwa i natężenie oświetlenia sterowane poprzez Układ zarządzający. | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Karmnik automatyczny automatyczny podajnik paszy; wielkość pojemnika: min. 1 litr; karmienie: min. 100 g/min.; rozmiar pelletu: 1,0 – 6,0 mm; karmnik sterowany z Układu zarządzającego umożliwiającego zmianę częstotliwości zadawania i dawek paszy; ustawianie czasu karmienia (np. 8:00 - 18:00); ilość porcji na dzień: min. 24; regulowany automatyczny wzrost w % na dzień. | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Pomost roboczy konstrukcja: stal nierdzewna, stal zabezpieczona przed korozją (np. ocynkowana) lub wykonana z tworzywa szczurzego (np. polipropylen, polietylen itp.); szerokość: 80 cm; wysokość: dopasowana do gabarytów basenów tarlakowych i wysokości pomieszczenia tarlakowego; długość: odpowiednio do rozstawu zbiorników; nośność: min. 200 kg/m2. | szt. | 1 |  |  |  |
| Modelowy system recyrkulowany do inkubacji ikry i podchowu larw okonia. |
|  | Stacja uzdatniania wody pracująca w dwóch trybach: TRYB I: baseny larwalne pracują w jednym systemie recyrkulowanym, TRYB II: baseny larwalne pracują w trzech systemach recyrkulowanych; • wydzielone komory dla wszystkich trybów pracy: filtra biologicznego, kondycjonowania wody, sterylizacji UV i stacji pomp; uzupełnienie wody z instalacji wodociągowej w każdym trybie pracy; odprowadzenie wody do kanalizacji poprzez przelew awaryjny w każdym trybie pracy; odprowadzenie wody z komór stacji uzdatniania wody do kanalizacji w każdym trybie pracy; przepusty szczelne zainstalowane w ścianach łączących wszystkie komory; całkowita objętość wody: min 1,62 m3; materiał: polipropylen, polietylen, laminat poliestrowo-szklany lub materiał o podobnych właściwościach. kolor: biały lub beżowy. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Basen larwalny z pokrywą objętość robocza 0,2 m3 ± 10%; materiał: polipropylen, polietylen, laminat poliestrowo-szklany lub materiał o podobnych właściwościach. teleskopowy system regulacji poziomu i odprowadzania wody; odpływ: w fazie I poprzez odpływ rurowy zabezpieczony gazą młyńską o boku oczka 200 µm, wymienny; w fazie II poprzez kratę odpływową o perforacji 2 mm, wymienną; zainstalowane przelewy awaryjne; kolor: czarny | szt. | 12 |  |  |  |
|  | Filtr mechaniczny typ: mikrosito, rozmiar oczek ekranu filtrującego: max. 50 µm; przepływ: do 24 m3/h; Ø wlotu brudnej wody: 110 mm; Ø wylotu czystej wody:110 mm; w komplecie z pompą płuczącą i czujnikiem poziomu wody. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Filtr biologiczny rodzaj: złoże ruchome; kształtki: materiał: polietylen dużej gęstości (PP lub HDPE) lub materiał o podobnych właściwościach, powierzchnia całkowita [m2/m3]: min. 750. | m3 | 1 |  |  |  |
|  | System napowietrzania filtra biologicznego: Dyfuzor (3 szt). podstawa dyfuzora: – materiał: polipropylen (PP), – długość: min. 1 000 mm, membrana: – materiał: poliuretan (PU,) – powierzchnia czynna: min. 1 900 cm², zakres pracy: – od 2 do 10 Nm3/h. Dmuchawa membranowa (3 szt.). napięcie [V]: 220-240; częstotliwość [Hz]: 50; nadciśnienie [mbar]: min. 100; wydatek [l/min/ (m³/h)]: min. 120/(7,20); | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wydajność: do 2 500 l/h; możliwość płynnej regulacji przepływu wody. Pompa powinna zapewnić dwukrotną wymianę wody w basenach larwalnych w ciągu 1 godziny. | szt. | 5 |  |  |  |
|  | System grzewczy grzałka zanurzeniowa: moc [W]: min. 1 500, napięcie [V]: 220-240, częstotliwość [Hz]: 50. System grzewczy powinien umożliwić podgrzanie wody w całym systemie recyrkulowanym do temperatury min. 23 ⁰C. | szt. | 3 |  |  |  |
|  | System sterylizacji wody system powinien zapewnić sterylizację wody doprowadzanej do basenów larwalnych przy wymianie wody od 50 do 200% objętości wszystkich basenów na godzinę; sterylizacja powinna się odbywać z wykorzystaniem promieniowania UV; sterowanie poprzez Układ zarządzający. | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | System natleniania wody (bez źródła zasilania w tlen) system powinien umożliwić nasycenie wody w każdym basenie larwalnym do poziomu 200 %. | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Armatura • system dopływowy i system odpływowy powinny umożliwić cyrkulację wody pomiędzy stacją uzdatniania wody a basenami larwalnymi pozwalającą na przepływ wody przez baseny larwalne w ilości od 50 do 200% na godzinę; system odpływowy powinien umożliwiać odprowadzenie wody z basenów larwalnych poza obieg (do kanalizacji, itp.) przy jednoczesnym powstrzymaniu odprowadzania wody do stacji uzdatniania wody; system odpływowy powinien mieć konstrukcję, która umożliwi okresowe czyszczenie (płukanie, przetykanie etc.) całego systemu odpływowego bez konieczności demontażu. | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Oświetlenie oświetlenie każdego basenu larwalnego powinno stanowić instalację oświetleniową typu RGB, tj. diody LED świecące (oprócz klasycznym, białym lub żółtym światłem); dodatkowo w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim. oświetlenie każdego basenu larwalnego powinno być zainstalowane w pokrywie basenu; oświetlenie z płynną regulacją natężenia światła; barwa i natężenie oświetlenia sterowane poprzez Układ zarządzający. | szt. | 12 |  |  |  |
|  | Karmnik automatyczny automatyczny podajnik paszy; wielkość pojemnika: min. 1 litr; karmienie: min. 100 g/min; rozmiar pelletu: 0,1 – 1,0 mm; karmnik sterowany z Układu zarządzającego umożliwiającego zmianę częstotliwości zadawania i dawek paszy; ustawianie czasu karmienia (np. 8:00 - 18:00); ilość porcji na dzień: min. 24; regulowany automatyczny wzrost w % na dzień. | szt. | 12 |  |  |  |
|  | Pomost roboczy konstrukcja: stal nierdzewna, stal zabezpieczona przed korozją (np. ocynkowana) lub wykonana z tworzywa szczurzego (np. polipropylen, polietylen itp.); szerokość: 80 cm; wysokość: dopasowana do gabarytów basenów larwalnych i wysokości pomieszczenia larwalnego; długość: odpowiednio do rozstawu zbiorników; nośność: min. 200 kg/m2. | szt. | 1 |  |  |  |
| III. Układ zarządzający pracą modelowych systemów recyrkulowanych do podchowu larw i przetrzymywania tarlaków okonia. |
|  | Sonda do pomiaru tlenu: galwaniczna sonda ciśnienia parcjalnego tlenu z kompensacją temperatury; zakres pomiaru tlenu: 0-20 mg/l; zakres pomiaru temperatury: 0 do +40 ⁰C dokładność kalibracji: ±1%; dokładność pomiaru temperatury: ±0,3 ⁰C; kabel: co najmniej 7m; zestaw regeneracyjny. | szt. | 9 |  |  |  |
|  | Układ zarządzający jednostka centralna wyposażona w wyświetlacz dotykowy umożliwiający wykonywanie wyznaczonych zadań; wyświetlanie pomiarów wszystkich sond tlenowych; zarządzanie alarmami niskiego/wysokiego alarmu z sond; komunikacja za pomocą SMS/GPRS; wizualizacja mobilna; rejestracja danych z możliwością zgrywania danych na komputer; możliwość podłączenia zewnętrznych czujników alarmowych; sterowanie systemami grzewczymi w Modelowym systemie recyrkulowanym do inkubacji ikry i podchowu larw okonia oraz Modelowym systemie recyrkulowanym do przetrzymywania tarlaków okonia i przeprowadzania rozrodu pozasezonowego; sterowanie systemem chłodzącym w Modelowym systemie recyrkulowanym do przetrzymywania tarlaków okonia i przeprowadzania rozrodu pozasezonowego; sterowanie systemem regulacji przepływu tlenu w zależności od wyniku pomiaru tlenu niezależnie: w każdym basenie tarlakowym Modelowego systemu recyrkulowanego do przetrzymywania tarlaków okonia i przeprowadzania rozrodu pozasezonowego, we wszystkich trybach pracy stacji uzdatniania wody Modelowego systemu recyrkulowanego do inkubacji ikry i podchowu larw okonia; sterowanie oświetleniem; sterowanie systemem automatycznego karmienia. | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | System regulacji przepływu tlenu system zbudowany z 2 rotametrów oraz elektrozaworu umożliwiającego dozowanie czystego tlenu w zależności od nastaw układu zarządzającego; odpowiedniej ilości i jakości przewody pneumatyczne; zakres regulacji poziomu podawanego tlenu: do 200% nasycenia, przy obsadzie ryb około 50 kg/m3. | kpl. | 18 |  |  |  |
|  | Oprogramowanie i konfiguracja systemu kondycjonowania wody program sterownikowy będzie automatycznie uruchamiać systemy natleniania wody niezależnie dla każdego z 6 basenów tarlakowych Modelowego systemu recyrkulowanego do przetrzymywania tarlaków okonia i przeprowadzania rozrodu pozasezonowego oraz stacji uzdatniania wody w Modelowym systemie recyrkulowanym do inkubacji ikry i podchowu larw okonia (w każdym trybie pracy), gdy poziom nasycenia tlenu w wodzie spadnie poniżej zadanego poziomu mierzonego w mg/l; program sterownikowy będzie automatycznie wyłączać systemy natleniania wody niezależnie dla każdego z 6 basenów tarlakowych Modelowego systemu recyrkulowanego do przetrzymywania tarlaków okonia i przeprowadzania rozrodu pozasezonowego oraz stacji uzdatniania wody w Modelowym systemie recyrkulowanym do inkubacji ikry i podchowu larw okonia (w każdym trybie pracy), gdy poziom tlenu w wodzie wzrośnie powyżej zadanego poziomu mierzonego w mg/l; program sterownikowy będzie automatycznie uruchamiać systemy grzewcze w Modelowych systemach recyrkulowanych, gdy temperatura wody spadnie poniżej zadanego poziomu mierzonego w ⁰C; program sterownikowy będzie automatycznie wyłączać systemy grzewcze w Modelowych systemach recyrkulowanych, gdy temperatura wody wzrośnie powyżej zadanego poziomu mierzonego w ⁰C; program sterownikowy będzie automatycznie uruchamiać system chłodzący w Modelowym systemie recyrkulowanym do przetrzymywania tarlaków okonia i przeprowadzania rozrodu pozasezonowego, gdy jej temperatura wzrośnie powyżej zadanego poziomu mierzonego w ⁰C; program sterownikowy będzie automatycznie wyłączać system chłodzenia wody w Modelowym systemie recyrkulowanym do przetrzymywania tarlaków okonia i przeprowadzania rozrodu pozasezonowego, gdy jej temperatura spadnie poniżej zadanego poziomu mierzonego w ⁰C; aplikacja musi zapewnić zbieranie danych dotyczących temperatury wody i nasycenia wody tlenem w Modelowych systemach recyrkulowanych; wymagany maksymalny interwał próbkowania: 1-60 min.; wymagany okres archiwizacji danych: co najmniej 365 dni; aplikacja ma nadzorować pracę pomp obiegowych; kluczowym zadaniem aplikacji, poza sterowaniem, wizualizacją i archiwizacją danych, jest informowanie o stanach awaryjnych wszystkich elementów systemu; jeśli którekolwiek z urządzeń przestanie pracować, aplikacja musi poinformować o tym użytkownika poprzez sms; możliwy zdalny dostęp do programu sterownika i wizualizacji za pośrednictwem urządzeń mobilnych. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Oprogramowanie i konfiguracja systemu oświetlenia program sterownikowy ma automatycznie włączać i wyłączać oświetlenie raz na dobę zgodnie z zadanym harmonogramem ustalonym na co najmniej 365 dni do przodu: każdego basenu oddzielnie, lub w wyznaczonych grupach. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Tlenomierz przenośny zasilanie bateryjne; wodoszczelność: do 5m pod wodą; wyświetlacz LCD; zakres pomiarowy: 0 do 60 mg/l, 0 do 600% saturacji; pomiar temperatury: -5 do +45 ⁰C; rejestracja danych: min. 2 500 pomiarów; kompensacja: zasolenia, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Licznik energii elektrycznej zasilanie: 3x400 VAC; częstotliwość: 50 Hz; pomiar zużycia mocy czynnej, biernej, pozornej oraz prądu; rejestracja pomiarów; wyjście impulsowe dla połączenia z systemem nadrzędnym. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Wodomierz zakres pomiarowy: do 100 000 m3; przyłącze umożliwiające instalacje na rurociągu 1/2''; obrotowa głowica odczytowa; wyjście impulsowe dla połączenia z systemem nadrzędnym. | szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia/oprogramowania | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje (nie dotyczy rozwiązań skonstruowanych na potrzeby niniejszego postępowania) | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelowy system recyrkulowany do przetrzymywania tarlaków okonia i przeprowadzania rozrodu pozasezonowego. |
| Modelowy system recyrkulowany do inkubacji ikry i podchowu larw okonia. |
| Układ zarządzający pracą modelowych systemów recyrkulowanych do podchowu larw i przetrzymywania tarlaków okonia. |
|  | nazwa oferowanego oprogramowania:………………………………………. |  |  |  |
|  | nazwa oferowanego oprogramowania:………………………………………. |  |  |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………