Załącznik Nr 1C.c. Do zadanie nr 2

Formularz parametrów technicznych
Opis parametrów minimalnych dostarczanej infrastruktury oraz oprogramowania.
Wymagania dla Wykonawcy który dostarczy infrastrukturę sprzętową oraz oprogramowanie: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnia wymagania w zakresie:

SERWER

L.p.	Wymagane minimalne parametry techniczne	Wymóg do spełnienia	OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje / Wykonawca / Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: / TAK – wykonawca spełnia konkretny parametr przy czym Zamawiający oczekuje by w przypadku wymagań dotyczących minimalnych parametrów opisać szczegółowo parametry oferowane przez wykonawcę / NIE – wykonawca nie spełnia konkretnego parametru

11 / 1	4-rdzeniowy procesor AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bitowy ARM® Cortex-A15 1,7GHz	TAK
2	32-bitowy ARM	TAK
3	Koprocesor arytmetyczny / FPU	TAK
4	Mechanizm szyfrowania	TAK
5	Pamięć systemowa 2 GB SODIMM DDR3 (1 x 2 GB)	TAK
6	Maksymalna pojemność / pamięci / 8 GB (1 x 8 GB)	TAK
7	Gniazdo pamięci 1 x SODIMM DDR3	TAK
8	Pamięć flash 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych rozruchem)	TAK
9	Wnęka dysków 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s	TAK
10	Kompatybilność dysków 3,5-calowe wnęki: / 3,5-calowe dyski twarde SATA / 2,5-calowe dyski twarde SATA / 2,5-calowe dyski SSD SATA	TAK
11	Wymieniany podczas pracy	TAK
12	Obsługa przyspieszenia / pamięci podręcznej SSD	TAK
13	Port Gigabit sieci Ethernet / (RJ45) / 2	TAK
14	Port 10 Gigabit sieci / Ethernet / 1 x 10GbE SFP+	TAK
15	Wake on LAN (WOL) Yes	TAK
16	Ramka Jumbo Yes	TAK
17	Port USB 3.2 Gen 1 4	TAK
18	Kształt 1U, do montażu stelażowego	TAK
19	Wskaźniki LED HDD 1-4, stan, USB, LAN1-3	TAK
20	Przyciski Zasilanie, reset	TAK
21	Wymiary (wys. x szer. x gł.) 44 × 439 × 291 mm	TAK
22	Waga (netto) 4,15 kg	TAK
23	Waga (brutto) 5,78 kg	TAK
24	Temperatura robocza 0 - 40 °C (32°F - 104°F)	TAK
25	Temperatura / przechowywania / -20 - 70°C (-4°F - 158°F)	TAK
26	Wilgotność względna 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27˚C (80,6˚F)	TAK
27	Zasilacz Otwarta rama 100 W, wejście: 100–240 V ~ / 3,5 A, 50–60 Hz	TAK
28	Pobór mocy: Tryb uśpienia / HDD / 12,42 W	TAK
29	Pobór mocy: Tryb pracy, / typowy / 30,99 W	TAK
30	Wentylator Wentylator systemu: 3 x 40mm, 12VDC	TAK
31	Ostrzeżenie systemowe Brzęczyk	TAK
32	Gniazdo bezpieczeństwa / Kensington	TAK
33	Maks. liczba połączeń / współbieżnych (CIFS) — z / maks. pojemnością pamięci / 400	TAK
34	Wsparcie techniczne, gwarancja	określić