KONSTRUKCJE

OPIS TECHNICZNY

- CEL  OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branży konstrukcje dla inwestycji Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na przedszkole.

- OPIS  ELEMENTÓW  KONSTRUKCJI  OBIEKTU.

Ściany nadziemia to istniejące ściany ceramiczne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystkie nowe zamurowania wykonać z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie M5.

Stropy do rozpatrzenia

Strop drewniany Parter/I Piętro

Strop drewniany podparty belkami stalowymi z wymianą poszczególnych warstw istniejących na nowe. Istniejące warstwy jak tynk cementowo-wapienny na matach trzcinowych i deskach, polepa, warstwy podłogowe należy usunąć. Odkryte belki stropu drewnianego należy dokładnie sprawdzić pod względem stanu technicznego. Uszkodzone belki wzmocnić lub w przypadku bardzo złego stanu technicznego wymienić na nowe. Odkryte belki drewniane dokładnie impregnować przeciwko grzybom, szkodnikom i ognioochronnie. Następnie można wykonać nowe warstwy opisane w części architektonicznej jak suchy tynk, ocieplenie z wełny mineralnej z odpowiednimi foliami i wykończeniem warstw podłogowych z płyt OSB, płyty suchego jastrych itd.

Strop żelbetowy I Piętro/II Piętro

Strop żelbetowy I Piętro/II Piętro wykonać z belek żelbetowych sprężonych z wypełnieniem z pustaków systemowych zgodnie z częścią graficzną.

Nadproża nad nowo wykuwanymi otworami drzwiowymi wykonać z dwóch elementów dwuteowych.

Otwory o szerokościach 90-120cm wzmacniać dwoma I 140 mm. Dwuteowniki te opierać na ścianach bocznych na poduszkach betonowych wykonanych z betonu C20/25 grubości minimum 15 cm.

Kolejność wykonania poszczególnych prac jest następujący:

- Z jednej strony ściany wykuć bruzdę w ścianie na osadzenie I 140mm.

- Dwuteownik osadzić na poduszkach betonowych z betonu C20/25 grubości minimum 15cm. na projektowanych krawędziach ścian.

- Dwuteownik owinąć siatką tynkarską i wypełnić zaprawą cementową. Dokładnie podbić przestrzeń pomiędzy dwuteownikiem a ścianą nad nim dobranymi grubościami blach.

- Po uzyskaniu przez zaprawę 70% wytrzymałości można przystąpić do wykucia bruzdy z przeciwnej strony ściany i powtórzyć wyżej opisane czynności.

- Po uzyskaniu z tej strony przez zaprawę 70% wytrzymałości można przystąpić do wycięcia otworu. Prace wykonać z zachowaniem ostrożności by nie zawalać dużych części ścian, które mogłyby uszkodzić strop.

- W miejscach gdzie w ścianach są przewody wentylacyjne przedłużono I 140mm. poza ostatni otwór.

Otwory o szerokościach 250 cm wzmacniać dwoma I 240 mm. dwuteowniki te opierać na ścianach bocznych na słupach monolitycznych wykonanych z betony C20/25 o szerokości ściany i długości 38cm. Kolejność wykonania poszczególnych prac jest następujący:

- Po obu stronach nadproża wykuć pionowe części ścian na wykonanie dwóch filarów F1 monolitycznych wykonanych z betonu C20/25 zbrojonych pionowo prętami 8#16mm ze stali A-IIIN połączonych strzemionami #6 A-I co 15cm. Ze strony otworu filar ma być gładki, natomiast od strony ściany połączyć go ze ścianą na strzępia.

- Z jednej strony ściany wykuć bruzdę w ścianie na osadzenie I 240 mm.

- Dwuteownik osadzić na wcześniej wykonanych filarach.

- Dwuteownik owinąć siatką tynkarską i wypełnić zaprawą cementową. Dokładnie podbić przestrzeń pomiędzy dwuteownikiem a ściana nad nim dobranymi grubościami blach.

- Po uzyskaniu przez zaprawę 70% wytrzymałości można przystąpić do wykucia bruzdy z przeciwnej strony ściany i powtórzyć wyżej opisane czynności.

- Po uzyskaniu przez zaprawę 70% wytrzymałości można przystąpić do wycięcia otworu. Prace wykonać z zachowaniem ostrożności by nie zawalać dużych części ścian, które mogłyby uszkodzić strop.

- Oba dwuteowniki I 240 mm. należy skręcić ze sobą śrubami M16 mm. co około 50 cm. Śruby mają być w środku wysokości środnika. Pomiędzy środnikami w wewnętrznej części zamontować na każdej śrubie rurę dystansową o średnicy wewnętrznej minimum 18mm.

Schody. Zmiany wymiarów schodów zostały dokładnie opisane w części architektonicznej. Zmiany te nie powodują zmian konstrukcyjnych.

- UWAGI  DO  WYKONAWSTWA.

- Wszystkie wymiary projektowanych elementów należy sprawdzić na montażu przed rozpoczęciem danych prac.

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami BHP.

OPIS   ELEMENTÓW   KONSTRUKCYJNYCH

| N1-N3, N5-N7 | Nadproża stalowe z I 140mm. ze stali S235JR. |
| --- | --- |
| N4 | Nadproża stalowe z I 240mm. ze stali S235JR połączone śrubami M16mm i pomiędzy nimi z rurkami dystansowymi co 50cm. Sposób wykonania w opisie. |
| F1 | Monolityczne filary krawędziowe wykonane z betonu C20/25 o zbrojeniu pionowym z prętów 8#16 A-IIIN połączone strzemionami #6 A-I co 15cm. |

ZESTAWIENIE STALI.

| Element | Przekrój | Ciężar jedn. (kG/m) | Długość (m) | Ilość (szt.) | Ciężar (kG) | Materiał |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | I 140mm | 14,40 | 2,95 | 4 | 169,92 | Stal S235JR |
| N2 | I 140mm | 14,40 | 1,45 | 10 | 208,80 | Stal S235JR |
| N3 | I 140mm | 14,40 | 0,90 | 4 | 51,84 | Stal S235JR |
| N4 | I 240mm | 36,20 | 2,20 | 12 | 955,68 | Stal S235JR |
| N4 śruby łączące | #16 | 1,58 | 0,30 | 30 | 14,22 | Stal A-I |
| N4 rury dystansowe | R 25/2,6mm | 1,44 | 0,255 | 30 | 11,02 | Stal S235JR |
| N5 | I 140mm | 14,40 | 2,35 | 4 | 135,36 | Stal S235JR |
| N6 | I 140mm | 14,40 | 1,65 | 8 | 190,08 | Stal S235JR |
| N7 | I 140mm | 14,40 | 0,65 | 12 | 112,32 | Stal S235JR |
| F1 pręty pionowe | #16 | 1,58 | 2,50 | 96 | 379,20 | Stal A-IIIN beton C20/25 |
| F1 strzemiona | #6 | 0,222 | 1,50 | 204 | 67,93 | Stal A-I beton C20/25 |
| Razem | 2.296,37 |  |

OBLICZENIA   STATYCZNE.

- Strop drewniany.

Obciążenia – stan istniejący:

- tynk od spodu na matach trzcinowych				=0,50 kN/m2

- deski pod tynk, polepę i podłogowe	7,0(0,025x2+0,032)1,3		=0,75 kN/m2

- polepa				8,0x0,18x1,2			=1,73 kN/m2

- obciążenie użytkowe			2,00x1,5			=3,00 kN/m2

Razem    			=5,98 kN/m2

Obciążenia – stan projektowany:

- suchy tynk na ruszcie		0,18x2				=0,36 kN/m2

- wełna mineralna			0,28x0,20x1,3			=0,07 kN/m2

- suchy jastrych grub. 3,2cm		0,5x3,2/5,0x1,2		=0,38 kN/m2

- płyty OSB grub. 2,2cm		0,13x1,1			=0,14 kN/m2

- podłoga drewniana grub. 2,2cm	0,14x1,1			=0,15 kN/m2

- obciążenie użytkowe			2,00x1,5			=3,00 kN/m2

Razem    			=4,10 kN/m2

Ponieważ ciężar stropu istniejącego w wielkości 5,98kN/m2 jest większy od ciężaru stropu projektowanego w wielkości 4,10kN/m2 można pozostawić istniejący strop o belkach drewnianych podtrzymywanych przez belki stalowe.

- Nadproża o L=1,2m.

Obciążenia – strop gęsto żebrowy sprężony:

- tynk cementowo-wapieny						=0,50 kN/m2

- ciężar własny				2,70x1,1			=2,97 kN/m2

- wełna mineralna twarda 4,0cm.	1,50x0,04x1,3			=0,08 kN/m2

- suchy jastrych grub. 2,5cm		0,5x2,5/5,0x1,2		=0,33 kN/m2

- podłoga PCV				24,0x0,019x1,3		=0,59 kN/m2

- obciążenie użytkowe			2,00x1,5			=3,00 kN/m2

Razem    			=7,47 kN/m2

L=8,7m

Obciążenia – na nadproże:

- od stropu				7,47x8,7x0,5			=32,50 kN/m

- ciężar ściany nad nadprożem	5,63x0,43/0,25x1,34x1,2	=15,57 kN/m

Razem    			=48,07 kN/m

Szerokość otworu 	L=1,05x1,20=1,26 m

Obciążenie 		q=48,07 kN/m

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 	00 - sztyw.-sztyw.;    01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     1,260    0,000   1,260  1,000   1 2 I 160

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00

1    Liniowe       0,0      48,070    48,070     0,00    1,26

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       30,532        0,000

0,50     0,630          9,618*      -0,000        0,000

1,00     1,260         -0,000      -30,532        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,W)

1     0,00    0,000    -0,000     0,000            0,000

0,50    0,630   -41,145    41,145           0,201*

1,00    1,260     0,000    -0,000             0,000

------------------------------------------------------------------

                - = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000        30,532        30,532

2           0,000        30,532        30,532

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1     -0,0000 -0,0000     -0,060     0,060      0,0004    3036,9

------------------------------------------------------------------

- Nadproża o L=2,50m.

Obciążenia – strop gęsto żebrowy sprężony:

- tynk cementowo-wapieny						=0,50 kN/m2

- ciężar własny				4,00x1,1			=4,40 kN/m2

- wełna mineralna twarda 4,0cm.	1,50x0,04x1,3			=0,08 kN/m2

- suchy jastrych grub. 2,5cm		0,5x2,5/5,0x1,2		=0,33 kN/m2

- podłoga PCV				24,0x0,019x1,3		=0,59 kN/m2

- obciążenie użytkowe			2,00x1,5			=3,00 kN/m2

Razem    			=8,90 kN/m2

L=5,90m

Obciążenia – na nadproże:

- od stropu				8,90x8,20x0,5			=73,00 kN/m

- ciężar ściany nad nadprożem	5,63x0,43/0,25x1,34x1,2	=15,57 kN/m

Razem    			=88,57 kN/m

Szerokość otworu 	L=1,05x2,50=2,63 m

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     2,630    0,000   2,630  1,000   1 2 I 240

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00

1    Liniowe       0,0      88,570    88,570     0,00    2,63

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,00

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,000      117,516       0,000

0,50     1,315         77,267*       0,000         0,000

1,00     2,630          0,000     -117,516        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,W)

1     0,00    0,000     0,000    -0,000            0,000

0,50    1,315  -109,083   109,083         0,532*

1,00    2,630    -0,000     0,000             0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000       117,516       117,516

2           0,000       117,516       117,516

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1     -0,0000  0,0000     -0,223     0,223      0,0032     823,2