Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa irygacyjna do generatora do ablacji – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy / 2024 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Pompa kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego: generatorem do ablacji typ HAT500 produkcji OSYPKA AG i panelem zdalnego sterowania | TAK, podać |  |
|  | zakres przepływu min. 1-60ml/min (Przepłukiwanie: 80ml/min) | TAK, podać |  |
|  | kontrolowana przez generator i manualnie | TAK, podać |  |
|  | monitor TFT z ekranem dotykowym | TAK, podać |  |
|  | bieżąca wizualizacja parametrów | TAK, podać |  |
|  | monitorowanie pojemności i ciśnienia cieczy chłodzącej | TAK, podać |  |
|  | zliczenie zużytej objętości cieczy chłodzącej | TAK, podać |  |
|  | sygnalizacja opróżnionej butelki tzn. „empty buttle” | TAK, podać |  |
|  | kontrola pęcherzyków powietrza <2µl w drenie | TAK, podać |  |
|  | automatyczne zatrzymanie pracy pompy w przypadku wykrycia pęcherzyków powietrza | TAK, podać |  |
|  | wbudowana dioda LED w sensor komunikująca wizualnie stan: zielony-OK, niebieski- błąd sensora, czerwony- pęcherze powietrza/brak drenu | TAK, podać |  |
|  | dwukierunkowa komunikacja między pompą a generatorem | TAK, podać |  |
|  | możliwość podłączenia przełącznika nożnego | TAK, podać |  |
|  | możliwość wyboru długości kabla łączącego generator z pompą: 2m, 5m | TAK, podać |  |
|  | kompatybilność z szyną DIN | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty