#### Opis przedmiotu zamówienia
MODERNIZACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ  I TURYSTYKI

przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu

Główny kod CPV:           45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe.

Dodatkowe kody CPV:    31524000-5 – roboty elektryczne.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- modernizację klatek schodowych 03 i 04 w budynku B montaż sufitów podwieszanych wraz z wymianą oświetlenia w korytarzach budynku A, halu budynku C, w korytarzach i na klatkach schodowych budynku B

- montaż sufitów podwieszanych oraz obudów instalacji w zakresie określonym w projekcie w pomieszczeniach budynku A. : 02 Pokój nauczycielski, 09 Archiwum, 10 Sala gastronomiczna

- montaż modułowego sufitu akustycznego  w pomieszczeniu 11. Pracowania obsługi konsumenta

- wymianę oświetlenia w korytarzu budynku C ( bez montażu sufitu podwieszanego)

- szpachlowanie i malowanie sufitu tynkowanego w korytarzu budynku C

- montaż sufitu podwieszanego z obudową podciągu 
i instalacji w strefie komunikacyjnej auli, wzdłuż pomieszczenia, wraz  z demontażem 
i ponownym montażem istniejących opraw oświetleniowych nastropowych;

- uzupełnienie okładziny ścian z płytek ceramicznych w pom. 10 sala gastronomiczna

- Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektową, stanowiącą integralną część umowy:

- Etap I: Remont części wspólnych w budynkach CEZiT 
w Świnoujściu – projekt wykonawczy: architektura i konstrukcja

- Etap I: Remont części wspólnych w budynkach CEZiT 
w Świnoujściu – projekt wykonawczy: instalacje elektryczne

- Etap II: Remont części wspólnych w budynkach CEZiT 
w Świnoujściu – projekt wykonawczy: architektura i konstrukcja

- Etap II: Remont części wspólnych w budynkach CEZiT 
w Świnoujściu – projekt wykonawczy: instalacje elektryczne

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – architektura

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne

- Uwagi:

- Zamówienie dotyczy wyłącznie robót wymienionych w punkcie I oraz wyszczególnionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych  wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

- Zamawiający przedstawia całość wykonanej dokumentacji projektowej wykonanej dla zadania pn. „  Remont części wspólnych w budynku CEZiT w Świnoujściu” ponieważ na wszystkich rysunkach znajdują się elementy niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem.

- Remont klatek schodowych należy wykonać w zakresie szczegółowo opisanym w dokumentacji projektowej  Etap I i II

- Montaż sufitu podwieszanego w strefie komunikacyjnej auli  wraz z obudową podciągu 
i instalacji wzdłuż pomieszczenia wraz  z demontażem i ponownym montażem istniejących opraw oświetleniowych nastropowych należy wykonać w zakresie określonym  na rys. 6 Budynek A – aula, Etap I.

- W zakresie instalacji elektrycznych z zamówienia wyłączone jest wykonanie zasilania i sterowania rolety.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za uwzględnienie w kosztorysie ofertowym wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowych, opisu przedmiotu zamówienia a także  roboty towarzyszące, dostawy oraz inne roboty i dostawy niewyszczególnione w ww. dokumentach, jeżeli oględziny terenu przyszłego placu budowy oraz analiza przekazanej dokumentacji i treści SWZ z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania oferty, a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania Przedmiotu umowy, zgodnie z ustaleniami umowy, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz dobrą praktyką wykonywania robót budowlanych

- Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie oględzin obiektu.

- W przypadkach przywołania w dokumentacji projektowej produktów lub materiałów  z podaniem nazwy, symbolu i producenta, produkty te należy taktować jako  przykłady materiałów bądź wyrobów,  jakie mogą być użyte przez wykonawcę w celu realizacji robót. Ewentualne wskazanie znaków towarowych producentów oraz nazw i symboli poszczególnych produktów ma na celu jak najdokładniejsze określenie ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

- Wszystkie materiały i wyroby  zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

Załączniki:

- Projekt remontu części wspólnych  w budynkach CEZiT w Świnoujściu – etap I – architektura:

  - Opis techniczny,

  - Inwentaryzacja,

  - Architektura,

  - Instalacje elektryczne,

- Projekt remontu części wspólnych w budynkach CEZiT w Świnoujściu – etap II Opis techniczny, Architektura, Instalacje elektryczne,

2.1 Opis techniczny

2.2 Architektura

2.3 instalacje elektryczne

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty budowlano – montażowe

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – instalacje elektryczne