FORMULARZ - OFERTOWY                                Załącznik nr 1

| LP | Wymagane minimalne parametry kapnografu - 5 sztuk | wpisać: Tak/Nie | Wpisać dane i parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie wcześniej niż 2023 |  |  |
| 1 | Możliwość pomiaru u osób dorosłych i dzieci |  |  |
| 2 | Pomiar EtCO2 ( końcowo-wydechowy CO2 ) w wydychanym powietrzu w zakresie od 0 do 99 mmHg, |  |  |
|  | Pomiar RR częstości oddechu w zakresie od 5- 150 BPM |  |  |
| 3 | Pomiar w strumieniu głównym z możliwością zastosowania z dowolnym respiratorem, workiem resuscytacyjnym, rurką intubacyjną |  |  |
| 4 | Temperatura pracy: Parametr punktowy: od Od minus 5 o C do plus 40O C – 10 pkt. Od 0O C włącznie do 40o C – 0 pkt. zgodnie z PN EN 1789 od minus 5⁰C, |  |  |
| 5 | Prezentacja zapisu na ekranie |  |  |
| 6 | Wyświetlane na ekranie - wszystkie n/w parametry: -Wartość liczbowa ETCO2 -Krzywą CO 2 - Kapnogram -Częstość oddechów RR -Wskaźnik stanu baterii |  |  |
| 7 | Zasilanie: z baterii alkaicznych |  |  |
| 8 | Czas pracy z baterii alkaicznych min.5 godz. |  |  |
| 9 | Waga z bateriami nie więcej niż 200g Parametr punktowany: 200 g – 0 pkt. Poniżej 200g do 100 g włącznie – 5 pkt. poniżej 100 g – 10 pkt. |  |  |
| 10 | Posiadający alarmy dźwiękowe i wizualne – a) sygnalizacja przekroczenia zaprogramowanego zakresu wysokiego i niskiego poziomu ETCO2, b) brak oddechu c) zatkany adapter lub jego brak |  |  |
| 11 | Wyposażenie: -baterie alkaiczne -adaptery 1 x użytku 10 szt. |  |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 13 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 93/42/EWG |  |  |
| 14 | Folder z opisem parametrów urządzenia – |  |  |
| 15 | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Karta gwarancyjna. |  |  |
| 16 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji : do 3 dni od zgłoszenia awarii telefonicznie, faxem lub pocztą e-mail. |  |  |
| 17 | Usunięcie awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od zgłoszenia |  |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

…………………………podpis Wykonawcy