Załącznik nr 1 do SWZ

KP-272-PNK-30/2021

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup w formie leasingu homogenizatora laboratoryjnego o dużej mocy przeznaczonego do homogenizacji lepiszczy asfaltowych o objętości do 30 L z łożyskiem o wydłużonej żywotności wykonanym z brązu i statywem z podstawą o zwiększonej stabilności wyposażonym w kolumnę statywu ze sprężyną gazową do płynnego unoszenia i opuszczania ciężkich przyrządów oraz klamrę mocującą dla homogenizatora

Homogenizator

•	Moc silnika wejściowa min. 1100 W

•	Zakres objętości (H2O)	0.25 - 30 l

•	lepkość cieczy	min.5000 mPas

•	Zakres obrotów	600 - 10000 rpm

•	Odchyłka prędkości max.1 %

•	Regulacja prędkości bezstopniowa

•	Wskaźnik obrotów LED

•	Cyfrowy wyświetlacz prędkości

•	Elektroniczna regulacja prędkości

•	Elektroniczny układ ochrony przed przeciążeniem

•	Szybka, łatwa wymiana końcówek homogenizujących bez użycia narzędzi

•	Płynny rozruch

•	Wskaźnik kodów błędów

Końcówka homogenizująca

•	Średnica statora:  45 mm +/- 10mm

•	Głębokość zanurzenia: 70 - 250 mm

•	Materiały mające kontakt z medium: PTFE, AISI 316L

•	Odporność na rozpuszczalniki

•	Temperatura  pracy do 180 °C

•	Metody sterylizacji wszystkie

Gwarancja minimum 12 miesięcy