Część III Opis przedmiotu zamówienia

Modyfikacja z dnia 29.09.2022

Część 10

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| I. | Automatyczny czytnik mikropłytek z wyposażeniem do przygotowywania próbek | TAK |  |
|  | Czytnik jest automatycznym wielozadaniowym czytnikiem mikropłytek pozwalającym na stosowanie wielu znaczników absorpcyjnych, fluorescencyjnych oraz luminescencyjnych, odczytów metodą immunochemiczną – ELISA (pozwalającą m.in. na oznaczenie poziomu ekspresji receptorów, przeciwciał, antygenów, hormonów oraz aktywności wybranych enzymów). | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjny, automatyczny czytnik mikropłytek pracujący co najmniej w trybach pomiaru: absorbancji UV/Vis, intensywności fluorescencji (pomiar dół/góra), luminescencji (pomiar góra/dół), Obsługiwane formaty płytek min. 1, 6, 12, 24, 48, 96, 384 i 1536 dołków, | TAK |  |
|  | Źródło światła: pulsująca lampa 230-1000nm, | TAK |  |
|  | Zintegrowany, 32 pozycyjny, podwójny, kołowy zmieniacz filtrów wzbudzeniowych i emisyjnych z możliwością automatycznej wymiany filtrów pomiędzy poszczególnymi kołami filtrów wzbudzeniowych i emisyjnych oraz z możliwością blokady wymiany filtrów dla zdefiniowanych pozycji; możliwość wykorzystania tych samych filtrów do wzbudzenia i emisji. Wymiana lub uzupełnienie filtrów wykonywana samodzielnie przez użytkownika, | TAK |  |
|  | Pomiar absorbancji: Pomiar spektrofotometryczny Zakres pomiarowy nie gorszy niż: 230-1000 nm (krok 1 nm) Zmienna szerokość szczeliny: 2.0 nm, 5.0 nm, 10 nm Zakres pomiaru nie gorszy niż: 0-2 OD@ 96 Dokładność pomiaru absorbancji nie gorsza niż 2% (OD 2) @96 | TAK |  |
|  | Czułość czytnika dla pomiarów fluorescencyjnych nie gorsza niż: Zakres pomiarowy 230 – 850 nm Limit detekcji min. 0.5 fmol/studzienkę @ 96 | TAK |  |
|  | Czułość czytnika dla pomiarów luminescencyjnych nie gorsza niż: Limit detekcji 50 amol ATP dla pomiaru z góry @96 Zakres liniowości co najmniej sześć rzędów | TAK |  |
|  | Wymagana minimalna przepustowość (płytka 96 dołków, min:sec): Absorbancja (czas pomiaru: 20ms): 0:45 Luminescencja (czas pomiaru: 20ms): 0:20 Intensywność fluorescencji (czas pomiaru: 20ms): 0:24 | TAK |  |
|  | Zestaw filtrów min.: 480nm/30; 405/10nm; 530nm/30nm; 700nm plus lustro dichroiczne BS50/50, | TAK |  |
|  | Automatyczne przełączanie pomiaru fluorescencji i luminescencji góra/dół (top/bottom), Zintegrowany system mieszania próbek w mikropłytkach umożliwiający mieszanie w trybie liniowym, orbitalnym i orbitalnym podwójnym, Wbudowany układ termostatowania komory pomiarowej pozwalający na utrzymywanie stałej temperatury do co najmniej +65°C (regulacja co 0.1 °C), Kontrola pracy czytnika z wykorzystaniem interface’u komunikacyjnego WiFi i złącza LAN za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej w sterowniku, zestaw współpracujący przynajmniej z trzema podstawowymi systemami operacyjnymi: Windows, iOS oraz Android, Autonomiczny modem WiFi w zestawie, Oprogramowanie sterujące pracą czytnika zainstalowane bezpośrednio w czytniku, Dedykowana mobilna stacja mikroprocesorowa do zarządzania pracą czytnika oraz analizy wyników komunikująca się z czytnikiem za pomocą WiFi, Urządzenie przygotowane do instalacji modułu pomiarowego TRF/FP tego samego producenta, Urządzenie przygotowane do instalacji dwukanałowego dyspensera odczynników tego samego producenta, Urządzenie przygotowane do podłączenia dedykowanego systemu dostarczania i kontroli stężenia gazów tego samego producenta dla badań z wykorzystaniem żywych komórek, Możliwość zastosowania płytki testowej do kontroli pracy urządzenia, Wymiary zewnętrzna czytnika: nie większe niż (gł. x szer.x wysokość ) 50 x 20 x 27 cm, Waga czytnika maks. 13 kg, Certyfikat CE; Zestaw do sterowania urządzeniem: komputer przenośny (laptop) lub tablet o parametrach wymaganych przed producenta aparatury, zapewniający bezawaryjną i płynną pracę aparatury oraz kompatybilność wszystkich jej podzespołów posiadający przynajmniej WiFi oraz port LAN, Zestaw minimum 50 szt. mikropłytek w formacie 96 dołków, | TAK |  |
|  | • Zasilanie: 230V 50/60Hz, • Moc: min. 980 W, • Ilość obrotów/min.: minimum 90 ÷ 18 000 RPM, krok 1 RPM, • RFC max.: 30 065 x g, krok 1 x g, • Zakres temperatury: przynajmniej -20°C ÷ 40°C, krok 1°C, • Nastawa czasu: min. 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s, • Sterowanie mikroprocesorowe z czytelnym wyświetlaczem LCD, • Możliwość zapisu min. 20 programów Użytkownika, • Programowanie prędkości z możliwością blokowania wybranych funkcji menu, • Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, możliwość programowania tych wartości, • Wymiana rotorów we własnym zakresie przez Użytkownika wirówki, • Rozpoznawanie rotora i kontrola jego niewyważenia, • Funkcja krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short) obsługiwana oddzielnym przyciskiem oraz możliwość pracy w trybie ciągłym, • Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny, • Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania, • Automatyczne otwarcie pokrywy, • Komora odporna na korozję, zapewniająca bezpieczeństwo podczas awarii rotora, • Wymiary maksymalne: 380 x 445 x 695mm [HxWxD], • Waga maksymalna bez rotora: 65 kg, • Wirnik kątowy (30°) na min. 12 probówek 10m z hermetycznie uszczelnianą pokrywą, RPM – min. 12000, RCF – min. 15 000 x g. | TAK TAK |  |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| II. | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem | TAK |  |
|  | • Zasilanie: 230V 50/60Hz, • Moc: min. 980 W, • Ilość obrotów/min.: minimum 90 ÷ 18 000 RPM, krok 1 RPM, • RFC max.: 30 065 x g, krok 1 x g, • Zakres temperatury: przynajmniej -20°C ÷ 40°C, krok 1°C, • Nastawa czasu: min. 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s, • Sterowanie mikroprocesorowe z czytelnym wyświetlaczem LCD, • Możliwość zapisu min. 20 programów Użytkownika, • Programowanie prędkości z możliwością blokowania wybranych funkcji menu, • Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, możliwość programowania tych wartości, • Wymiana rotorów we własnym zakresie przez Użytkownika wirówki, • Rozpoznawanie rotora i kontrola jego niewyważenia, • Funkcja krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short) obsługiwana oddzielnym przyciskiem oraz możliwość pracy w trybie ciągłym, • Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny, • Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania, • Automatyczne otwarcie pokrywy, • Komora odporna na korozję, zapewniająca bezpieczeństwo podczas awarii rotora, • Wymiary maksymalne: 380 x 445 x 695mm [HxWxD], • Waga maksymalna bez rotora: 65 kg, • Wirnik kątowy (30°) na min. 12 probówek 10m z hermetycznie uszczelnianą pokrywą, RPM – min. 12000, RCF – min. 15 000 x g. | TAK |  |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| III. | Cieplarka laboratoryjna |
|  | • Cieplarka z naturalnym obiegiem powietrza, • Pojemność komory min. 180 l, • Obudowa z blachy malowanej proszkowo, • Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301), • Zabezpieczenie przed przegrzaniem klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880, • Drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne, • Zakres temperatury przynajmniej od temp. otoczenia +5°C do +100°C, regulacja temperatury co 0,1°C, • 4,3" dotykowy, kolorowy, wyświetlacz graficzny LCD, • Możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu, • Regulacja czasu utrzymania każdej z żądanych temperatur: przynajmniej w zakresie od 1 minuty do 365 dni lub praca ciągła), • Ustawianie czasu osiągania żądanej temperatury, • Rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu, • Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia, • Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, • Możliwość kalibracji temperatury przez Użytkownika, • Kontrola zaniku napięcia, • Alarm wizualny i dźwiękowy, • Pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów, • Rejestr zdarzeń, • Kominek wentylacyjny sterowany programowo, • Minimum sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy, • Minimum 3 półki ze stali nierdzewnej, • Maksymalne dopuszczalne całkowite obciążenie urządzenia 75 kg, • Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm, • Pamięć wyników pomiarowych, • Sygnalizacja otwartych drzwi, • Zamknięcie na klucz, • Komunikacja i transfer danych przez LAN i USB, • Maksymalne wymiary zewnętrzne: 1050 x 670 x 850mm [wys x szer x głęb], • Minimalne wymiary komory: 700 x 450 x 560mm [wys x szer x głęb], Maksymalna waga urządzenia: 95 kg. | TAK |  |
| IV. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego Okres gwarancji jest parametrem ocenianym | TAK podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |