OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2022.1385 ze zm.) oraz w standardach jakości obsługi określonych w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, o łącznej szacunkowej wysokości w okresie 12 miesięcy -315 597 kWh, dla następujących Punktów Poboru Energii (PPE):

- PPE (1) – PPE 590322415103097096, budynek koszarowo-administracyjny

- płatnik: KW PSP we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

- moc przyłączeniowa: 40 kW

- moc umowna: 24 kW

- grupa taryfowa: C11

- napięcie znamionowe: 0,4 kV

- miejsce usytuowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa

- zużycie energii czynnej szacowane w okresie 12 miesięcy: 68 848 kWh

- zasilanie: oświetlenie obiektu, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy, urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne

- PPE (2) – PPE 590322415100667193, siedziba KWPSP oraz Centrum Bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego – przyłącze podstawowe

- płatnik: KW PSP we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław,

- moc przyłączeniowa: 175 kW

- moc umowna: 175 kW

- grupa taryfowa: C21

- napięcie znamionowe: 0,4 kV

- miejsce usytuowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki

- zużycie energii czynnej szacowane w okresie 12 miesięcy: 150 821 kWh

- zasilanie: oświetlenie obiektu, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy, urządzenia wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, serwerownia

- PPE (3) – PPE 590322415101151707, siedziba KWPSP oraz Centrum Bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego – przyłącze rezerwowe

- płatnik: KW PSP we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

- moc przyłączeniowa: 90 kW

- moc umowna: 89 kW

- grupa taryfowa: C21

- napięcie znamionowe: 0,4 kV

- miejsce usytuowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki

- zużycie energii czynnej szacowane w okresie 12 miesięcy: 95 928 kWh

- zasilanie: oświetlenie obiektu, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy, urządzenia wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, serwerownia