# Zadanie nr 3 załącznik nr 5 do SWZ

# Załącznik nr 5 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Aparat EKG

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Aparat EKG | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 7 | Serwis | Czas usunięcia usterki do 5 dni roboczych | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |
| 9 |  | Ilość drukowanych odprowadzeń w profilu manualnym: 3, 4, 6, 12 | Tak |  |
| 10 |  | Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak |  |
| 11 |  | Wymiar ekranu min 5,7” ;118 x 89 mm tolerancja +/- 2% | Tak |  |
| 12 |  | Wymiary aparatu max. 330x270x74 tolerancja +/- 2% | Tak |  |
| 13 |  | Rozdzielczość ekranu min (punkty 640 x 480) | Tak |  |
| 14 |  | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak |  |
| 15 |  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak |  |
| 16 |  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
| 17 |  | Możliwość korzystania z aparatu na baterii do 90 min. | Tak |  |
| 18 |  | Możliwość ustawienia hasła dostępu do aparatu uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do urządzenia | Tak |  |
| 19 |  | Możliwość współpracy z zewnętrznymi drukarkami wyposażonymi w protokół PCL5 | Tak |  |
| 20 |  | Możliwość eksportu badań do komputera w formacie XML | Tak |  |
| 21 |  | Nieograniczona ilość profili użytkownika | Tak |  |
| 22 |  | Możliwość utworzenia kartoteki lekarzy | Tak |  |
| 23 |  | Możliwość wyboru wcześniej utworzonego pacjenta | Tak |  |
| 24 |  | Sygnalizacja rozładowania akumulatora: dźwiękowa i świetlna kontrolka | Tak |  |
| 25 |  | Rodzaj papieru: rolka Szerokość papieru min.112 mm | Tak |  |
| 26 |  | Rozdzielczość drukarki: oś OY 200 dpi, oś OX 500 dpi | Tak |  |
| 27 |  | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10;12.5; 25; 50 | Tak |  |
| 28 |  | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak |  |
| 29 |  | Ilość drukowanych odprowadzeń w profilu automatycznym: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 | Tak |  |
| 30 |  | Rejestracja w trybie automatycznym: z możliwością wydruku w czasie rzeczywistym lub wydruk wsteczny do 10s. | Tak |  |
| 31 |  | Detekcja kardiostymulatorów, 100 μs / dedykowany obwód z funkcją wykrywania 40000 Hz | Tak |  |
| 32 |  | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak |  |
| 33 |  | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak |  |
| 34 |  | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak |  |
| 35 |  | Filtr izolinii w zakresie 0.05Hz-1,5 Hz (3,2 s – 0,1s), | Tak |  |
| 36 |  | Filtr autodaptacyjny | Tak |  |
| 37 |  | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
| 38 |  | Baza danych min. 250 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak |  |
| 39 |  | Profil automatyczny i Profil manualny | Tak |  |
| 40 |  | Nieograniczona liczba własnych profili użytkownika | Tak |  |
| 41 |  | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) umożliwiający monitoring do 10 min. | Tak |  |
| 42 |  | Możliwość podglądu zapisów EKG bez drukowania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 43 |  | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 44 |  | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | Tak |  |
| 45 |  | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak |  |
| 46 |  | Analiza i interpretacja (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | Tak |  |
| 47 |  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | Tak |  |
| 48 |  | Interpretacja badania w formie słownej lub kodów | Tak |  |
| 49 |  | Możliwość wykonania szybkiego EKG (bez wpisywania danych pacjenta) | Tak |  |
| 50 |  | Ochrona przed impulsem defibrylacyjnym do 400 J. | Tak |  |
| 51 |  | Podłączenie do PC poprzez RS232, USB, opcjonalnie WIFI, LAN | Tak |  |
| 52 |  | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
| 53 |  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, natężona, swobodna i MVV 45 parametrów) | Tak |  |
| 54 |  | Automatyczna analiza sygnału z pomiarem odcinków EKG i wektokardiografią | Tak |  |
| 55 |  | Możliwość ustawienia czasu trwania badania | Tak |  |
| 56 |  | Możliwość rozbudowy o dedykowany stolik pod EKG | Tak |  |
| 57 |  | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | Tak |  |
| 58 |  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | Tak |  |
| 59 |  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | Tak |  |
| 60 |  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | Tak |  |
| 61 |  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy