Wielofunkcyjny fotel medyczny przed- i pozabiegowy dedykowany pacjentom oczekującym na zabiegi medyczne i po ich zakończeniu; również dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychofizycznymi. Konstrukcja fotela umożliwiająca regulację kątów poszczególnych fragmentów, z hydrauliczną regulacją siedziska. Zwrotne koła (przednie i tylne) pozwalające na łatwe manewrowanie fotelem nawet w trudnych warunkach (wąskie i ciasne pomieszczenia). W standardzie 3-częściowa tapicerka z oparciem pleców i podparciem nóg regulowanymi za pomocą sprężyn gazowych, tapicerowane podłokietniki oraz podparcia pod stopy (podnóżki) z możliwością odchylania i zmiany wysokości. Materiał obicia zmywalny typu skaj lub inny odporny na czyszczenie przy użyciu środków dezynfekujących, tarcie, ścieranie i płowienie. Pacjent może być ustawiony w pozycjach: siedzącej, leżącej, półsiedzącej, Trendelenburga, anty-Trendelenburga.

Wymiary:

- Szerokość siedziska min 50 cm

- Wysokość siedziska 60 cm (+/-5 cm);  w pozycji gniazda opadająca pod kątem do 45 cm (+/-3 cm); w pozycji katapultowej wznosi się do 70 cm (+/- 3 cm)

- Długość 165 cm (+/-5 cm)

- Długość oparcia 75 cm (+/- 3 cm)

- Długość siedziska 50 cm (+/- 3 cm)

- Długość podnóżka 40 cm (+/- 3 cm)

- Obciążenie dopuszczalne min. 130 kg