ERRATA DO OPISU TECHNICZNEGO

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU „D”

PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE

Piła ul. Podchorążych 10, działka nr 319

1. DANE O INWESTYCJI

2.1. Nazwa obiektu:			Budynek „D” Państwowej Uczelni

Stanisława Staszica w Pile

2.2. Adres: 				Piła, ul. Podchorążych 10

2.3. Numery ewidencyjne działek:	319, obręb, obręb Piła 0015,

jednostka ewidencyjna 301901_1 Piła

2.4. Inwestor: 				Państwowa Uczelnia Stanisława

Staszica w Pile

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

2.5. Biuro Projektów:			Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej

„DOMPIL” w Pile

64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest errata do projektu budowlanego przebudowy budynku D Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpożarowej budynków B i D Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile”.

Errata zawiera zmiany oraz dodatkowe elementy wprowadzone do projektu, które należy wykonać w ramach realizacji zamówienia publicznego.

3. ZAKRES WPROWADZONYCH UZUPEŁNIEŃ W DOKUMENTACJI ZMIAN

1. Zabudowa stropu i dachu nad I pierwszym poziomie poddasza w klasie odporności pożarowej EI60.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH BUDOWLANYCH

1. Strop i sufit skośny – istniejącą zabudowę stanowią płyty wiórowo-cementowe na ruszcie drewnianym lub deskowaniu oraz tynk. Supremę z tynkiem należy pozostawić jako pierwszą warstwę ochronną (klasa EI30).

W zakresie wykonania:

a/ ruszt z kształtowników metalowych do lekkiej zabudowy. Uwaga – łączniki należy dobrać o takiej długości, by ruszt był mocowany do konstrukcji drewnianej pod supremą.

b/ zabudowa jednowarstwowa z płyt gipsowo-kartonowych GKF o grubości 15mm. Wykonanie zabudowy w klasie odporności pożarowej EI30.

2. Strop i sufit skośny w miejscach ubytków supremy – w zakresie wykonania:

a/ ruszt z kształtowników metalowych do lekkiej zabudowy. Mocowanie rusztu do konstrukcji dachu i stropu.

b/ zabudowa dwuwarstwowa z płyt gipsowo-kartonowych GKF o grubości 2×15mm. Wykonanie zabudowy w klasie odporności pożarowej EI60.

3. Odkryte elementy drewnianej konstrukcji nośnej w strefie pierwszego poziomu poddasza (słupy, płatwie, miecze, zastrzały) – zabudowa dwuwarstwowa z płyt gipsowo-kartonowych GKF o grubości 2×15mm. Wykonanie zabudowy w klasie odporności pożarowej EI60.

4. Gładzie gipsowe na wykonanych obudowach z płyt gipsowo-kartonowych.

5. Gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną.

opracował:

mgr inż. Tomasz Zasada