GPiK-ZP.271.3.2023	                                                                              Złotów, 10 lutego 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie”.

W dniu 02 lutego 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski od Wykonawcy o następującej treści:

W związku z ogłoszeniem j/w, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji w zakresie:

Wniosek 1

Zamawiający podaje wymagane parametry dotyczące nawierzchni sportowej poliuretanowej w sposób niezgodny z obowiązującą w Polsce i całej Unii Europejskiej normą określającą wymagania dotyczące sportowych nawierzchni poliuretanowych otwartych obiektów sportowych - PN-EN 14877:2014 i niezgodny z wytycznymi World Athletics (wcześniej IAAF).

Wymagane przez Zamawiającego parametry nawierzchni poliuretanowej opisane są w oparciu o badania i dokumenty w szczególności ITB, które przestały obowiązywać, a ich ważność upłynęła. Tym samym Zamawiający wymaga nawierzchni o parametrach potwierdzonych przeterminowanymi już badaniami niezgodnymi z aktualnie obowiązującymi wymogami i normami. Niektóre z opisanych parametrów są niezgodne z obowiązującą normą: np. współczynnik tarcia kinetycznego wymagany: nawierzchnia mokra ≥ 0,35, nawierzchnia sucha ≥ 0,40, gdzie aktualnie obowiązująca norma nakazuje przedział odpowiednio: nawierzchnia mokra 80-110 , nawierzchnia sucha 55-110, a część parametrów ( m.in. przyczepność do: betonu, asfaltobetonu, podbudowy) pochodzi z normy PN-EN 14877:2008, która przestała obowiązywać w 2013 r.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej spełniającej wymogi aktualnie obowiązującej normy PN-EN 14877:2014 (obowiązującej od 9 lat) i wytyczne World Athletics posiadającej poniższe parametry i dokumenty:

| Cecha produktu | wielkość |
| --- | --- |
| Całkowita grubość systemu | Min. 13 mm |
| Grubość warstwy wierzchniej (natrysk) | Min. 2 mm |
| Grubość warstwy spodniej (mata SBR) | Min. 11 mm |
| Redukcja siły w temp. 23oC | 36 - 38 % |
| Odkształcenie pionowe w temp. 23oC | 1,7 – 1,8 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie (średnia) | 0,55 – 0,70 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu (średnia) | 40-50 % |
| Współczynnik tarcia | 65-110 TRRL |

| W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni poliuretanowej Zamawiający powinien zażądać dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów: 1) Aktualny kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA (dawniej IAAF) potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate); 2) Aktualny certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię. 3) Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego; 4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania; 5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny; 6) Badanie na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni; 7) Badanie na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą DIN 18035-6:2014-12 8) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji; 9) aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001; Wniosek 2 Zamawiający opisał nawierzchnię na boisko piłkarskie w sposób nieprecyzyjny. Domyślamy się, że wymaga trawy bezzasypowej, która musi być wykonana na shockpadzie, o którym w opisie nie ma informacji, natomiast na rysunku jest zaznaczona nawierzchnia z trawy 55 mm, domyślamy się, że chodzi o trawę 30 mm i shockpad e-layer 25 mm. Wobec powyższego wnosimy o doprecyzowanie nawierzchni ze sztucznej trawy i opuszczenie proponowanego przez nas rozwiązania renomowanego europejskiego producenta o parametrach i dokumentach poniżej: |  |
| --- | --- |
| Trawa syntetyczna czwartej generacji powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry: 1. Metoda produkcji : tuftowana 2. Podkład: poliuretanowy (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego) 3. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – max. 3400 g 4. Ciężar włókna na m2 – min. 2 450 g 5. Rodzaj włókna – min. 3 rodzaje włókien monofilowych (100%), w tym minimum jedno włókno proste oraz minimum dwa wlókna teksturowane, kręcone (rodzaj każdego włókna bezwzględnie musi być potwierdzony przez niezależne laboratorium 6. Grubość włókna a) Włókno proste min. 365 μm b) Włókno teksturowane min. 255 μm c) Włókno teksturowane min. 120 μm 7. Ciężar włókna (dtex) łącznie – min. 27 500 8. Ilość pęczków na m2 – min. 25 500 9. Ilość włókien na m2 – min. 530 000 10. Skład włókna: 100% polietylen(PE) 11. Wysokość włókna ponad podkład : min 30 mm, max. 32 mm 12. Kolor – min. trzy kolory w jednym pęczku 13. Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 2 000 mm/h 14. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed i po starzeniu – min. 250 N/100mm 15. Siła wyrywania pęczka przed i po starzeniu – min. 50 N Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej piasek kwarcowy w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego laboratorium. |  |
| NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH : 1. Dla trawy syntetycznej: a) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”, Załącznik B: Zalecenia dotyczące ochrony środowiska. b) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna w pełni spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków. c) Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze. d) Świadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnętrzne i wewnętrzne obiekty sportowe. 2. Dla maty elastycznej e-layer: a) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że mata elastyczna e-layer jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”, Załącznik B: Zalecenia dotyczące ochrony środowiska. b) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że mata elastyczna e-layer w pełni spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków. c) Raport z badań dla maty amortyzującej e-layer na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze. 3. NA POTWIERDENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH : a) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrów technicznych b) Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl - s1 jako materiał trudno zapalny. c) Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer oraz trawy syntetycznej. 4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. |  |
| Wniosek 3 Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości oferowanych nawierzchni sportowych już na etapie składania ofert i wyeliminowanie nieuczciwych wykonawców, którzy na etapie realizacji mogą próbować wykorzystać słabej jakości zamienniki, jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych z dopuszczeniem uzupełnienia) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie i wskazanie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów oferowanych nawierzchni sportowych, Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z treścią wniosków j/w. |  |
| Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje: Ad. Wniosek 1 Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-EN 14877:2014 Ad. Wniosek 2 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający podtrzymuje stanowisko w zakresie braku żądania od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych. Ad. Wniosek 3 Zamawiający podtrzymuje stanowisko w zakresie braku żądania od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych. Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za pośrednictwem platformy zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. |  |

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22