#
# Powiat Zgierski
# Wydział Drogownictwa
# Przedmiotem zamówienia pn. „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem specjalistycznym” jest zakup jednej sztuki fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym poniżej:
l.p	Minimalne/maksymalne wymagania techniczne
	CIĄGNIK ROLNICZY
1.	rok produkcji nie starszy niż 2022, fabrycznie nowy
2.	silnik czterocylindrowy chłodzony cieczą o pojemności od 3600 m3 do 3900 m3
3.	silnik o mocy znamionowej min. 110 KM - max. 115 KM, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO 5
4.	pojazd wyposażony w trójpunktowe układy zawieszenia (dalej: TUZ)
5.	pojazd wyposażony w wały odbioru mocy (dalej: WOM) tył + przód
6.	mechaniczna skrzynia biegów synchronizowana min. 37P x 24R, wyposażona w biegi pełzające w zakresie od 0,2 km/h do 0,5 km/h przy obrotach WOM 540 obr/min
7.	rewers elektrohydrauliczny z regulowanym startem, sprzęgło główne w kąpieli olejowej
8.	hydraulika zewnętrzna: szybkozłącza hydrauliczne – minimum 3 pary
9.	wydatek pompy hydraulicznej głównej minimum 60 l/min
10.	WOM tylny – minimum 540/540E/1000/obr/min, wymagane jest załączanie na błotniku
11.	WOM przedni – minimum 1000 obr/min
12.	udźwig przedniego TUZ minimum 1700 kg + balast minimum 400 kg
13.	tylny TUZ sterowany elektronicznie, udźwig tylnego TUZ minimum 4400 kg, 4x4 (4WD)
14.	zbiornik paliwa o pojemności minimum 120 litrów
15.	hamulce tarczowe niezależne dla każdego z kół przedniej i tylnej osi
16.	ogumienie nisko profilowe szerokie, przednie min. 420/65 R24, tylne min. 540 /65 R 34
17.	pojazd wyposażony w błotniki dynamiczne kół przednich
18.	dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy do przyczepy
19.	dolny zaczep rolniczy ze sworzniem do przyczepy regulowany, przesuwny, górny zaczep transportowy przesuwny
20.	kabina operatora pojazdu ogrzewana, klimatyzowana, fotel operatora pneumatyczny, z pasem bezpieczeństwa
21.	pojazd wyposażony w siedzenie dla pasażera z pasami bezpieczeństwa
22.	wysokość transportowa i garażowa ciągnika maksymalnie 2,6 metra
	WYSIĘGNIK WIELOFUNKCYJNY (ramię hydrauliczne)
23.	rok produkcji nie starszy niż 2022, fabrycznie nowy
24.	zasięg roboczy poziomy 5,9 - 6,5 metra (z głowicą koszącą minimum 1,2 metra)
25.	moc na pompie głównej minimum 70 KM, pompa główna i przekładnia żeliwne, minimum 540 obr/min
26.	zbiornik oleju o pojemności minimum 200 litrów, wraz z chłodnicą oleju załączaną automatycznie
27.	wskaźnik poziomu oleju, wskaźnik temperatury oleju, licznik godzin pracy
28.	bezpiecznik najazdowy hydro – pneumatyczny obrotu ramienia min. 90°
29.	bezpiecznik hydro – pneumatyczny podnoszenia i opuszczania I-go ramienia (pływające ramie +/- 20 cm)
30.	ciśnienie pracy minimum 210 Bar
31.	przepływ oleju 120 - 140 litrów/min
32.	sterowanie funkcjami ramienia 100 % elektroniczne proporcjonalne – joystick zamontowany w kabinie operatora
33.	dodatkowy wysuw drugiego ramienia minimum 70 cm
34.	rama i zbiornik - połączenie nierozłączne, spawane
35.	ramiona główne z profilu minimum 120 mm x 120 mm x 7 mm
36.	pozycja transportowa i garażowa w gabarycie ciągnika maksymalnie 2,6 metra
37.	ciężar ramienia maksymalnie 1000 kg
	GŁOWICA KOSZĄCA (głowica bijakowa do koszenia krzaków i traw)
38.	rok produkcji nie starszy niż 2022, fabrycznie nowa
39.	głowica kosząca szerokość robocza minimum 120 cm
40.	noże bijakowe H, obrotowe 360° wokół punktu mocowania
41.	średnica cięcia i rozdrabniania minimum 10 cm
42.	wymagany przepływ od 120 litrów/min do 140 litrów/min
43.	dwa kierunki koszenia sterowane z kabiny operatora
44.	rolka podporowa regulowana, wysokość koszenia od 5,0 cm do 10,0 cm
45.	system głowicy pływającej
46.	moc na rotorze koszącym minimum 55 KM, napęd pasowy
47.	obroty wału roboczego minimum 3100 obr/min
48.	łożyska wału roboczego i rolki podporowej baryłkowe wahliwe, dwurzędowe
49.	ciężar głowicy 320-350 kg
	PIŁA DO GAŁĘZI (głowica do wycinki krzaków i gałęzi)
50.	rok produkcji nie starszy niż 2022, fabrycznie nowa
51.	szerokość robocza od 160 cm do 180 cm
52.	średnica ciętych gałęzi minimum 15 cm
53.	średnica tarcz tnących minimum 600 mm
54.	głowica bezobsługowa, bez pasków, bez napinaczy, bez punktów smarowania
55.	wyposażony w minimum 3 silniki hydrauliczne, każdy silnik hydrauliczny o mocy minimum 14 KM
56.	regulowany kąt natarcia pił w zakresie od 0° - 20°
57.	ciśnienie pracy minimum 220 Bar
58.	ciężar głowicy maksymalnie 250 kg
59.	sprzęt wyposażony w obudowę transportową
60.	głowica przystosowana do pracy z nośnikiem wyposażonym w biegi pełzające
	GŁOWICA NOŻYCOWA (głowica do cięcia krzaków i gałęzi drzew tzn. gilotyna)
61.	rok produkcji nie starszy niż 2022, fabrycznie nowa
62.	szerokość robocza od 150 cm do 170 cm
63.	moc zmiennika hydraulicznego minimum 28 KM
64.	obrót głowicy minimum 240°
65.	średnica cięcia minimum 10 cm
66.	ilość cykli pracy minimum 50
67.	sprzęt wyposażony w obudowę transportową
68.	ciężar głowicy maksymalnie 250 kg
69.	głowica przystosowana do pracy z nośnikiem wyposażonym w biegi pełzające
	KOSIARKO – ROZDRABNIACZ TYLNO – BOCZNY
70.	rok produkcji nie starszy niż 2022, fabrycznie nowy
71.	szerokość robocza od 150 cm do 170 cm
72.	kąt nachylenia podczas pracy: +90°/ - 65°
73.	obroty WOM wymagane 540 obr/min
74.	przekładnia zewnętrzna z wolnym kołem
75.	zasięg roboczy minimum 280 cm (od środka ciągnika do końca głowicy)
76.	rolka podporowa o średnicy minimum 190 mm, co najmniej 4 – łożyskowa
77.	łożyska wału głównego i rolki podporowej baryłkowe wahliwe, dwurzędowe
78.	czopy na wale głównym średnicy minimum 60 mm
79.	noże tnące w systemie „L” w ilości minimum 14 sztuk, z możliwością wymiany na noże „Y”
80.	wyposażony w amortyzator hydrauliczno – gazowy
81.	rozdrabnianie traw i krzaków minimum Ø 6 cm
82.	wymienne płozy o regulowanej wysokości od 6 cm do 11 cm
83.	bezpiecznik najazdowy automatyczny
84.	zapotrzebowanie mocy od 80 KM do 120 KM
85.	ciężar minimum 750 kg
86.	wyposażony w wał przekaźnika mocy
	PRZYCZEPA TRANSPORTOWA (przyczepa rolnicza jednoosiowa)
87.	rok produkcji nie starszy niż 2022, fabrycznie nowa
88.	jednoosiowa
89.	ładowność: minimalna 5 ton, maksymalna 6,5 tony
90.	wywrót trójstronny
91.	masa własna przyczepy maksymalnie 1750 kg
92.	wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: długość od 3,8 - 4,2 metra, szerokość od 2,0 - 2,3 metra
93.	kąt wysypu minimum 50°
94.	rozmiar ogumienia: od 400/60 – 15,5 do 500/500-17,0
95.	układ hamulcowy dwuobwodowy
96.	stopa podporowa składana
97.	plandeka wraz ze stelażem
98.	szuflada do zsypu materiałów sypkich burty tylnej
99.	wyposażona w koło zapasowe z wieszakiem
100.	wyposażona w zaczep tylny
101.	wyposażona w gniazdo hydrauliczne tylne
102.	wyposażona w złącze pneumatyczne tylne i złącze elektryczne tylne

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do wykonywania prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych. Ciągnik rolniczy wraz z osprzętem powinien być fabrycznie nowy, w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). Ciągnik rolniczy powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych w tym, posiadać świadectwa homologacji uznawane na terenie Polski i instrukcję obsługi w języku polskim.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a.
3. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu (szkolenie minimum 3-ech osób potwierdzone odpowiednim dokumentem).
4. Wykonawca dokona samodzielnego montażu lub nadzoru nad montażem wyposażenia i osprzętu dostarczonego w ramach przedmiotu umowy.
5. Wykonawca, zapewni autoryzowaną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oferowanego ciągnika oraz pozostałych maszyn.
6. Wykonawca udzieli gwarancji - minimalny okres gwarancji 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową tj. przeglądy, diagnostykę, naprawy, remonty, czynności konserwacyjne i regulacyjne, hydrauliczne i pneumatyczne, elektromechaniczne i elektroniczne – zgodnie z zaleceniami producenta i w terminach wymaganych przez producenta.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis producenta lub autoryzowany serwis producenta. W przypadku serwisowania sprzętu w punkcie wskazanym przez Wykonawcę, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem sprzętu do punktu serwisowego w trakcie trwania gwarancji oraz z powrotem do siedziby Zamawiającego tj. 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a.
8. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego za pośrednictwem e-maila (czas reakcji liczony w dni robocze). Czas reakcji – to czas, w którym Wykonawca podejmie naprawę gwarancyjną. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia naprawy w ramach serwisu gwarancyjnego w terminie nieprzekraczającym 10 dni kalendarzowych od daty jej rozpoczęcia, z zastrzeżeniem, iż ww. termin rozpoczyna bieg najpóźniej w pierwszym dniu następującym po upływie czasu reakcji.
9. Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
1. wymagane świadectwa homologacji na terenie RP - przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 988 ze zm.);
2. dokumenty gwarancyjne dla ciągnika rolniczego i osprzętu;
3. fabryczną instrukcję obsługi ciągnika rolniczego i osprzętu w języku polskim;
4. książkę serwisową w języku polskim;
5. komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta;
6. certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracją zgodności z CE, lub certyfikat zgodności z Polską Normą.