Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 3

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Zestaw do elektroforezy poziomej | TAK |  |  |
|  | Taca o wymiarach co najmniej 15 x 15 cm | TAK |  |  |
|  | Rozdział co najmniej 80 próbek podczas jednej elektroforezy | TAK |  | > 100 – 10 pkt ≤ 100 – 0 pkt |
|  | Komora elektroforetyczna bez elementów klejonych - plastikowy odlew | TAK |  |  |
|  | Pokrywa z przewodami elektrycznymi | TAK |  |  |
|  | Obudowa z przezroczystego tworzywa | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność aparatu z tacami długości 10, 15, 20 i 25 cm | TAK |  |  |
|  | Mocowanie żeli w aparacie bez użycia śrub | TAK |  |  |
|  | Podstawowa objętość buforu 1 l | TAK |  |  |
|  | Migracja błękitu bromofenolowego nie gorsza niż 3 cm/h przy 75 V | TAK |  |  |
|  | Grzebienie: 15 – dołkowy 20 – dołkowy | TAK TAK |  |  |
|  | Kolorystyczne oznaczenie elektrod względem miejsca podłączenia | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość przeprowadzenia elektroforezy na żelach: gotowych samodzielnie wylewanych | TAK TAK |  |  |
| IV. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |