ZBF.271.5.2024							   Wołczyn, dnia 4.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający:

Gmina Wołczyn

ul. Dworcowa 1

46-250 Wołczyn

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Ze względu, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekraczająca kwoty 130.000 zł netto nie zastosowano trybu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. pkt 1).

  - Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  - Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury na działce nr 255/8 ark. m. 3 w Wołczynie.

  - W ramach inwestycji przewidziano montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki o długości około 22 m o konstrukcji nośnej stalowej, nierdzewnej, zakotwionej w podłożu, fundament o wymiarach 0,4x0,4x0,8 punktowo, poprzez zabetonowanie nóg ze stali nierdzewnej w gruncie, a także montaż dwóch trampolin miejskich. Wokół urządzeń nie planuje się specjalnej nawierzchni ani ogrodzenia.

  - Kody CPV:

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

45111291-4

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar, projekt zagospodarowania działki oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik do zapytania.

  - Wszystkie towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w miejscach publicznych. Produkty winny spełniać wymagania UE oraz jeżeli tego wymagają – spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

  - Minimalna gwarancja na plac zabaw wynosi 24 miesiące.

  - Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia źródła, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

  - Jeżeli w Zapytaniu Ofertowym lub w innych dokumentach załączonych do niniejszego Zapytania Ofertowego opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważne”.

  - Jeśli w opisie występują wymiary, zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarze po akceptacji Zamawiającego.

  - Wynagrodzenie winno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania, m.in.: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego itp.

- Termin wykonania zamówienia:

  - Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Warunki płatności:

  - Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury po skutecznym odbiorze zamówienia.

- Warunki udziału postępowaniu:

  - Warunkiem udziału w postepowaniu jest złożenie formularza ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robót.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Kryterium oceny ofert: cena 100%.

- Termin i forma składania ofert:

- Oferty można składać do 15 marca 2024 r. do godz. 10:00 wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wolczyn.

- Osoby do kontaktu: Weronika Löschner tel. 77 4188 340. Wszelkie pytania można składać za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Inne postanowienia:

  - Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

  - Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego;

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Załączniki:

- Zał. nr 1 PZD

- Zał. nr 2 Urządzenia

- Zał. nr 3 STWiORB

- Zał. nr 4 Przedmiar robót

- Zał. nr 5 Formularz cenowy

- Zał. nr 6 Projekt umowy

- Zał. nr 7 Klauzula RODO