I. Przedmiot zamówienia:

Przegląd okresowy  zasilaczy UPS współpracujących z układami „IT” szt. 9

I w Serwerowni w ilości 1szt.

II. Modele  zasilaczy:

1. UPS typ "Digital Energy LP Series 20kVA;

2. UPS typ HCP 60kVA  f-my "Comex";

3. UPS typ HCP 30 kVA "Comex";

4. UPS typ ST11MPRT 10 9kVA prod. "Star UPS";

5. UPS "Galaxy 5500" 80kVA prod. "Schneider";

6. UPS typ HT 33010 4 kVA;

7. UPS typ JR – 10kVA „Cover”;

- UPS typ JR – 10kVA „Cover”;

- UPS typ RM – 150/25C 75kVA;

10.  UPS typ HT 33020 20kVA;

III.  Zakres prac przy zasilaczach UPS:

Czynności:

- kontroli nastaw parametrów elektrycznych zasilacza UPS

(napięcie i prąd ładowania baterii, napięcie wyjściowe);

- sprawdzenie poprawności wskazań na wyświetlaczu (ewent. kalibracja)

- kontroli stanu połączeń logicznych;

- kontrola stanu kondensatorów szyny DC, elementów energoelektroniki

oraz dławików;

- sprawdzenia trybów pracy: normalna, bateryjna, bypass;

- kontroli stanu wentylatorów chłodzących;

- kontroli stanu połączeń energetycznych;

- oczyszczenie zasilacza;

- sprawdzenia bezpieczeństwa użytkownika;

- pomiar rezystancji wewnętrznej każdego bloku akumulatora określającej ich stan;

- sporządzenie protokołu końcowego.

IV. Wymagane od Wykonawcy:

Znajomość urządzeń UPS, potwierdzona wykonaniem przeglądu UPS – ów:

- 2 usługi w  ostatnich 2-ch latach (dołączyć scany stosownych „listów

referencyjnych).