Znak sprawy: ZP/48/PN/2022		                             Zabrze, dnia 19.09.2022r.

WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI  POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu                       nieograniczonego pn.: ZAKUP KARETKI N (NEONATOLOGICZNEJ) W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) modyfikuje treść SWZ załącznika nr 6 do SWZ tj. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów dot. pojazdu bazowego pkt. X. Serwis.

Zamawiający

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Załączniki:

1. Załącznik nr 6 po Modyfikacji.

Załącznik nr 1 do Modyfikacji SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

……………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, 	
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy Ambulansu:

Zamawiający  wymaga by oferowany Ambulans był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji 2022.

| INFORMACJE PODSTAWOWE |
| --- |
| Producent Ambulansu |  |
| Marka Amulansu |  |
| Typ Ambulansu |  |
| Oznaczenie handlowe |  |
| Rok produkcji |  |

Dotyczy Urządzenia do podawania tlenku azotu:

| INFORMACJE PODSTAWOWE |
| --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |

Dotyczy Defibrylatora:

| INFORMACJE PODSTAWOWE |
| --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |

Dotyczy Ssaka:

| INFORMACJE PODSTAWOWE |
| --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |

Dotyczy Pulsoksymetru:

| INFORMACJE PODSTAWOWE |
| --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym pojazdu bazowego |
| I. | NADWOZIE |
| 1. | Ambulans drogowy typu C kontener - o DMC powyżej 4,1 bez ogranicznika prędkości i rejestratora czasu pracy kierowcy. |
| 2. | Pojazd niekompletny (bazowy) typu podwozie ramowe z kabiną, z zabezpieczeniem antykorozyjnym. |
| 3. | Na podwoziu zamocowany kontener zabezpieczony antykorozyjnie o konstrukcji aluminiowej dodatkowo obustronnie malowanej proszkowo. Gwarancja możliwości przełożenia kontenera na inne podwozie pojazdu tego samego modelu i typu. |
| 4. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z możliwością regulacji oparć i przesuwu wzdłużnego. |
| 5. | Drzwi boczne do przedziału medycznego prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą. |
| 6. | Drugie drzwi boczne do schowka na sprzęt medyczny, otwierane o kąt 90 stopni, bez szyby. W schowku miejsce do mocowania; krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, kamizelki ortopedycznej, materaca próżniowego, szyn Kramera. |
| 7. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260o z blokowanym ogranicznikiem otwarcia ok. 900. |
| 8. | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny amortyzowany w płaszczyźnie poziomej. |
| 9. | Zewnętrzny, znajdujący się pod podwoziem, dodatkowy stopień wejściowy pod prawymi drzwiami przesuwnymi ułatwiający wsiadanie do przedziału medycznego, którego stan wysunięcia potwierdza kontrolka umieszczona w sposób widoczny dla kierowcy ambulansu. |
| 10. | Autoalarm. |
| 11. | Centralny zamek we wszystkich drzwiach. |
| 12. | Reflektory przeciwmgielne przednie, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika |
| 13. | Kolor żółty - zalecany RAL 1016 lub równoważny. |
| II. | SILNIK |
| 1. | Spełniający wymogi normy emisji spalin min. EURO VI. |
| 2. | Pojemność silnika min. 1900 cm3, z grzałką w układzie chłodzenia zasilaną z sieci 230 V. |
| III. | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |
| 1. | Napęd na koła tylne lub 4x4 |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY I ZAWIESZENIE |
| 1. | Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy np. ESP plus asystent wiatru bocznego. |
| 2. | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR. |
| 3. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA z pulsowaniem świateł stop w trakcie nagłego hamowania. |
| V. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1. | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera. |
| 2. | W przedziale kierowcy: - radioodbiornik fabryczny lub radioodtwarzacz z wejściem USB, z zestawem głośników oraz anteną dachową. |
| 3. | Elektrycznie sterowane otwieranie szyb bocznych w kabinie kierowcy. |
| 4. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach |
| 5. | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |
| 6. | Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego. Zainstalowany niezależny układ klimatyzacji przedziału medycznego tzn. drugi kompresor, parownik, skraplacz. |
| 7. | Ambulans na zamontowanych oponach zimowych wraz z kołem zapasowym, z czujnikami ciśnienia powietrza oryginalnymi (serwisowanymi przez ASO pojazdu) z zachowaniem indeksu nośności opon jak z pierwszego montażu. Dodatkowy komplet 7 opon letnich. |
| 8. | System monitoringu wizyjnego oparty na zewnętrznych kamerach do wspomagania manewrowania ambulansem z możliwością wykorzystania systemu jako kamery cofania, dodatkowo kamera w przedziale medycznym z możliwością podglądu obrazu w przedziale kierowcy. Rejestrator cyfrowy utrwalający materiał filmowy z kamer. |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie ambulansu sanitarnego |
| I. | NADWOZIE |
| 1. | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3400 x 1900 x 1900. |
| II. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 1. | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik z możliwością ustawienia temperatury. |
| 2. | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny o mocy grzewczej ok. 2000 W zasilany z zewnętrznej sieci 230 V podczas postoju pojazdu, załączany termostatycznie. |
| 3. | Niezależny od pracy silnika system spalinowego ogrzewania (wodnego) przedziału kierowcy i przedziału medycznego. |
| 4. | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania spalinowego (powietrzne) przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury |
| 5. | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. |
| 6. | W przedziale medycznym system grzewczo – chłodzący działający podczas jazdy z termostatycznym ustawianiem zadanej temperatury |
| 7. | W przedziale medycznym wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz przedziału. |
| 8. | Szyberdach pełniący jednocześnie funkcję doświetlania i przewietrzania przedziału medycznego o wymiarach min. 400 mm x 400 mm. |
| III. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1. | W kabinie kierowcy wskaźnik naładowania akumulatorów: rozruchowego i przedziału medycznego. |
| 2. | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo, wtyczka + dziesięć metrów bieżących przewód) - min. 2 gniazda na lewej i 2 gniazda na prawej ścianie w przedziale medycznym - gniazdo 230V do alternatywnego zasilania umieszczone w obrębie przewidzianym dla zasilania zestawu transportowego - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - zabezpieczenie przeciwporażeniowe -przetwornica 12/230V pełnosinusoidalna, o mocy min. 1500VA, zapewniająca zasilanie w gniazdach 230V ambulansu podczas odłączenia ambulansu od zewnętrznej sieci 230V. |
| 3. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów podczas postoju ambulansu podłączonego do zewnętrznej sieci 230 V. |
| 4. | 4 gniazda zasilające 5V/2A USB w kabinie kierowcy: - 2 usytuowane pod sufitem przedziału kierowcy, z których jedno aktywne po włączeniu zapłonu, drugie zawsze aktywne, - 2 następne, usytuowane na desce rozdzielczej, z których jedno aktywne po włączeniu zapłonu, drugie zawsze aktywne. |
| 5. | Instalacja elektryczna 12 V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (Standard wtyk/gniazdo do uzgodnienia z zamawiającym). |
| IV. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. Pojazd wyposażony w modulator sygnałów, z możliwością podawania komunikatów głosowych. Sygnalizacja zintegrowana z tylną częścią dachu pojazdu z modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła robocze LED do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów. Sterowanie z panelu zamontowanego w konsoli środkowej z łatwym dostępem dla kierowcy. Sygnalizacja wizualna włączonych elementów sygnalizacji uprzywilejowanej. |
| 2. | W pasie przednim na wysokości reflektorów (w atrapie chłodnicy, nie wystające poza obrys atrapy) 2 lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED oraz po dwa niebieskie światła LED z każdej strony w narożach przedniego zderzaka. – podłączone elektrycznie z możliwością łatwego rozłączenia w celach serwisowych. Dwa niebieskie punkty świetlne w tylnej części kontenera z prawej oraz lewej strony. |
| 3. | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, - dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu, - napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, - standardowe oznaczenie (tło koloru nadwozia) typu karetki literą S wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu, - oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne na dachu, bokach i drzwiach tylnych. Dodatkowo oznakowanie nazwą dysponenta (udostępnione po podpisaniu umowy). |
| 4. | Reflektory zewnętrzne (LED), po bokach pojazdu po 2 szt. z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów z kabiny kierowcy. |
| 5. | Dodatkowa elektryczna sygnalizacja dźwiękowa o mocy min. 200 W przeznaczona do pracy ciągłej włączana osobnym przyciskiem, możliwość sterowania także stopą. |
| V. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 1. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniającej następującej wymogi: - zakres częstotliwości - 168-170 MHz - współczynnik fali stojącej - 1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania – dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s Dostęp do montażu anteny z przedziału medycznego (klapa rewizyjna). Półka podsufitowa nad głową kierowcy przystosowana do zamontowania radiotelefonu. |
| 3. | W przedziale medycznym głośnik z regulacją głośności (regulator głośności głośnika zamontowany w przedziale medycznym). |
| VI. | SYSTEMY MONITORINGU GPS |
| 1. | Lokalizator pojazdu zamontowany w pojeździe umożliwiający obserwację pojazdu za pomocą aplikacji. |
| VII. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1. | Lampy sufitowe LED z oświetleniem rozproszonym w kolorze naturalnym zgodnym z normą, dzienne i nocne. |
| 2. | Co najmniej 1 sufitowy punkt LED (zabiegowy) o kolorze neutralnym punkt świetlny nad noszami, z regulacją kąta padania światła i 1 szt. nad stołem roboczym zgodne z normą. |
| VIII. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1. | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian (cokół). |
| 2. | Wzmocnione ściany boczne (wzmocnienie nie miejscowe lecz pełne) umożliwiające montaż sprzętu medycznego. |
| 3. | Ściany boczne i sufit łatwo zmywalne i odporne na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |
| 4. | Na prawej ścianie jeden fotel obrotowy z regulacją, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, z zapięciem po stronie przeciwnej niż ściana, przy której jest usytuowany oraz zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). |
| 5. | Dwa kosze (na odpady medyczne i odpady zmieszane) umiejscowione w zabudowie o minimalnej pojemności 5 litrów lub kosz podwójny z zachowaniem podanych minimalnych pojemności. |
| 6. | Fotel obrotowy usytuowany przy ścianie działowej tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) oraz bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa. |
| 7. | Na lewej ścianie jeden fotel obrotowy z regulacją, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, z zapięciem po stronie przeciwnej niż ściana, przy której jest usytuowany oraz zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia. |
| 8. | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi spełniające normę PN-EN 1789. Przesuw drzwi sterowany elektrycznie. |
| 9. | Zabudowa meblowa na ścianie lewej i prawej: - termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty bez szuflad, ampularium - szafka na 2 szt. butli tlenowych. - na lewej ścianie zamontowany uchwyt do defibrylatora Lifepack 15, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok ściany lewej i prawej oraz ściany działowej, przedziału medycznego. |
| 10. | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - zespół szafek z miejscem do zamocowania min. 1 szt. walizki lub torby medycznej z dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne - blat roboczy na ścianie działowej po prawej stronie pojazdu wykończony blachą nierdzewną z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki - uchwyt mocujący min. 2 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe, pod blatem roboczym miejsce na plecak, przy ścianie działowej szafki na sprzęt medyczny, pojemnik reimplantacyjny w zabudowie meblowej zamontowana lodówka sprężarkowa o poj. ok. 7 l do transportu leków z możliwością chłodzenia do +4 °C (+/- 1,5°C) z możliwością płynnej regulacji parametrów termicznych i wyświetlaczem aktualnie utrzymywanej temperatury, z łatwym dostępem poprzez drzwi otwierane o kat 180 stopni Wykonawca dostarczy, na wezwanie Zamawiającego schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. |
| 11. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 sztuki pojemników, |
| 12. | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |
| 13. | Centralna instalacja tlenowa: - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego - gniazdo poboru tlenu sufitowe monoblokowe typu panelowego - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy) - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony - konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony - w przedziale medycznym uchwyt do zamocowania butli tlenowej o pojemności 2,7 litrów . |
| IX. | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 1. | W zabudowie meblowej zamontowany pojemnik reimplantacyjny o pojemności około 7 litrów. Chłodzenie poniżej temperatury otoczenia o 25°C. |
| 2. | W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, pompa infuzyjna, ssak elektryczny na lewej ścianie w zasięgu ręki lekarza, także respirator (opcjonalnie na suficie nad głową pacjenta) i wieszaki do kroplówek nad głową chorego. |
| 5. | W przedziale medycznym zegar elektroniczny z kalendarzem (data, dzień, godzina). |
| 6. | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb - nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa - nożyce typu emergency umożliwiające cięcie odzieży skórzanej, cienkiej blachy, gaśnicę, |
| 7. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - sygnalizację akustyczną i/lub optyczną ostrzegającą kierowcę o rozładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sygnalizację optyczną informującą kierowcę o włączeniu reflektorów zewnętrznych - sygnalizację optyczną informującą kierowcę o podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - sygnalizację optyczną informującą kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy. |
| 9. | Wszelkie dodatkowe anteny (GPS, radiowa, FM itp.) muszą posiadać klapy rewizyjne w celach serwisowych. Jeśli lampa lub inne urządzenie służy jako klapa rewizyjna to musi być umiejscowiona bezpośrednio pod anteną. |
| 10. | Wszelkie elementy dodatkowej zabudowy przedziału medycznego muszą być wykonane w sposób gwarantujący możliwość dokonywania napraw (wymian) elementów pojazdu bazowego, bez niszczenia el. zabudowy. |
| 11. | Hydrauliczna podstawa pod inkubator posiadająca przesuw boczny, wysuw na zewnątrz i pochył umożliwiający wjazd transportera na lawetę wraz z inkubatorem, z możliwością ustawienia pozycji pływającej z precyzyjnym automatycznym doborem stopnia amortyzacji w zależności od obciążenia. |
| X. | SERWIS |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu – przez okres 60 miesięcy. W cenie oferty należy uwzględnić przeglądy i naprawy wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, klocki, tarcze, elementy zawieszenia, pióra wycieraczek etc.) |
| 2. | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego – przez okres 60 miesięcy. W cenie oferty należy uwzględnić koszt przeglądów oraz ewentualny koszt wymiany elementów eksploatacyjnych) |
| XI. | GWARANCJA |
| 1. | Gwarancja na ambulans i zabudowę medyczną - 60 miesięcy. |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – 36 miesięcy |
| 3. | Gwarancja na perforację – 120 miesięcy. |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZENIA DO PODAWANIA TLENKU AZOTU |
| 1. | Aparat zapewnia dokładne i stabilne podawanie tlenku azotu (NO) oraz monitorowanie jego stężenia w czasie wentylacji mechanicznej |
| 2. | Waga max. 8,5 kg |
| 3. | Wymiary maksymalne 13x30x26 cm |
| 4. | Zapis i odczyt trendów z ostatnich min 24 godzin |
| 5. | Funkcje zestawu |
| 6. | Dozowanie dopływu NO do układu oddechowego respiratora według stałej nastawionej wartości w zakresie 0,1 – 99,9 ppm |
| 7. | Monitorowanie wdechowego stężenia NO w zakresie min. 0-99ppm z rozdzielczością 0,1 ppm |
| 8. | Pomiar stężenia NO2 w zakresie min. 0-50 ppm z rozdzielczością 0,1 ppm |
| 9. | Metoda pomiaru bocznostrumieniowa |
| 10. | Pomiar metodą elektrochemiczną |
| 11. | Obrazowanie wyników pomiarów na wyświetlaczu |
| 12. | Alarmy |
| 13. | Alarm blokady przepływu (obstrukcji) w linii zasilającej i pomiarowej |
| 14. | Przekroczenia i spadku nastawionej koncentracji NO |
| 15. | Przekroczenia stężenia NO2 |
| 16. | Zasilanie |
| 17. | Zasilanie elektryczne 230V 50Hz oraz 11-17 VDC |
| 18. | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 2 godziny |
| DEFIBRYLATOR – 1 SZT |
| 1. | Aparat przenośny |
| 2. | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci |
| 3. | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa |
| 4. | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J |
| 5. | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg |
| 6. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. |
| 7. | Norma IP 44 |
| 8. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |
| 9. | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |
| 10. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J |
| 11. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25. |
| 12. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |
| 13. | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce. |
| 14. | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. |
| 15. | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |
| 16. | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę |
| 17. | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA |
| 18. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |
| 19. | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |
| 20. | Alarmy częstości akcji serca |
| 21. | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min |
| 22. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. |
| 23. | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie |
| 24. | Ekran kolorowy o przekątnej 8,4” |
| 25. | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm. |
| 26. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |
| 27. | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych |
| 28. | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych |
| 29. | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips |
| 30. | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych |
| 31. | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. |
| 32. | Możliwość rozbudowy o moduł IBP |
| 33. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury |
| SSAK – 1 szt |
| 1. | Ssak powinien zawierać: - jednorazowy zbiornik na treści z filtrem bakteryjnym, mieszczący się w przedziale od 300 ml do 1000 ml - w ilości 10 szt.; - akumulator; - zasilacz sieciowy; - przewody zasilające 12 VDC przystosowane do gniazda w karetce oraz 230 VAC. |
| 2. | Słój wielorazowego użytku o pojemności 1 l. |
| 3. | Płynna regulacja podciśnienia. |
| 4. | Zakres regulacji podciśnienia minimum: od 3 do 80 kpa. |
| 5. | Minimalny przepływ 30 l/minutę +/- 10%. |
| 6. | Filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem. |
| 7. | Niski poziom hałasu. |
| 8. | Łatwo zmywalny panel kontrolny prezentujący dane wskaźnik zasilania wewnętrznego, wskaźnik zasilania zewnętrznego, wskaźnik niskiego poziomu baterii. |
| 9. | Wbudowany manometr lub diodowy wskaźnik aktualnego podciśnienia. |
| 10. | Akumulator powinien wystarczyć minimum ok. 45 minut ciągłej pracy. |
| 11. | Minimum 3 stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora. |
| 12. | Mocowanie: uchwyt ścienny ssaka, do zamontowania w ambulansie |
| 13. | Urządzenie powinno spełniać wymagania normy EN-1789 lub normy równoważnej. |
| PULSOKSYMETR – 1 szt |
| 1. | Pomiar saturacji, pulsu, PI w formie liczbowej (jako dodatkowa ocena stanu pacjenta oraz miejsca pomiaru) |
| 2. | Możliwość doposażenia w parametr PVI - wskaźnik zmienności pletyzmografu |
| 3. | Możliwość doposażenia w parametr RRp - liczenie oddechów |
| 4. | Technologia odcinająca sztuczny puls żylny podczas ruchu i transportu pacjenta, analiza pomiaru saturacji poprzez fale red, Infrared oraz opatentowane filtry adaptacyjne odcinające puls żylny i szumy |
| 5. | Możliwość ustawienia 2 trybów pomiaru: spot-check oraz ciągły |
| 6. | Wzmocniona obudowa |
| 7. | Waga poniżej 0,5 kg |
| 8. | Wewnętrzny akumulator na 24h pracy, w zestawie ładowarka |
| 9. | Ustawienia 3 zakresów czułości: pacjent stabilny rzadziej monitorowany; NORM - pacjent stabilny z perfuzją dobrą i słabą; MAX - pacjent z bardzo niską perfuzją od 0,02% PI (chłodne, obrzęknięte kończyny, krytyczne parametry) |
| 10. | Czas uśredniania pomiarów nawet podczas ruchu i transportu: od 2-4 sek (pacjent krytyczny); 8s, 10s - szybka aktualizacja stanu pacjenta stabilnego; 12s, 14s, 16s - pacjent rzadziej monitorowany |
| 11. | Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, dotykowy |
| 12. | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji w postaci liczbowej, PVI, RRp, komunikaty alarmowe, czułość, godzinę, wykres krzywej pletyzmograficznej, jakość sygnału |
| 13. | W zestawie: Kabel interfejsowy oraz 5 czujników jednorazowych dla noworodków. |

Parametry techniczne oceniane w kryterium oceny ofert:

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc silnika min. 130 KW, z zapłonem samoczynnym, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm. Moc silnika jako parametr punktowany Moc silnika 140kW i więcej 10 pkt. |  |  |
| 2. | Podwójne koła tylnej osi , tzw. koła bliźniacze Skrzynia biegów min. Manualna Skrzynia biegów jako parametr punktowany Automatyczna skrzynia biegów 10 pkt. |  |  |
| 3. | Zawieszenie obu osi wzmocnione, zapewniające komfortowy transport pacjenta oraz personelu medycznego. Zawieszenie tylnej osi z wykorzystaniem resorów jako parametr minimalny. Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne tzw. adaptacyjne (zainstalowane miechy pneumatyczne, kompresor oraz układ sterujący) jako parametr dodatkowo punktowany- 10 pkt. |  |  |
| 4. | Wbudowany w podstawę automatyczny, elektryczny system wspomagający załadunek noszy/ inkubatora jak i wspomagający wyjazd całego zestawu transportowego z ambulansu. Zamawiający nie dopuszcza systemów, których działanie wymaga podłączania jakichkolwiek pasów, uprzęży etc. /parametr niewymagany, lecz punktowany/ Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. |  |  |

*wypełnia Wykonawca

*Wykonawca zobowiązany jest:

-  w przypadku oferowania  elementu spełniającego  parametry techniczne wskazane przez Zamawiającego do potwierdzenia tego zapisem  „TAK " umieszczonym
 w kolumnie "3" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie nr „4”

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl