# załącznik nr 14 do SWZ

# Załącznik nr 14 do SWZ

Cena za 1 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Cena za 5 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Lampy zabiegowe szt 5

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Lampa zabiegowa | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
|  |  | Napięcie wejściowe: 220-230V |  |  |
| 4 |  | Lampa zabiegowa bezcieniowa z gęsią szyją | Tak |  |
| 5 |  | Długość ramienia (gęsia szyja): min. 70 cm | Tak |  |
| 6 |  | Źródło światła diody LED. Łączna moc min. 30W | Tak |  |
| 7 |  | Średni czas żywotności diod: 50000h | Tak |  |
| 8 |  | Natężenie światła: 135 000 lux - przy 30 cm, 45 000 lux - przy 50 cm, 12 000 lux - przy 100 cm | Tak |  |
| 9 |  | Temperatura barwowa: 4750 K | Tak |  |
| 10 |  | Wielkość plamy świetlnej: 13 cm (z odległości 1 m) +/- 2% | Tak |  |
| 11 |  | Długość kabla zasilającego: min. 4 m | Tak |  |
| 12 |  | W zestawie wózek jezdny o stabilnej aluminiowej podstawie (malowanej proszkowo) z regulacją wysokości lampy | Tak |  |
| 13 |  | Lampa posiada certyfikat CE | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy